## Slide 1: §14.1 热机

## Slide 2
创设问题
情景1

## Slide 3
请你说说这个过程中不同形式的能量之间的转化情况。
内能 机械能
水蒸气
塞子
燃料燃烧时化学能
水和水蒸气内能
水蒸气的内能为什么会增加呢？
燃料燃烧时化学能转化为内能，传给水和水蒸气；水蒸气把塞子冲出去，内能转化为塞子的动能。
创设问题
情景2

## Slide 4: §14.1 热机
利用内能做功的机械
燃料直接在发动机气缸内燃烧产生动力的热机，叫做内燃机。

## Slide 5
1.汽油机有哪些冲程？怎样区分？
2. 汽油机和柴油机有什么不同之处？
学习问题

## Slide 6
观看微课，思考下列问题：
1. 内燃机有几类？
2.汽油机和柴油机有什么不同之处？
（提示：可从结构和工作过程去分析）
自主探究

## Slide 7
以小组为单位讨论下列问题：
1.怎样区分汽油机的4个冲程？
2.四冲程汽油机一个工作循环飞轮转动几周，活塞往返几次，对外做功几次？在哪些冲程有能量转化？怎么转化？
3.请你说说汽油机和柴油机有什么不同之处？
（提示：可从结构和工作过程去分析）
讨论解疑

## Slide 8
展示提升
汽油机的结构

## Slide 9
四冲程汽油机一个工作循环飞轮转动 周，活塞往返 次，对外做功 次
除做功冲程以外，其他冲程都是靠飞轮的惯性完成。
展示提升
机械能→ 内能
内能→机械能
2
2
1

## Slide 10
展示提升
不同之处：
项目
汽油机
柴油机
工作过程
火花塞
喷油嘴
结构
吸气
吸入汽油和空气的混合物
吸入纯空气
压缩
压缩程度小
压缩程度大
做功
点燃式
压燃式
排气
排出燃料混合气体燃烧产生的废气
排出柴油燃烧产生的废气

## Slide 11
本节课你有什么收获？
总结归纳
热机
汽油机
柴油机
对比

## Slide 12
1．内燃机 冲程中机械能转化为内能；
在做功冲程中 能转化为 能。
压缩
机械
内
2．汽油机在压缩冲程中工作物质被压缩，汽缸中的（ ）
A．压强增大，温度降低
B．压强减小，温度升高
C．压强增大，温度升高
D．压强减小，温度降低
C
当堂检测
笃实基础

## Slide 13
3．汽油机和柴油机相比较，下列叙述中正确的是（ ）
A．柴油机吸入汽缸的是柴油和空气的混合物，汽油机吸入的是空气
B．在压缩冲程中它们的压缩程度是一样的
C．柴油机里推动活塞做功的燃气的压强比汽油机里的高
D．在压缩冲程末，汽油机汽缸内的温度比柴油机的高
C
当堂检测
笃实基础

## Slide 14
4.如图所示，图A、B、C、D是四冲程汽油机的工作示意图，图E、F是演示实验的示意图，C图是
冲程，与它原理相同的是 图所示的演示实验。汽油机的工作示意图中机械能转化为内能的冲程是 图。（后两空选填字母）
做功
A B C D E F
当堂检测
能力提升
F
B

## Slide 15
5.若某四冲程汽油机在工作时转速为4800 r/min，则每秒有 个工作循环， 个冲程，对外做功 次。
160
当堂检测
能力提升
40
40

## Slide 16
6.如图甲为四缸发动机工作原理：内燃机通过连杆把四个汽缸的活塞连在一根曲轴上，并使各汽缸的做功冲程错开，在飞轮转动的每半周里，都有一个汽缸在做功，其他三个汽缸分别在做吸气、压缩和排气工作。
(1)发动机在做功冲程里，高温、高压的燃气推动活塞向下运动，对外做功，同时将____能转化为__________能。
内
机械
当堂检测
综合应用

## Slide 17
(2)有一台四缸发动机，其主要技术指标如下表所示。
排量 | 2.0 L
输出功率 | 120 kW
转速 | 6 000 r/min
其中排量等于四个汽缸工作容积的总和，汽缸工作容积指活塞从上止点到下止点所扫过的容积，又称单缸排量，它取决于活塞的面积和活塞上下运动的距离(即冲程长)。转速表示每分钟曲轴或飞轮所转的周数。
①该发动机在1 s内做功____________J，单缸排量V＝____L。
②在每个做功冲程里，发动机做功W＝_______J。
1.2×105
0.5
600
当堂检测
综合应用

## Slide 18
(3)在做功冲程里，燃气对活塞所做的功可表示为W＝pV，式中p表示燃气对活塞的压强，则p＝__________Pa。(1 L＝10－3 m3)
1.2×106
当堂检测
综合应用