## Slide 1
第十四章 内能的利用
第1节 热机

## Slide 2
学习目标
1.知道热机中能量的转化
2.知道四冲程内燃机的构造和工作原理
3.了解汽油机和柴油机的主要区别
4.了解火箭的构造和原理

## Slide 3
新课引入
热蒸汽为我们提供了强大的推力，把人们从繁重的体力劳作中解放出来。
蒸汽机带来一场革命！第一次工业革命！

## Slide 4
新课引入
向瓦特致敬！
世界上第一台蒸汽机是由古希腊数学家希罗于 1 世纪发明的汽转球，但它只不过是一个玩具而已。
瓦特在前人的启迪下，对蒸汽机作出一系列重大改进，在工业上得到广泛应用。他开辟了人类利用能源新时代，标志着工业革命的开始。
其实，瓦特观察水壶中的水烧开，推动壶盖，从而发明了蒸汽机，是一个善意的杜撰。

## Slide 5
新课引入
蒸汽机的遗憾——体积太庞大
用什么来代替高温高压的水蒸气呢？那样，锅炉就可以不要啦！
想一想

## Slide 6
新课引入
最早的汽车（1886年）
汽车中的巨无霸
（额定核载360 t）
内燃机——电气时代 第二次工业革命
最快的汽车（1 600 km/h）

## Slide 7
新课引入
内燃机分为汽油机和柴油机两大类
使用汽油作为燃料的叫汽油机。
使用柴油作为燃料的叫柴油机。
内燃机的分类

## Slide 8
新课引入
——利用内能做功的机械
讨论这个实验中能量转化的情况。
一、热机

## Slide 9
新课引入
利用内能做功的机器有很多，例如，蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等。
蒸汽机车
蒸汽机车
喷气发动机
火箭发动机
火电站的汽轮机
2．热机的种类

## Slide 10
新课引入
1．构造
二、汽油机

## Slide 11
新课引入
2．工作过程

## Slide 13
新课引入
1．在四个冲程中，哪些冲程发生了能量的转化？
2．哪个冲程使汽车获得动力？
3．哪个冲程排出了汽车的尾气？
4．老式摩托在启动时，需踏动启动杆，这是为什么？
5．现代汽车里的“马达”起什么作用？
想想议议

## Slide 14
新课引入
电动机
飞轮

## Slide 15
新课引入
柴油机结构和汽油机相似，它们的主要区别是柴油机通过压缩空气直接点燃柴油。柴油机的汽缸顶部没有火花塞，而有一个喷油嘴。吸入物质也只有空气，在压缩冲程结束时，压缩空气的温度已经超过柴油的燃点，此时从喷油嘴喷出的雾状柴油遇到热空气就立刻燃烧起来。
喷油嘴
三、柴油机

## Slide 16
新课引入
 |  | 汽油机 | 柴油机
不同点 | 燃料 | 汽油 | 柴油
 | 结构 | 火花塞 | 喷油嘴
 | 吸气冲程吸入气体 | 吸入的是汽油和空气的混合物 | 吸入的是空气
 | 压缩冲程 | 气压、温度相对较低 | 气压、温度相对较高
 | 点火方式 | 点燃式 | 压燃式
相同点 | 工作循环 | 都有四个冲程 | 
 | 能量转化 | （1）压缩冲程：机械能转化成内能 （2）做功冲程：内能转化成机械能 | 
 | 活塞、曲轴运动 | 每一个工作循环，活塞往复两次， 曲轴转动两周，对外做功一次。 | 
 | 运动 | 都需要外力 | 
优缺点 |  | 汽油机比柴油机轻巧，柴油机比汽油机效率高。 但两者都带来了废气和噪声污染。 | 

## Slide 17
新课引入
1.在四冲程内燃机工作的一个工作循环中，存在着机械能转化为内能的过程，也存在着内能转化为机械能的过程．这两个能量转化的过程存在于 （ ）
Ａ．吸气冲程和压缩冲程
Ｂ．压缩冲程和做功冲程
Ｃ．做功冲程和排气冲程
Ｄ．吸气冲程和排气冲程
B
2.汽油机在压缩冲程中工作物质被压缩，汽缸中的（ ）
Ａ．压强增大，温度降低
Ｂ．压强减小，温度升高
Ｃ．压强增大，温度升高
Ｄ．压强减小，温度降低
C

## Slide 18
新课引入
3. 根据汽油机和柴油机的区别，下列说法正确的是
（ ）
Ａ.汽油机汽缸顶部有一个火花塞，柴油机汽缸顶部是一个喷油嘴
Ｂ.汽油机吸入的是空气，柴油机吸入的是空气和柴油的混合物
Ｃ.吸气冲程是内能转化为机械能
Ｄ.压缩冲程是内能转化为机械能
A

## Slide 19
新课引入
课堂小结