## Slide 1
水果电池
是谁在推动电荷发生定向移动呢？

## Slide 2
两次实验小灯泡的亮度相同吗？
你认为是什么原因引起的？
演示

## Slide 3
16.1 电压

## Slide 4
初识电压

## Slide 5
1、电源是提供电压的装置，
电压是形成电流的原因。
2、单位是：伏特 简称伏（V）
常用单位千伏（kV），毫伏（mV）
一、电压
U
换算： 1 kV =1 000 V= 103 V
1 mV =0.001 V= 10-3 V

## Slide 6
身边的电压值
家庭照明电路：220V
一节蓄电池：2V
干电池：
1.5V

## Slide 7
身边的电压值
手机电池的电压3.7V
对人体安全的电压 不高于36 V

## Slide 8
电鳐的模样很怪,扁平身子,头和胸连在一起，浑身光滑无鳞，电鳐凭着自己的“电武器”，能随意放电，在海洋里几乎是无敌的,能产生200伏特以上的电压。
人如果不小心踩着海底的电鳐时，它放出的电足够将一个成年人电倒。

## Slide 9
几种常见的电压：
①1节干电池：______ V
②1节蓄电池：______V
③家庭电路：_______V
④对人体安全电压： _________V
1.5
2
220
不高于36

## Slide 10
二、电压的测量——电压表
3
15

## Slide 11
观察电压表
电压表：
外观
接线柱
量程
分度值

## Slide 12
1、电压表的使用：
（１）、电压表必须并联在被测电路两端
（２）、使电流从 “＋”接线柱流入电压表，从“－”接线柱流出电压表。
（３）、选择合适的量程(若不能判断，则先用大量程“试触”，然后再选择合适的量程)。
（４）、电压表可以直接接在电源两极，测出电源电压

## Slide 13
判断下列电压表的连接 是否正确

## Slide 14
判断下列电压表分别测的
是哪里的电压？
L1
L2

## Slide 15
2、电压表的读数：
要正确、快速的读出电压表上的读数要做到如下几点：
（1）看清电压表所选择的量程。
（2）明确使用电压表量程的分度值。
（3）看指针所指位置指针偏转格数

## Slide 16
二.电压的测量——电压表

## Slide 17
 | 电压表 | 电流表
不同点 | 必须并联接入待测电路两端 | 必须串联接入待测电路
 | 可以直接接在电源两极上 此时示数即为电源电压 | 绝对不允许将电流表的两个接线柱直接接在电源的两极上，否则会烧毁电流表或损坏电源
相同点 | 都要注意零点校正 “+”“-”接线柱的接法，电流从“+”进“-”出 都需要先认清每个大格和每个小格表示的值，然后再读数. | 

## Slide 18
测量干电池电压

## Slide 19
三、练习
1、下列说法中正确是（ ）
A.电路两端有电压，电路中就一定有持续的电流
B.导体中有大量的自由电荷，只要构成通路，导体中就会有电流
C.电压是电路中形成电流的原因
D.电路中有电流不一定有电压
C

## Slide 20
2、关于电压表的使用，正确的是（ ）
A.电压表不能直接测量电源电压，否则会烧坏
B.尽可能选大的量程，以免损坏电压表
C.经试触后，被测电压不超过小量程时，应选用较小量程
D.电压表接入电路时，不用考虑“+”“-”接线柱的接法
C

## Slide 21
3、如图所示，要使电压表测灯L2两端的电压，正确的电路图是（ ）
D