## Slide 1: 第十六章 第四节 变阻器
人教版九年级全一册

## Slide 2
滑动变阻器
一、变阻器
1、能改变接入电路中电阻大小的元件叫做变阻器

## Slide 3
通过改变连入电路中的电阻线的长度来改变电阻,从而改变电流。
工作原理

## Slide 4
1、电阻丝什么位置的绝缘漆被刮去了？为什么要刮去？
2、电阻丝是如何连接的？
3、哪两个接线柱之间的电阻很小，几乎是零?
4、铭牌上的数字表示什么意思？
认识结构
思考：

## Slide 5
变阻器的最大阻值是20Ω，允许通过的最大电流是1A。(否则会烧坏变阻器)
20Ω 1A

## Slide 6
P
2、结构示意图
3、元件符号：

## Slide 7
D
B
C
A
4、用滑动变阻器改变灯泡的亮度

## Slide 8: 探究使用滑动变阻器的方法
1、要使灯泡和变阻器中的电流大小相同，变阻器应该与灯泡串联还是并联？
2、为了保护电路，接通电路前应将滑片放到什么位置上？
3、滑动变阻器有四个接线柱，每次接两个接线柱，有几种接法？哪种方式的连接可以改变灯泡的亮度？
4、移动滑片时，向哪个方向移动时电阻变小？
思
考

## Slide 9
B
D
A
P
D
A
B
C
C
接入电路的接线柱AB
相当于接入一个定值电阻，电阻最大且不变

## Slide 10
B
D
A
P
D
A
B
C
C
接入电路的接线柱CD
相当于接入一根导线，电阻最小且不变

## Slide 11
注意事项：在闭合开关之前，应将滑片置于阻值最大端
移动滑片，向哪个方向移动时电阻变小？

## Slide 12
B
D
A
P
D
A
B
C
C
（1）接入电路的接线柱BC
接入电路的电阻丝为？
向右移动滑动变阻器电阻将？
变小
PB

## Slide 13
（2）接入电路的接线柱BD
B
D
A
P
D
A
B
C
C
接入电路的电阻丝为
向右移动滑动变阻器电阻将？
变小
PB

## Slide 14
A
B
C
D
P
接入电路的电阻丝为？
A
B
C
D
p
向左移动滑动变阻器电阻将？
变小
(4)接入电路的接线柱AC
A
B
D
C
（3）接入电路的接线柱AD
D
A
B
C
AP

## Slide 15: 滑动变阻器的使用：
（1） 接在电路中。
（2）连接“ ”两个接线柱 。
（3）使用前应将滑片放在 位置。
（4）不能使变阻器电阻变化的接法有两种，其中“ ”电阻很大，而“ ”连接电阻很小。
（5）、滑片越靠近下端连线的接线柱，连入电路中的电阻“ ”。
串联
一上一下
阻值最大
同下
同上
越小

## Slide 16
实验:探究滑动变阻器的作用
电路图
S

## Slide 17
注意事项：在闭合开关之前，应将滑片置于阻值最大端
作用：（1）保护电路
（2）通过改变连入电路中电阻来改变通过电路中的电流和部分电路两端的电压

## Slide 18
二、变阻器的应用

## Slide 19
数字电位器

## Slide 20
能表示出阻值的变阻器。
旋钮式电阻箱
内部结构

## Slide 21
课堂小结
一、滑动变阻器
1、原理：通过改变连入电路中电阻线的长度来改变电阻,从而改变电流。
2、构造：
3、结构示意图：
4、元件符号：
5、连接方法：
（1）串联接入电路；
（2）连接“一上一下”两个接线柱。
6、注意事项：
（1）在闭合开关之前，应将滑片置于阻值最大端。
（2）不能超过滑动变阻器允许通过的最大电流
二、电位器是变阻器在生活中的应用。

## Slide 22
1 、在如下图的滑动变阻器接法中，当滑片P向左滑动时，电阻变大的是（ ）
D
巩固练习：

## Slide 23
2 、以下四种接法中，接法错误，不起电阻作用，并造成电路中电流过大的是（ ）；
只起定值电阻作用，而不能改变电路中电流大小（ ）。
A
B
C
D
D
B

## Slide 24: 3 、如图所示的电路，滑动变阻器的滑片P向左移动时，若灯始终发光，则（ ） A．灯变亮，电流表示数减小 B．灯变亮，电流表示数增大 C．灯变暗，电流表示数增大 D．灯变暗，电流表示数减小
B

## Slide 25
油面上升时，杠杆左端上翘，变阻器R连入电路中的电阻 ，油量表（电流表）的示数 。
变小
变大
能力提升

## Slide 26
谢 谢！