## Slide 1
第十二章 简单的机械
12.2
滑 轮

## Slide 2
观察活动
滑轮是周边有槽、能绕着轴转动的小轮。
一、滑轮的结构
轮
轴
槽

## Slide 3
尝试活动
二、两种滑轮
B
A
想两种方法，利用所给材料，通过拉动细线提起重物。
定滑轮：使用时，轴固定不动的滑轮。如：A
动滑轮：使用时，轴随物体一起移动的滑轮。如：B

## Slide 4
精讲细析
动滑轮
生活中的滑轮
定滑轮
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F

## Slide 5
实验探究
实验情形 | 测力计的示数（牛）
图(a) | 
图(b) 静止 | 
图(b) 匀速上升 | 
图(c) | 
分析比较（a)、（b)、（c)，得出初步结论：
三、探究定滑轮的工作特点（或作用）
使用定滑轮不省力，但可以改变施力方向。

## Slide 6
实验探究
实验情形 | 测力计的示数（牛）
图（a) | 
图（b) 静止 | 
图（b) 匀速上升 | 
分析比较（a)（b)，得出的初步结论是：
三、探究动滑轮的工作特点（或作用）
使用动滑轮可以省力，但是费距离。
（b)
实验次数 | 测力计上升距离（cm) | 钩码上升距离（cm)
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
说明1：滑轮自重忽略不计时，使用动滑轮可以省一半力。
F=1/2 G
说明2：绳子自由端移动距离S是滑轮移动距离h的两倍。S=2h
※测力计上升距离S也称“绳子自由端移动距离”;钩码上升距离h也称“滑轮移动距离”
Notes: 6

## Slide 7
阅读理解（P7-P8)
四、定滑轮、动滑轮的本质
定滑轮的本质：是一个动力臂与阻力臂相等的等臂杠杆。因此，使用定滑轮不省力，但可以改变用力方向。
●
●
●
Notes: 7

## Slide 8
阅读理解（P7-P8)
四、定滑轮、动滑轮的本质
动滑轮的本质：当两边绳子平行时，是一个动力臂是阻力臂两倍的省力杠杆。因此，使用动滑轮可以省一半的力，但不可以改变用力方向。
●
●
Notes: 8

## Slide 9
本课小结

## Slide 10
精讲精练
1、使用定滑轮沿不同方向将物体匀速拉起时，拉力分别为F1、F2、F3，如图所示，则三个力之间的关系是 【 】
A．F1＜F2＜F3
B．F1＞F2＞F3
C．F1＝F2＝F3
D．F1＞F2＝F3
c

## Slide 11
精讲精练
2、升旗时，人站在地面上向 拉绳子，旗向上运动，这是因为旗杆顶部有个 滑轮。
3、如图所示，甲图中使用的是 滑轮，使用这种机械的好处是 。缺点是 ；乙图使用的是 滑轮，使用这种机械的好处是 ，缺点是 。
甲
乙
下
定
定
改变拉力的方向
不省力
动
省力
不改变拉力方向

## Slide 12
精讲精练
4、如图所示，一物体重400N，不计滑轮重和绳与滑轮的摩擦的情况下用20N的拉力拉着物体在水平地面上匀速移动。则物体与地面间的摩擦力为 【 】
A．400N B．200N C．20N D．40N
D

## Slide 13
精讲精练
5、如图所示，不计动滑轮的质量及摩擦，当竖直向上的力F=10N时，恰能使重物G匀速上升，则重物 G= N，绳固定端拉力为 N，重物上升10cm，滑轮向上移动 cm。
5
5
5