## Slide 1: 第六章 质量与密度

## Slide 2: 第3节 测量物质的密度

## Slide 3
知识点1 量筒的使用
1.如图所示,量筒的量程是 0~50 mL ,分度值是 2 mL ,物体的体积是 10 cm3。

## Slide 4
2.在使用量筒测量水的体积时,读数情况如图所示,其中正确的读数方法是 乙 ( 选填“甲”“乙”或“丙” ),水的体积为 42 mL。

## Slide 5
知识点2 测量液体的密度
3.学习了密度知识后,同学们准备测量酸奶的密度,选取的器材有酸奶、量筒、天平、烧杯。小新和小洋同学分别设计了一种测量酸奶密度的实验方案。
方案一:
( 1 )用调节好的天平测出空烧杯的质量m1;
( 2 )向烧杯中倒入一些酸奶,测出烧杯和酸奶的总质量m2,则这些酸奶的质量为 m2-m1 ;
( 3 )将烧杯中的酸奶倒入量筒中,测出酸奶的体积V;
( 4 )计算出酸奶的密度ρ。
方案二:
( 1 )用调节好的天平测出装有适量酸奶的烧杯的总质量m1;
( 2 )将烧杯中的一部分酸奶倒入量筒中,记下量筒中酸奶的体积V;
( 3 )测出烧杯和剩余酸奶的总质量m2,计算出酸奶的密度ρ= 。
分析与交流:方案一中酸奶体积的测量值偏 小 ,测出的密度偏 大 ( 选填“大”或“小” )。

## Slide 6
知识点3 测量固体的密度
4.如图所示是测量某金属块密度的实验操作过程和实验情景。
( 1 )在调节天平时,将游码移到标尺零刻度后,发现指针如图甲所示,此时应把平衡螺母向 右 ( 选填“左”或“右” )移动;
( 2 )根据图乙和图丙中所测数据可知,金属块的质量m= 52.4 g,体积V= 20 cm3;金属块的密度 ρ= 2.62×103 kg/m3。

## Slide 7
5.石蜡的密度小于水,为了测量石蜡的体积,某同学采用如图所示的方法,图中实验步骤 A、C ( 填字母 )可以省去,石蜡的体积是 5 cm3。

## Slide 8
6.质量为30 g的烧杯,装有适量的某种液体,放在已经调平的天平上,平衡时的情景如图甲所示,则液体的质量是 37.0 g;将液体倒入量筒中,如图乙所示,液体的体积是 46 cm3,液体的密度约为 0.8×103 kg/m3。

## Slide 9
7.分别用分度值不同的甲、乙两量筒测量等质量煤油的体积,如图所示,某同学的读数分别是13.8 cm3和13.9 cm3。则下列分析正确的是 ( D )
A.甲量筒的分度值是1 cm3
B.两次读数不同是因为煤油的体积不同
C.两量筒的分度值不同,不影响误差大小
D.乙量筒的分度值小,因此精确度更高

## Slide 10
8.小涵为“测量老陈醋的密度”设计了如下实验步骤:①用天平测出空量筒的质量;②向量筒中倒入适量醋,测出醋的体积;③用天平测出量筒和醋的总质量。对上述实验步骤所持的观点应是 ( D )
A.所测出醋的体积一定不准确,不可取
B.能测出醋的密度且步骤合理
C.测出醋的密度值偏大,不可取
D.易使量筒从天平上倾斜而摔碎,不宜提倡

## Slide 11
9.为了测量某油井所产石油的密度,小刚收集了该井所产石油样品进行了如下测量( 常温下石油为黏稠的液态 )。
( 1 )将天平放在水平桌上,调节天平平衡。先用天平称出空烧杯的质量为30.8 g,然后将石油样品倒入烧杯中,放在调节好的天平左盘上称量,当天平重新平衡时,右盘中的砝码和游码的位置如图甲所示,则烧杯和石油样品的总质量为 81.4 g;
( 2 )将烧杯中的石油倒入量筒中,其示数如图乙所示,则石油的体积为 46 mL;
( 3 )根据测量的数据,求得所测石油的密度为 1.1×103 kg/m3;
( 4 )联想到某起石油泄漏事故中石油漂浮在水
面上的情景,小刚发现自己测量的石油密度值偏
大,你认为该实验方案造成测量结果偏大的原因
是 从烧杯向量筒中倒石油时,烧杯中会有残留
,使所测得的石油体积偏小,从而使所测密度值
偏大 。

## Slide 12
10.小伟用天平、烧杯、油性笔及足量的水测量一块鹅卵石的密度,实验步骤如下:
( 1 )将天平放在水平桌面上,调节天平平衡。用调好的天平分别测出鹅卵石的质量为31.8 g和空烧杯的质量为90 g;
( 2 )如图甲所示,把鹅卵石轻轻放入烧杯中,往烧杯中倒入适量的水,用油性笔在烧杯壁记下此时水面位置为M,然后放在天平左盘,如图丙所示,烧杯、水和鹅卵石的总质量为 161.8 g;
( 3 )将鹅卵石从水中取出后,再往烧杯中缓慢加水,使水面上升至记号M,如图乙所示,用天平测出烧杯和水的总质量为142 g,此时烧杯中水的体积为 52 cm3;
( 4 )根据所测数据计算出鹅卵石的密度为 2.65 g/cm3;
( 5 )若小伟在第( 3 )步骤测量过程中,用镊子添加砝码并向右旋动平衡螺母,直到天平平衡,此错误操作将导致所测密度偏 大 。

## Slide 13
11.某学校研究性学习小组测量一种矿石的密度。现有器材:小矿石块、天平( 含砝码 )、一个烧杯、足量的水、细线。小组同学们设计了一种测量矿石密度的方案如下:
( 1 )调节天平平衡后,小明用天平测量矿石块的质量,如图甲所示,指出实验操作中的错误: 用手拿砝码而不用镊子 。改正错误后,小明用正确的方法称矿石块的质量,平衡时放在盘中的砝码和游码在标尺上的位置如图乙所示,则矿石块的质量m0为 47.6 g;
( 2 )在烧杯中倒满水,称出烧杯和水的总质量m1;
( 3 )将矿石块轻轻放入装满水的烧杯中,矿石块沉入杯底,烧杯溢出水后,将烧杯壁外的水擦干净,放在天平左盘上,称出此时烧杯、杯内矿石和水的总质量m2;