## Slide 1
第十七章 · 欧姆定律
第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用
人民教育出版社 九年级 | 全一册

## Slide 2
同学们现在手上有5欧、10欧、15欧、20欧的电阻，但是我现在实验中需要一个25欧和一个4欧的电阻，你该怎么办呢？
引入新课

## Slide 3
如图所示，用一个电阻R代替两个串联着的电阻R1、R2接入电路
电路的状态不变，即R两端的电压和通过它的电流都与原来的相同，
R就叫作这两个串联电阻R1、R2的总电阻；
并联电路的总电阻和它的分电阻也存在这种“等效替代”的关系。
等效于
R
U
I
I
I1
I2
U
U
I
R1
R2
U1
U2
R
U
I
等效于

## Slide 4
学习目标
1.知道串联电路电阻的特点以及电压分配规律；会利用欧姆定律及串联电路的特点分析有关问题。
2.知道并联电路电阻的特点以及电流分配规律；会利用欧姆定律及并联电路的特点分析有关问题。

## Slide 5
I
U1
U2
U总
U总
I
R总
等 效
由欧姆定律可知
R1
=I
U1
U2
=I
R2
U总
=I R总
I R总
=IR1+IR2
R总=R1+R2
R1
R2
又有：U总=U1+U2，即
探究1：串联电路的电阻
一、欧姆定律的推理

## Slide 6
结论：
R总=R1+R2
两电阻串联，总电阻等于两分电阻之和。
R1
R2
I
思考：三个电阻串联能用这个结论吗？
n个电阻串联呢？
R总=R1+R2+R3
R总=R1+R2+…+Rn
R总=nR0
串联电路的总电阻等于各分电阻之和
n个相同的电阻R0串联呢？

## Slide 7
或：
I总
U
U
I总
R总
等 效
由欧姆定律可知
即：
又有：I总=I1+I2，即
I1
I2
I1 = U / R1 I2 = U / R2 I总 = U / R总
U / R总 = U / R1 + U / R2
探究2：并联电路的电阻

## Slide 8
结论：两个电阻并联后的总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和。
三个电阻串联：
n个电阻并联呢？
n个相同的电阻R0并联呢？
电阻并联后总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和

## Slide 9
探究3：串联电路电压分配规律
R1
R2
I
U1
U2
U总
=
=
串联电路中各用电器两端电压之比等于各用电器电阻之比
=

## Slide 10
R1
R2
I
I1
I2
探究4：并联电路电流分配规律
=
并联电路中通过各用电器的电流之比等于各用电器电阻的反比。

## Slide 11
如图所示，电阻 R1 为10 Ω， 电源两端电压为 6V。 开关S 闭合后，求:
当滑动变阻器R接入电路的电阻 R2 为50 Ω时，
通过电阻 R1 电流I；
(2) 当滑动变阻器接入电路的电阻 R3 为20 Ω时，
通过电阻 R1 的电流I′ 。
【例1】
二、利用欧姆定律解决问题

## Slide 12
(1)如图所示，根据串联电路电流的规律，通过电
阻 R2 的电流和通过电阻R1 的电流相等，都等
于I。电阻 R1两端的电压U1=IR1，R2两端的电
压U2=IR2。
根据串联电路电压的规律U=U1+U2， 有
U =IR1+IR2=I(R1+R2)
可求得
(2)同(1)的分析一样，可求得R3、 R1串联时，
电路中的电流
【解】

## Slide 13
总 结
1.串联电路中通过某个电阻的电流或串联电路的电流，等于电源两端电压除以各分电阻之和。
2.当串联电路中的一个电阻改变时，电路中的电流及另一个电阻两端的电压都会随之改变。

## Slide 14
如图所示，电阻R1为 10 Ω ， 电源两端电压为 12V。 开关 S 闭合后，求: (1) 当滑动变阻器R接入电路的电阻R2为 40 Ω时， 通过电阻R1的电流 I1 和电路的总电流I; (2) 当滑动变阻器接入电路的电阻R2为 20 Ω时，通过电阻R1的电流I1＇和电路的总电流 I＇。
【例2】

## Slide 15
根据并联电路电压的特点， 电阻R1和R2两端的
电压均等于电源两端电压 U=12V
由欧姆定律得
通过电阻R2的电流
所以总电流 I=I1+I2=1.2A+0.3A=1.5A
(2)同理可求得
通过电阻R3的电流
所以总电流 I＇=I1＇+I2＇=1.2A+0.6A=1.8A
【解】

## Slide 16
总 结
当并联电路中的一个支路的电阻改变时，这个支路的电流会变化，干路电流也会变化，但另一个支路的电流和电压不变。

## Slide 17
1．如图所示，R2=30 Ω，电流表的示数为0.6 A，电压表的示数为12 V。求（1）R1的阻值；
（2）并联电路总电流I ；
（3）并联电路总电阻R。
解：（1）
（2）
I=I1+I2=0.6 A+0.4 A=1 A
（3）
R2
R1
A
V
12 V
拓展知识：两个电阻并联时，总电阻小于任一电阻。
R1 = = = 20 Ω
U
I1
12 V
0.6 A
I2 = = = 0.4 A
U
R2
12 V
30 Ω
R= = = 12 Ω
U
I
12 V
1 A
课堂练习

## Slide 18
Rx
V
电路图
2．实验室中如果没有电流表，只有电压表。如何测量未知电阻？
R0
V
因为Rx和R0串联 ，所以
测电阻的原理
=
U0
R0
Ux
Rx
Rx=
U0
I0
R0

## Slide 19
实验步骤
（1）按电路图连接电路，并将电压表指针调零；
（2）闭合开关S测出Rx两端电压为Ux；
（3）断开开关S，将电压表接到R0两端，闭合开关测出R0两端电压U0；
（4）断开开关整理实验器材。
Rx
V
R0
V

## Slide 20
 | 串联电路 | 并联电路
电流特点 |  | 
电压特点 |  | 
电阻特点 |  | 
电压、电流 分配特点 |  | 
I=I总=I1=I2
R总=R1+R2
U总=U1+U2
I总= I1 + I2
U=U总=U1=U2
1/R总=1/R1+1/R2
课堂小结
=
=