## Slide 1
中物理
第十六章 第3节
人教版 物理（初中）
电 阻
精品课堂
（九年级）

## Slide 2
1
课堂导入
问题思考
1.生活中常见的导线多是铜芯或者铝芯，铁也是导体，而且价格便宜，为什么不用铁芯？
2.导线的粗细不同，对导线的导电性能有影响吗？
铜质导线
铝质导线

## Slide 3
演示实验1
把长短、粗细相同的铜丝和镍铬合金丝分别接入电路，闭合开关，观察电路中小灯泡的亮度。
把铜丝接入电路时，小灯泡较明亮；
把镍铬合金丝接入电路时，小灯泡较暗。
实验电路
实验现象
2
课堂活动

## Slide 4
演示实验2
在上述实验中，接入电流表，观察电流表的示数变化，并继续观察小灯泡的亮度。
A
B
A
实验电路
实验现象
把铜丝接入电路时，电流表的示数较大，小灯泡较明亮；
把镍铬合金丝接入电路时，电流表的示数较小，小灯泡较暗。

## Slide 5
结论:
导体在导电的同时，对电流产生阻碍作用。不同导体对电流的阻碍作用不同。
现象分析：
灯泡的
亮暗程度
电流的
强弱
导体对电流的
阻碍作用
为什么在相同的电压下，选用不同的导体，电路中的电流不同呢？

## Slide 6
一、电阻（R）
1.意义：表示导体对电流阻碍作用的大小。
2.单位：
欧姆（Ω）
千欧（kΩ ）、兆欧（MΩ ）
1 kΩ=103 Ω, 1 MΩ = 106 Ω
欧姆(1787～1854年)是德国物理学家。欧姆在物理学中的主要贡献是发现了欧姆定律。人们为了纪念他，将电阻的单位定为:欧姆。

## Slide 7
3.一切导体都有电阻
常见的电阻值
手电筒的小灯泡的电阻为几欧到十几欧
长1m、截面积1mm2的铜导线的电阻约百分之几欧
电流表的内阻在0.1 Ω左右；
电压表的内阻在几十兆欧左右

## Slide 8
在电子技术中，我们常用到有一定电阻值的元件——电阻器，也叫做定值电阻，简称电阻。电路图中元件符号 是 ：
4．电阻器
一些常见的电阻器

## Slide 9
二、影响电阻大小的因素
提出问题：影响电阻大小的因素有哪些？
猜想假设：
电阻可能与导体的材料、长度、粗细、等有关。
研究方法：
控制变量法
转换法
设计实验：
电路图
实验器材

## Slide 10
1.探究电阻与导体材料的关系
实验过程：
选用长度相同、横截面积相同的铜丝和镍铬合金丝，分别接入电路中，观察电流表示数。比较流过铜丝和镍铬合金丝电流的大小，并记录表一中。

## Slide 11
材 料 | 长度 （m） | 横截面积（mm2） | 电压 | 电流 | 电阻
铜 丝 | 相同 | 相同 | 相同 | 大 | 小
镍铬合金 | 相同 | 相同 | 相同 | 较小 | 较大
电阻的大小与导体的材料有关
实验现象：镍铬合金丝中电流较小，铜丝中电流很大
实验记录
结论：

## Slide 12
2.探究电阻与导体长度的关系
材 料 | 长度 （m） | 横截面积（mm2） | 电压 | 电流 | 电阻
镍铬合金 | 0.5 | 相同 | 相同 | 较大 | 较小
镍铬合金 | 1 | 相同 | 相同 | 较小 | 较大
实验现象：长的镍铬合金丝中电流较小。
实验结论：材料、横截面积相同，导体越长，电阻越大.
实验记录

## Slide 13
3.探究电阻与导体横截面积的关系
材 料 | 长度 （m） | 横截面积 （mm2） | 电压 | 电流 | 电阻
镍铬合金 | 相同 | S | 相同 | 较小 | 较大
镍铬合金 | 相同 | 2S | 相同 | 较大 | 较小
实验现象：较细的镍铬合金丝中电流较小
实验结论：材料、长度相同，导体的横截面积越大，电阻越小.
实验记录

## Slide 14
4.探究电阻与温度的关系
实验结论：电阻还跟温度有关，温度越高，电阻越大。但也有少数导体，电阻随温度的升高而减小。
把旧日光灯管的灯丝接入电路,用酒精灯缓慢地对其加热,观察电流表的示数有什么变化.
实验现象：随着温度升高，电流表示数在变小

## Slide 15
5.导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度，与其他因素无关。
右图展示的是不同材料在导电性能上的排序，从上至下，材料的导电性能依次减弱。
导电能力
银
铜
铝
铁
炭笔
酸溶液
碱溶液
盐水
地表
湿木
锗
硅
汽油
干纸
干布
玻璃
橡胶
陶瓷
绝缘能力
小资料：

## Slide 16
科学世界
1.半导体
导电能力介于导体和绝缘体之间的叫做半导体. 常见物质:锗、硅等. 利用半导体材料制成的二极管、三极管和电阻、电容等元件直接做在硅单晶片上（俗称芯片），就成了集成电路。
2.超导现象
某些物质在温度很低时，电阻就变成了零，这就是超导现象. 如铝在 1.39K( －271.76℃ )以下电阻就变成了零.如果超导现象用于实际，会给人类带来很多好处。

## Slide 17
3
课堂小结
重点：理解电阻的概念
难点：探究影响电阻大小的因素

## Slide 18
典例分析
4
考点一：理解电阻的概念
【典型例题1】
（2019 福建省）在相同温度下,关于导体的电阻，下列说法正确的是（ ）
A. 铜线的电阻一定比铝线的小
B. 长度相同粗细也相同的铜线和铝线电阻相等
C. 长度相同的两根铜线, 粗的那根电阻较大
D. 粗细相同的两根铜线, 长的那根电阻较大
D

## Slide 19
【迁移训练1】
（2019 四川巴中）下列说法错误的是（ ）
A．电荷的定向移动形成电流
B．串联电路中电流处处相等
C．灯泡亮度由灯泡的实际功率决定
D．导体的电阻跟导体两端电压成正比
D

## Slide 20
考点二：影响电阻大小的因素
【典型例题2】
（2019 广东深圳）下列说法正确的是（ ）
A．电荷的移动形成电流
B．电路中有电压就一定有电流
C．把一根铜丝均匀拉长后电阻变小
D．长时间使用的手机发烫，是因为电流的热效应
D

## Slide 21
【迁移训练2】
（2019吉林省）有甲、乙两根镍铬合金线，甲和乙等长，乙粗些，把它们并联在同一电路中，它们两端的电压分别为U甲和U乙，下列判断中正确的是（ ）
A.U甲=U乙 B.U甲＜U乙
C.U甲＞U乙 D.无法确定
A