## Slide 1
中物理
第十三章 第三节
沪科版 物理（初中）
内燃机
同步精品课堂
（九年级）

## Slide 2
1
课堂导入
你知道它们为什么能大展神威吗？
汽车奔驰
列车飞驶
飞机凌空飞去

## Slide 3
学习目标
1. 知道热机的概念；初步了解热机的工作原理。
2. 了解汽油机的构造和工作过程。
3. 了解柴油机的构造和工作过程。
1
课堂导入

## Slide 4
2
课堂活动
如图所示，在试管中装些水，用橡胶塞塞住管口，
加热使水沸腾，观察现象。
木塞被弹出，试管口处有“白雾”出现。
酒精灯燃烧时化学能转化为内能，传给水和水蒸气；
水蒸气把塞子冲出去，内能转化为塞子的动能。

## Slide 5
01
热机
把内能转化为机械能的机器。
定义
工作原理
利用内能做功。

## Slide 6
01
热机
蒸汽机车
喷气发动机
火箭发动机

## Slide 7
01
热机
1. 常见的热机：蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等。
2. 常见的内燃机：汽油机和柴油机。
要点精析：
(1)汽油机的汽缸里燃烧的是汽油。
(2)柴油机的汽缸里燃烧的是柴油。

## Slide 8
02
汽油机

## Slide 9
02
汽油机
内燃机工作时，活塞在汽缸内做一次单向运动，叫作一个冲程。
汽油机一个工作循环有四个冲程：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。
吸气
压缩
做功
排气

## Slide 10
02
汽油机
吸入气体: 。
吸气冲程
活塞运动方向： 。
汽油和空气的燃料混合物
阀门：进气阀 ；
排气阀 。
打开
关闭
向下

## Slide 11
02
汽油机
进气门和排气门都关闭，活塞向上运动，燃料混合物
被压缩，压强增大，温度升高。机械能转化为内能。

## Slide 12
02
汽油机
在压缩冲程末尾，火花塞产生火花，使燃料猛烈燃烧，产生高温高压的燃气，推动活塞向下运动，并通过连杆带动曲轴转动。内能转化为机械能。

## Slide 13
02
汽油机
阀门：进气阀 ；
排气阀 。
活塞运动方向： 。
关闭
打开
向上
排气冲程

## Slide 14
02
汽油机
冲程名称 | 进气门 | 排气门 | 活塞的运动 | 冲程的作用 | 能的转化
吸气冲程 | 开 | 闭 | 向下 | 吸入燃料和空气的混合物 | ——
压缩冲程 | 闭 | 闭 | 向上 | 压缩燃料和空气的混合物，使其内能增大，温度升高 | 机械能转化为内能
做功冲程 | 闭 | 闭 | 向下 | 火花塞产生电火花，点燃燃料，高温高压的燃气推动活塞做功，通过连杆、曲轴带动飞轮转动 | 内能转化为机械能
排气冲程 | 闭 | 开 | 向上 | 排出废气 | ——

## Slide 15
02
汽油机
活塞往复运动 次。
对外做功 次。
四冲程内燃机一个工作循环：
2
1
总 结
1. 主要结构：进气门、排气门、火花塞、汽缸、 连杆、曲轴、飞轮等
2. 四冲程汽油机的工作过程：
吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程

## Slide 16
03
柴油机
3
柴油机

## Slide 17
03
柴油机
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
柴油机的工作原理

## Slide 18
03
柴油机
吸气冲程
进气门打开，排气门关闭。活塞由上端向下端运动，将空气吸进气缸。

## Slide 19
03
柴油机
压缩冲程
进气门和排气门都关闭，活塞向上运动，活塞把空气压缩得很小，空气的压强更大，温度更高。在压缩冲程末，缸内空气温度已超过柴油的着火点。

## Slide 20
03
柴油机
做功冲程
在压缩冲程末，从喷油嘴喷出的雾状柴油遇到空气立即猛烈燃烧，产生高温高压的燃气，推动活塞向下运动，并通过连杆带动曲轴转动。

## Slide 21
03
柴油机
排气冲程
进气门关闭，排气门打开，活塞向上运动，把废气排出气缸。

## Slide 22
03
柴油机
利用对比法分析柴油机和汽油机的不同点：

## Slide 23
1. 汽油机和柴油机的主要不同是( )
A．在构造上汽油机汽缸顶部有喷油嘴，而柴油机的汽缸顶部有火花塞
B．在吸气冲程中汽油机吸入汽缸的是汽油，柴油机吸入汽缸的是柴油
C．汽油机采用的是点燃式点火，而柴油机采用的是压燃式点火
D．在压缩冲程中汽油机汽缸里的温度和压强比柴油机里的高
05
典例分析
C

## Slide 24
2. 根据汽油机和柴油机的区别，下列说法错误的是（ ）
A.汽油机汽缸顶部有一个火花塞，柴油机汽缸顶部是一个喷油嘴
B.汽油机吸入的是空气，柴油机吸入的是空气和柴油的混合
C.吸气冲程是内能转化为机械能
D.压缩冲程是内能转化为机械能
05
典例分析
BCD

## Slide 25
3. 单缸四冲程内燃机完成40个冲程,关于做功和飞轮转动的情况,下列说法正确的是( )
A.做功10次,飞轮转40周 B.做功40次,飞轮转20周
C.做功10次,飞轮转20周 D.做功20次,飞轮转10周
05
典例分析
C

## Slide 26
3
课堂小结
1. 热机工作时能量的转化过程：
2. 内能的两种应用
① 利用内能加热：内能可以直接用来加热物体，物体获得内能后，温度会升高，其实质是能量的转移过程，如烧水等。
② 利用内能做功：使内能转化为我们需要的机械能，其实质是能量的转化过程，如小汽车等用燃料燃烧释放的内能来推动机械对外做功。
燃烧
做功
燃料的化学能
内能
机械能

## Slide 27
3
课堂小结
3. 要点提示：
(1)内燃机的活塞从汽缸的一端运动到另一端的过程叫 一个冲程。
(2)多数内燃机是由吸气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程不断循环来保证连续工作的。
(3)四冲程内燃机的一个工作循环中，只有做功冲程是燃气推动活塞做功，其他三个冲程是辅助冲程，要靠安装在曲轴上的飞轮的惯性来完成。

## Slide 28
3
课堂小结