## Slide 1: 期末复习专题三 探究简单电路

## Slide 2
一、填空题
1.( 南京中考 )在干燥的天气里,用塑料梳子梳头,发现越梳头发越蓬松,同时梳子还能吸引碎纸屑。前者是因为头发带 同 ( 选填“同”或“异” )种电荷而相互 排斥 ;后者是因为带电体有 吸引轻小物体 的性质。
2.简单电路是由电源、用电器、开关和导线组成的。给充电宝充电时,充电宝相当于简单电路中的 用电器 ;充电宝给手机充电时,充电宝相当于简单电路中的 电源 。
3.丝绸擦拭玻璃镜片后,发现玻璃镜片带正电荷,这是因为摩擦使得 电子 从玻璃转移到丝绸上。

## Slide 3
4.如果想在如图所示的电路中再接入一只灯泡,且与其他两灯互不干扰,则应安装在位置 2 ( 选填“1”“2”或“3” );要想直接测出通过灯泡L1的电流,则应在位置 3 ( 选填“1”“2”或“3” )接入一只电流表。

## Slide 4
5.( 毕节中考 )如图1所示电路,当开关S1、S2闭合后,A2与R2是 串 ( 选填“串”或“并” )联的,电流表A1测量的是通过 干路 ( 选填“干路”“R1”或“R2” )的电流,电流表的指针偏转如图2所示,电流表的示数为 0.28 A。

## Slide 5
二、选择题
6.( 娄底中考 )用一段细铁丝做一个支架作为转动轴,把一根中间戳有小孔( 没有戳穿 )的饮料吸管放在转动轴上,吸管能在水平面内自由转动( 如图所示 )。用餐巾纸摩擦吸管使其带电,将带负电的橡胶棒靠近带电吸管的一端时,发现吸管被推开,下列说法正确的是( C )
A.吸管和橡胶棒带异种电荷
B.吸管和餐巾纸摩擦后,两者带同种电荷
C.吸管和餐巾纸摩擦时,吸管得电子带负电
D.吸管和餐巾纸摩擦时,吸管失电子带负电

## Slide 6
7.( 镇江中考 )甲、乙、丙三个轻质泡沫小球用绝缘细线悬挂在天花板上,它们之间相互作用时的场景如图所示,已知丙球与用毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷相同。下列判断正确的是( D )
A.甲、乙两球均带正电
B.甲、乙两球均带负电
C.甲球带正电,乙球一定带负电
D.甲球带负电,乙球可能不带电

## Slide 7
8.如图所示,用一个带负电的物体a去接触不带电的验电器的金属球b时,金属球b也带上负电,则下列说法正确的是( A )
A.a上的一些电子转移到b上,瞬时电流方向为b→a
B.b上的一些电子转移到a上,瞬时电流方向为a→b
C.b上的一些原子核转移到a上,瞬时电流方向为b→a
D.a上的一些原子核转移到b上,瞬时电流方向为a→b

## Slide 8
9.一种声光报警器的电路如图所示。闭合开关S1和S2后,会出现的现象是( A )
A.灯亮,铃不响 B.灯不亮,铃不响
C.灯亮,铃响 D.灯不亮,铃响

## Slide 9
10.( 广西中考 )如图所示,某一型号的锁设置了三种打开方式:密码( S1 ),特定指纹( S2 )或应急钥匙( S3 ),三者都可以单独使电动机M工作而打开门锁,下列电路设计符合要求的是( D )

## Slide 10
11.如图所示的电路中,各元件都完好,但闭合S1、S2后,只有L2发光,故障可能是( C )
A.干路部分电线断了
B.L1被短路了
C.L1与灯座接触不良
D.S1被短路了

## Slide 11
12.如图所示的电路中,L1的电阻比L2的小。开关闭合,两灯均发光,则( D )
A.V示数等于V1示数
B.V1示数大于V2示数
C.A示数等于A2示数
D.A1示数大于A2示数

## Slide 12
13.如图甲所示的电路中,当闭合开关后,两个电压表指针偏转均如图乙所示,则电灯L1和L2两端的电压分别为( B )
A.4.8 V,1.2 V B.1.2 V,4.8 V
C.1.2 V,6 V D.6 V,1.2 V

## Slide 13
三、实验题
14.实验小组完成了“探究串联电路电压规律”的实验后,得到“电源两端电压总大于各用电器两端电压之和”的结论,这与之前“电源两端电压等于各用电器两端电压之和”的猜想不符。老师引导同学们用如图甲所示的电路继续进行了深入探究。

## Slide 14
( 1 )测量电源及灯泡两端电压。电压表接在C、D两点,是为了测量灯泡 L1 的电压,闭合开关,电压表的示数( 如图乙所示 )是 1.7 V;
( 2 )测量电路中导线的电压。测出导线BC间的电压大约为0.05 V,由此得知导线分压可能是造成结论与猜想不符的原因。为了能更明显地观察到导线分压的现象,应选择较 细 ( 选填“粗”或“细” )的导线,原因是 在长度和材料相同时,导体的横截面积越小电阻越大,分压大,更容易观察到实验现象 ;
( 3 )完成以上步骤后,他们准备测量开关两端的电压,你认为这一步骤是否有必要,理由是 有必要,开关容易接触不良,造成电阻变大,分压增多 。

## Slide 15
15.在探究并联电路电流规律实验中:
( 1 )为了防止损坏电流表,在不能事先估计电流大小的情况下,应先进行 试触 ,以正确选择电流表或电流表的量程;
( 2 )小方连接的部分电路如图所示,请你将电路连接完整;

## Slide 16
( 3 )小方将以上电路连接完成后,闭合开关,调节滑动变阻器,发现灯泡L1和L2发光、电流表A1和A2有示数、电流表A示数为零。则电路故障可能是 电流表A短路 ;

## Slide 17
( 4 )排除故障,进行实验,小方记录了如下数据:
分析以上实验数据,小方发现通过两条支路的电流总是相等。为了探究这个发现是否具有普遍性,可以 更换不同规格的灯泡 ,再进行实验。