## Slide 1: 期末复习专题六 测量小灯泡的电功率

## Slide 2
一、填空题
1.用如图所示电路测定小灯泡的电功率,所用电源的电压应 大于 ( 选填“大于”“等于”或“小于” )灯泡的额定电压。要使滑动变阻器滑片向左移动时,电流表示数变小,导线e端应连接在滑动变阻器的 d 接线柱上。

## Slide 3
2.“探究小灯泡电功率”的实验电路如图甲,实验中选择额定电压为2.5 V的小灯泡,调节滑动变阻器滑片的过程发现小灯泡亮度发生变化,这是由 小灯泡的实际功率 变化引起的。实验得到小灯泡的U-I图像如图乙,则小灯泡的额定功率是 0.75 W。

## Slide 4
二、选择题
3.在“测定小灯泡额定功率”的实验中,当用手移动变阻器滑片时,眼睛应观察( C )
A.灯泡的发光情况 B.变阻器滑片的位置
C.电压表的示数 D.电流表的示数

## Slide 5
4.在做伏安法测定小灯泡电功率的实验时,有一位同学分别设计了四个实验电路图,如图所示,其中正确的是( D )

## Slide 6
5.在“测定小灯泡的额定功率”的实验中,某同学电路连接正确,闭合开关,小灯泡发光,但测试中无论怎样调节滑动变阻器,电压表示数都达不到小灯泡的额定电压值,其原因可能是( C )
A.变阻器总电阻太大
B.电压表量程太大了
C.电源电压太低
D.灯泡灯丝断开

## Slide 7
6.在“测量小灯泡的电功率”的实验中,已知小灯泡的额定电压为2.5 V,秀秀同学通过实验得到的数据如下表,分析数据得到的下列结论中,正确的是( B )
A.灯丝的电阻随电压的增大而减小
B.小灯泡的额定功率为0.8 W
C.小灯泡的额定功率为四次功率的平均值
D.通过小灯泡的电流与它两端的电压成正比

## Slide 8
三、实验题
7.( 徐州中考 )小明要测量额定电压为2.5 V的小灯泡的功率。
( 1 )如图所示,电路图中没有标明电流表、电压表,请在相应圆圈内填入字母“A”“V”完成电路图;

## Slide 9
( 2 )连接电路时,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应移到 b 端;
( 3 )小明测量的数据如表所示,三次测量比较,小灯泡亮度变化情况是 A ;
A.变亮 B.变暗 C.不变
( 4 )小灯泡的额定功率为 0.6 W。

## Slide 10
8.( 台州中考 )图甲是测定小灯泡( 额定电压为2 V )电功率的实验电路。

## Slide 11
( 1 )某同学根据实验数据画出如图乙所示的图像,则该小灯泡的额定功率为 0.8 W。老师认为图乙曲线右半段不符合实验事实,理由是
当实际电压远大于小灯泡的额定电压时,小灯泡会烧毁( 或电源电压只有3 V ) ;
( 2 )另一同学为探究电流跟电阻的关系,换用4.5 V的电源,并用多个不同阻值的定值电阻替换图甲中的小灯泡,得到如图丙的图像,则他选用的滑动变阻器的最大阻值至少为 15 Ω。

## Slide 12
9.( 聊城中考 )如图所示,在“测量小灯泡的电功率”实验中,小灯泡的额定电压为2.5 V,电阻大约为10 Ω,有两个规格分别为“10 Ω 1 A”的A滑动变阻器和“50 Ω 2 A”的B滑动变阻器,电源电压为6 V。
( 1 )本实验中应选择 B ( 选填“A”或“B” )滑动变阻器;
( 2 )请你用笔画线代替导线将如图甲中的实物电路连接完整,要求滑动变阻器的滑片P向左移动时,滑动变阻器连入电路的阻值变大;

## Slide 13
( 3 )连好电路后,闭合开关,发现小灯泡不亮,但电流表和电压表均有示数。接下来应进行的操作是 C ;
A.断开开关,更换小灯泡
B.检查电路是否断路
C.移动滑动变阻器的滑片,观察小灯泡是否发光

## Slide 14
( 4 )问题解决后,继续进行实验,发现电压表的示数如图乙所示,要测量小灯泡的额定功率,应将滑动变阻器的滑片向 右 ( 选填“右”或“左” )端移动,直到小灯泡正常发光,此时电流表的示数如图丙所示,则小灯泡的额定功率为 0.45 W;
( 5 )实验中多次测量的目的是 A 。
A.测不同电压下小灯泡的实际功率
B.多次测量求平均值,减小误差

## Slide 15
10.小刘设计了如图甲所示的电路,利用滑动变阻器调节小灯泡的电流和电压,观察小灯泡的发光情况。电源电压恒为6 V,R是滑动变阻器。

## Slide 16
( 1 )闭合开关后,移动滑片P,发现两电表示数始终如图乙所示,原因是将滑动变阻器的 C、D ( 填字母 )两个接线柱接入了电路;
( 2 )改正错误后,小刘继续进行实验,将有关实验数据标记在图丙上,分析图丙可知,他所选择的滑动变阻器的规格是 D ( 填字母 );
A.20 Ω 0.5 A
B.20 Ω 2 A
C.50 Ω 0.5 A
D.50 Ω 2 A
( 3 )图丙中,阴影部分的面积大小表示 小灯泡的实际功率是0.8 W ;
( 4 )实验操作时,因小灯泡不慎损坏而出现断路,无论怎样移动滑片P,电压表指针
几乎不动 ( 选填“几乎不动”或“明显偏转” )。