## Slide 1: 期末复习专题四 探究欧姆定律

## Slide 2
一、填空题
1.电位器实际是滑动变阻器,如图是电位器的结构示意图。把电位器与灯串联来调节灯的亮暗,如把电位器的A、B两端接在电路中,将旋钮顺时针转动时,灯的亮暗变化是 变暗 ( 选填“变亮”“不变”或“变暗” ),说明导体电阻大小与导体在电路中的
长度 有关。

## Slide 3
2.( 凉山州中考 )如图所示,阻值为4 Ω的电阻R1与2 Ω电阻R2并联,电流表的示数为3 A,则通过电阻R1与R2的电流之比为 1∶2 ,电源电压为 4 V。
3.在用电流表和电压表测电阻的实验中,连接滑动变阻器的导线时有一根已接在变阻器的D接线柱上,如图甲所示。为了使滑动变阻器的滑片向右滑动时电路中的电流增大,则连接滑动变阻器的另一根导线应接在 B ( 选填“A”“B”或“C” )接线柱上。若测得被测电阻两端的电压为3 V,通过被测电阻的电流如图乙所示,则被测电阻的阻值为 12.5 Ω。

## Slide 4
4.两个分别标有“5 Ω 1 A”和“10 Ω 0.6 A”的定值电阻,将它们并联时电源电压最大为 5 V,干路电流最大是 1.5 A。
5.如图甲所示的电路中,电源电压恒定不变,图乙是小灯泡L和定值电阻R1的电流与电压关系的图像。当只闭合S1、S2时,电压表示数为2 V;当只闭合S2、S3时,电压表示数为4 V。则电源电压U= 8 V,R2= 5 Ω。

## Slide 5
6.如图所示的电路中,当开关S闭合时,灯不发光,电压表示数为0;当开关S断开时,灯仍不发光,电压表示数为6 V,则电路中的故障是灯 短路 ( 选填“短路”或“断路” ),电源两端电压为 6 V。
7.如图所示,电源电压保持不变,开关S闭合后,灯L1、L2都能正常发光,甲、乙两个电表的示数之比是1∶4。此时灯L1、L2的电阻之比是 3∶1 。

## Slide 6
8.一个量程为3 V的电压表,串联一个8 kΩ的电阻后量程变为15 V,那么此电压表原内阻为 2000 Ω;用改造后的电压表去测量某段电路两端的电压时,发现指针恰好指在原来电压表刻度盘2 V处,则被测电压是 10 V。

## Slide 7
二、选择题
9.甲、乙是由同种材料制成的两导体,若甲的电阻大于乙的电阻,则关于甲、乙的长度L及横截面积S大小的情况,不可能存在的是( D )
A.L甲>L乙,S甲>S乙 B.L甲<L乙,S甲<S乙
C.L甲>L乙,S甲=S乙 D.L甲<L乙,S甲>S乙
10.( 天津中考 )如图是滑动变阻器的结构和连入电路的示意图,当滑片P向左滑动时,连入电路的电阻变小的是( A )

## Slide 8
11.( 宿迁中考 )如图所示,电源电压为3 V保持不变,闭合开关,电压表示数为2 V,下列选项符合题意的是( D )
A.电压表测R2两端电压
B.R1、R2组成并联电路
C.若开关断开,电压表示数为0
D.R1、R2电阻之比2∶1

## Slide 9
12.如图所示是电阻甲和乙的U-I图像,下列小强对图像信息作出的判断,正确的是( C )
A.当甲两端电压为0.5 V时,通过它的电流为0.3 A
B.当乙两端电压为2.5 V时,其电阻值为10 Ω
C.将甲和乙串联,若电流为0.3 A,则它们两端的电压为2 V
D.将甲和乙并联,若电压为1 V,则它们的干路电流为0.4 A

## Slide 10
13.( 长春中考 )如图所示,电源两端的电压恒定。闭合开关S1,小灯泡发光,再闭合开关S2,则( C )
A.小灯泡变亮
B.电流表示数变小
C.电压表示数不变
D.电路的总电阻变大

## Slide 11
14.如图所示,电源电压保持不变,先闭合开关S1,电压表示数为U1;再闭合开关S2,电压表示数为U2;则电阻R1、R2的阻值之比为( D )
A.U1∶U2 B.U2∶U1
B.U2∶( U2-U1 ) D.U1∶( U2-U1 )

## Slide 12
15.如图甲所示的电路,电源电压保持不变。闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P从右端移动到左端的过程中,R1、R2的I-U关系图像如图乙所示,则下列判断正确的是( B )
A.图线A是电阻R1的I-U关系图像
B.电源电压为18 V
C.R1的阻值为15 Ω
D.滑动变阻器R2的最大阻值为30 Ω

## Slide 13
16.在如图所示的电路中,电源电压和灯泡电阻都保持不变,当滑动变阻器R的滑片P向右移动时,下列判断中正确的是( D )
A.电流表的示数增大,电压表的示数减小
B.电流表和电压表的示数都减小
C.电流表的示数增大,电压表的示数不变
D.电流表的示数减小,电压表的示数不变

## Slide 14
17.某同学连接的电路如图所示,闭合开关后,无论怎样调节滑动变阻器,灯泡L1、L2都不亮。他用电压表进行电路故障检测,把电压表并联接在某两点之间,测试结果如表所示。则可以判定电路中的故障是( C )
A.灯泡L1短路 B.灯泡L2短路
C.de段开路 D.be段开路

## Slide 15
三、实验题
18.( 吉林中考 )在探究电流与电压和电阻的关系实验中,电路图如图所示,电源电压为4.5 V保持不变,三个定值电阻分别为Rx、10 Ω、20 Ω( 忽略温度对电阻的影响 )。
( 1 )在开关闭合前,滑动变阻器的滑片应放在 A 端;
( 2 )将电阻Rx连入电路,调节滑片位置进行三次实验,数据如表所示,分析数据可得出结论:在电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成 正比 ;

## Slide 16
( 3 )做完第三次实验后,保持滑片位置不变,断开开关,将电阻Rx换成10 Ω的电阻,再闭合开关,此时电压表的示数 大于 3 V。调节滑片位置,使电压表的示数仍为3 V,读出电流表的示数,此时滑动变阻器接入电路的阻值为R1;
( 4 )再断开开关,将10 Ω的电阻换成20 Ω的电阻,闭合开关,调节滑片位置,使电压表的示数仍为3 V,读出电流表的示数,此时滑动变阻器接入电路的阻值为R2,则R1 小于 R2。

## Slide 17
19.用伏安法测电阻,实验电路如图甲所示。

## Slide 18
( 1 )连接电路时,开关应该是 断开 的;
( 2 )大山同学在实验中的某次测量,电压表与电流表的示数如图乙所示,则此时待测电阻的阻值为 8 Ω。请你根据图甲的电路图,在图丙中用笔画线代替导线帮大山同学连接实物图( 导线不能交叉 );

## Slide 19
( 3 )实验中,如果电压表突然损坏,已知滑动变阻器的最大阻值为R,被测电阻的阻值为Rx,电源电压保持不变,但电源电压未知,请你利用剩下的器材测出Rx,先在图丁的方框内画出此时的实验电路图,再简要写出实验过程和计算Rx的表达式。

## Slide 20
四、计算题
20.( 徐州中考 )定值电阻R1两端加4.5 V电压时,通过的电流为0.45 A。如图所示电路,电源电压不变,R1和定值电阻R0并联,电流表示数为0.50 A;用阻值为30 Ω的电阻R2替换R1,电流表示数变为0.30 A。求:
( 1 )R1的阻值;
( 2 )电源电压。

## Slide 22
21.如图所示,电源电压可调,小灯泡上标有“6 V 0.5 A”的字样( 不考虑温度对小灯泡电阻的影响 ),电流表的量程:0~0.6 A,电压表的量程:0~3 V,滑动变阻器规格为“20 Ω 1 A”。
( 1 )电源电压调至6 V,闭合开关S1和S2,移动滑动变阻器的滑片P,使小灯泡正常发光,电流表示数为0.6 A,则电压表的
示数是多少?R0的阻值是多少?
( 2 )电源电压调至8 V,断开开关S1、闭合开关S2,为了保证电路安全,求滑动变阻器的阻值变化范围。