## Slide 1
课后作业本
第十七章 欧姆定律

## Slide 2
  基础巩固
第1课时 电流与电压和电阻的关系
欧姆定律及其应用
1. 由欧姆定律公式I=U/R变形得R=U/I，对此，下列说法正确的是（ ）
A.加在导体两端的电压越大，则导体的电阻越大
B.通过导体的电流越大，则导体的电阻越小
C.当导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零
D.导体的电阻跟导体两端的电压和通过导体的电流无关
D

## Slide 3
2. 小刚用如图所示电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系”. 在此实验过程中，当A、B两点间的电阻由5 Ω更换为10 Ω后（AB间接5 Ω电阻时变阻器滑片位置如图所示），为了探究上述问题，他接下来应该采取的唯一操作是（ ）
A. 保持变阻器滑片不动
B. 将变阻器滑片适当向左移动
C. 将变阻器滑片适当向右移动
D. 适当增加电池的节数再调节滑片位置
C

## Slide 4
3. 在“研究电流跟电压、电阻的关系”实验中，得到下表中一组实验数据，根据这组数据，可以得到的结论是（ ）

## Slide 5
A. 导体电阻一定时，导体两端的电压跟通过导体的电流成正比
B. 导体电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比
C. 导体两端的电压一定时，导体的电阻跟通过导体的电流成反比
D. 导体两端的电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比
D

## Slide 6
4.张华同学在探究通过导体的电流与其两端的电压的关系时，将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图像，根据图像. 下列说法错误的是（ ）
A. 当在导体乙的两端加上1V的电
压时，通过导体乙的电流为0.1A
B. 当在导体甲的两端加上3V的电
压时，通过导体甲的电流为0.6A
C. 通过导体甲的电流与其两端的电压成正比
D. 将甲、乙两导体并联后接到电压为3V的电源上时，干路中的电流为0.7A
D

## Slide 7
5.（2018·台州）某同学利用如图甲所示的电路进行实验，电源电压恒为3V，更换5个定值电阻Rx，得到如图乙所示的图像．下列有关叙述正确的是（ ）
A.该同学研究的是电流和电压的关系
B.实验中电压表的示数保持0.5V不变
C.滑动变阻器阻值变化范围为1～5Ω
D.将Rx从5 Ω换成10 Ω后，
应将滑片P向左移
C

## Slide 8
6.（2019·娄底）某小灯泡上标有“6V 6W”字样，其电流随两端电压变化关系的曲线如图所示，则当小灯泡两端的电压为2V时，通过小灯泡的电流为 A，此时小灯泡的电阻为 Ω.
0.5
4

## Slide 9
7.（2017·临沂）在如图所示的电路中，R1＝15Ω，R2＝10Ω，闭合开关后电流表的示数为0.3A，则电源电压为 V，通过R1的电流是 A.
3
0.2

## Slide 10
8. 为了探究“电流与电压的关系”，永锋同学设计了如图所示的电路，并选择了需要的器材进行实验．
（1）这个实验使用了控制变量的方法，其中被控制的变量是 ，滑动变阻器R2的主要作用是 .
R1的阻值
改变R1两端的电压

## Slide 11
（2）下面是他获取的一组实验数据：
（3）分析表中的数据，你能得出的探究结论是 .
.
（4）实验中，电阻R1的阻值是 Ω.
电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比
5

## Slide 12
9. 如图所示的电路中，电源电压为6V，且保持不变，电阻R1、R2、R3的阻值分别为8Ω、4Ω、12Ω. 求：
（1）如果开关S1、S2都断开时，电流表、电压表的示数是多大？
（2）如果开关S1、S2都闭合时，电流表、电压表的示数是多大？

## Slide 13
解:（1）当S1、S2都断开时，R1、R2串联，
电流表示数为：
电压表示数为：U2=IR2=0.5A×4Ω=2V.
（2）当S1、S2都闭合时，S1把电压表和R2都短路了， R1、R3并联，
因为电压表被短路,所以电压表示数为：U2=0V，
所以，电流表电流为
：I=I1＋I3=0.75A+0.5A=1.25A.

## Slide 14
  能力提升
10. （2017·青岛模拟）图甲是某同学“探究电流与电压关系”的电路图． 闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P从a端移至b端的过程中，电流表和电压表的示数（I-U）图像如图乙所示. 则（ ）

## Slide 15
A． R0的电阻值是0.2Ω
B． 该电路最小功率为0.05W
C． 滑动变阻器的总电阻是5Ω
D． 滑动变阻器R的电功率先变大后变小
D

## Slide 16
11.（2018·常德）如图所示，R0为定值电阻，R1为滑动变阻器，A1，A2为实验室用电流表（接线柱上标有“-”“0.6”“3”），闭合开关后，调节滑片P． 使两电流表指针所指位置相同. 下列说法正确的是（ ）
A． 电流表A1与A2的示数之比为1∶4
B． 通过R0与R1的电流之比为4∶1
C． R0与R1两端的电压之比为1∶4
D． R0与R1的阻值之比为4∶1
D

## Slide 17
12.（2019·金华）利用如图电路研究“电流与电阻的关系”，其中电流表量程为“0～0.6A”，电压表量程为“0～3V”，滑动变阻器的规格为“50Ω 1A”，依次将阻值为5欧、10欧、20欧的定值电阻接入AB之间完成实验，获得数据如下表.

## Slide 18
请回答：
（1）完成第一组实验，断开开关，拆下5欧的电阻，改接10欧的电阻. 继续操作有以下四步：①闭合开关；②将滑动变阻器的滑片移到最右端；③记录电流表示数；④将滑动变阻器的滑片移到适当位置. 从安全和规范角度考虑，正确的顺序是 ；
（2）上述操作④中判断滑片已处于适当位置的依据是 ；
②①④③
电压表示数为2V

## Slide 19
（3）依据表中数据作出了下列图像，其中正确的是 ；（多选）
（4）要完成本次实验，电源最多只能将 . 节干电池串联.
AB
4

## Slide 20
  基础巩固
第2课时 欧姆定律的综合运用
电阻的测量
1. （2019·佛山一模）一根粗细均匀的金属导线其电阻值为R，将其剪成相等的两段后，再进行并联，则并联后的电阻值为（ ）
A． 2R B． R
C. R/2 D. R/4
D

## Slide 21
2. （2019·邵阳）如图所示的电路中，电源电压恒定不变，已知R1＝3R2，当S和S1闭合、S2断开时，电压表和电流表的示数分别为U1和I1；当S1断开、S和S2闭合时，电压表和电流表的示数分别为U2和I2，则U1：U2、I1：I2分别是
（ ）
A． 1：1 4：3
B． 1：2 1：3
C． 1：1 1：4
D． 1：4 1：1
A

## Slide 22
3.小明设计了如图所示的电路测未知电阻的阻值，其中不可行的是 （ ）
D

## Slide 23
4. （2018·自贡）两个电阻甲和乙，电阻值分别为20 Ω、40 Ω，将它们串联接入电路中，则甲、乙两电阻两端的电压之比为 ；将它们并联接入电路中，通过甲、乙两电阻的电流之比为 .
1：2
2:1

## Slide 24
5. （2018·攀枝花）如图是R1、R2两电阻的电压与电流关系图像，由图可知，电阻R1的阻值为 Ω，若将两电阻并联后接在3V的电源两端，干路电流为 A.
10
0.9

## Slide 25
6. （2018·长沙）如图是酒驾检测中酒精测试仪的简化电路图． R0为定值电阻，R1为气敏电阻，它的阻值随酒精气体浓度增大而减小． 闭合开关，电源电压保持不变，若驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，测试仪的电路中电流越 ，电压表示数越 ．
大
大

## Slide 26
7. （2018·广安）如图甲所示的电路，当闭合开关后两个电压表的指针偏转均如图乙所示，则R1两端的电压是 V，R1与R2的电阻之比为 ．
6
4∶1

## Slide 27
8． 如图所示，在伏安法测电阻实验中，电流表有内外两种接法. 已知电流表内阻为0.1Ω，电压表内阻为10kΩ，若待测电阻约为5Ω，应该选用电路图 （选填“甲”或“乙”）进行实验，测量值 （选填“大于”“等于”或“小于”）真实值.
乙
小于

## Slide 28
9. （2019·广安）学校科技创新小组用伏安法测量小灯泡的电阻，电源电压为3V，待测小灯泡的额定电压为2.5V.
（1）请用笔划线代替导线，完成图甲中实物电路图的连接，要求：①滑片P向右移动时，电流表示数变小；②连线不能交叉.
如图

## Slide 29
（2）检查电路无误后，闭合开关，灯泡不亮，电压表有示数，电流表示数为零，导致这一现象的原因可能是 .
A．电压表短路 B．电压表断路
C．滑动变阻器短路 D． 小灯泡断路
（3）故障排除后，闭合开关，当滑动变阻器的滑片P移到某一位置时，电压表示数如图乙所示，要测量小灯泡正常发光时的电阻，应将滑动变阻器的滑片向 移动
（选填“左”或“右”）.
D
左

## Slide 30
（4）通过移动滑动变阻器的滑片P记录了多组数据，并作出了如图丙所示的I-U图像，由图可知，小灯泡正常发光时的电阻为 Ω.
12.5

## Slide 31
10. （2019·宿迁）如图所示，电源电压6V保持不变，定值电阻R1标有“10Ω 0.5A”字样：滑动变阻器R2标有“20Ω 1A”字样，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，闭合开关S. 下列做法能够保证电路安全的是（ ）
A. 电路中电流不超过0.6A
B. R1两端电压不超过3V
C. 滑动变阻器连入电路的阻值
在10～20Ω范围内变化
D. 电路的总功率在1.8~3W范围内变化
D
  能力提升

## Slide 32
11. 如图甲所示电路，电源电压保持不变. 闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从右端滑到左端的过程中，R1、R2的I-U关系图像如图乙所示. 则下列判断正确的是（ ）
A. 图线A是电阻R1的I-U关系图像
B. 电源电压为14V
C. R1的阻值是20Ω
D. 滑动变阻器R2的
最大阻值为30Ω
C

## Slide 33
12．如图所示，电源电压恒为3V，R1=10Ω，R2=10Ω，R3=20Ω．只闭合S2、S3，电流表的示数为 A，电压表的示数为 V；只闭合S1、S2、S3，电流表的示数为 A；要使电路消耗的电功率最小，应只闭合开关 ．
0.18
1.8
0.45
S4

## Slide 34
13．如图甲表示一种自动测定油箱内油面高度的仪器（实际上是量程为0～0.6A的电流表改装而成），滑动变阻器R的最大值为60Ω，金属杠杆的右端是滑动变阻器的滑片. 从测量表指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度. 电源电压为24V，R0为定值电阻.

## Slide 35
（1）R0的作用是 ，当油箱油面下降时，测量表的示数将变 .
（2）油箱装满汽油时，测量表示数为最大值（即电流表达到最大值，此时，滑动变阻器的触头在某一端），求R0的阻值.
保护电路
小
解：当测量表示数最大时，滑动变阻器接入电路的电阻为零，由I=U/R得：

## Slide 36
（3）油箱中油全部用完时，滑动变阻器的触头在某一端，求油箱中油全部用完时油量表的示数为多少？（即电流表的示数）
解：当油箱中汽油用完时，滑动变阻器接入电路中的阻值最大，由I=U/R得：

## Slide 37
（4）用电压表代替电流表做油量表，图中的乙图已画出部分电路，请在图乙中完成电路的设计.
如图：

## Slide 38
1. （2019·天津）如图所示的电路中，两个小灯泡的规格相同. 闭合开关后，只有一个小灯泡发光，电压表指针偏转明显. 则故障原因可能是（ ）
A.L1短路 B.L1断路
C.L2短路 D.L2断路
A
  ◆电路故障专题练习◆

## Slide 39
2.（2019·巴中）如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S．电路正常工作，一段时间后，发现两个电表示数都变大，则出现这种故障的原因可能是（ ）
A． L1断路
B． L1短路
C． L2断路
D． L2短路
D

## Slide 40
3. （2019·连云港）如图所示，电源电压恒定，闭合开关，L1、L2两灯均正常发光，电流表和电压表均有示数. 过一会儿，其中一只灯泡突然熄灭，两个电表示数均不变，假设故障是由其中某只灯泡引起的，则造成此现象的原因可能是（ ）
A. L1短路
B. L2短路
C. L1断路
D. L2断路
D

## Slide 41
4. （2019·郴州）如图所示，闭合开关S后，灯泡L没有发光，电流表和电压表的示数均为0． 若电路中只有一处故障，则可能的故障是（ ）
A． 灯泡L断路
B． 电阻R断路
C． 灯泡L短路
D． 电阻R短路
A

## Slide 42
5. （2019·四川）如图为小明连接的电路，他先检查导线连接无误后，闭合开关S，发现两灯均不发光，于是他用一个电压表分别并联接到ab、bc、ac两点，灯L1、L2均不发光，且电压表无示数，再用电压表并联接到dc两点时，灯L1、L2均不发光，但电压表指针有明显偏转，由此判定电路的故障可能是（ ）
A． 灯L1断路
B． 灯L2断路
C． 灯L1短路
D． 灯L2短路
B

## Slide 43
6. （2019 ·攀枝花）如图所示，闭合开关，甲、乙、丙三灯泡均正常发光，两电表均有示数. 一段时间后，三灯泡突然熄灭，两电表示数均变为零. 若将甲、乙两灯泡互换，一电表示数仍为零，另一电表有示数. 造成此现象的原因可能是（ ）
A． 甲灯短路
B． 甲灯断路
C． 乙灯断路
D． 丙灯断路
B

## Slide 44
7. （2019·襄阳）在如图所示的电路中，电源电压保持不变. 闭合开关S，电路正常工作. 过了一会儿，灯L熄灭，两个电表中只有一个电表的示数变大，则下列判断正确的是（ ）
A. 可能是灯L断路，电流表
的示数变小
B. 可能是电阻R短路，电压表
的示数变大
C. 可能是灯L短路，电压表的示数变大
D. 可能是电阻R断路，电流表的示数变小
D

## Slide 45
8.（2019·成都）如图所示电路，开关S闭合后，两灯均发光，电压表测的是灯 （选填“L1”或“L2”）两端电压. 一段时间后，两灯均熄灭，但电压表有读数且示数较大，电流表无读数，则故障可能是 （选填“L1短路”“L1断路”或“L2断路”）.
L1
L1断路

## Slide 46
9. （2019·盐城）小芳用铅笔芯制作如图所示的“模拟调光灯”. 闭合开关后，左右移动回形针，小灯泡始终不亮，为检查电路故障，小芳将电压表接到A、B两点，测得电压为3.0V，则A、B 间 （选填“短路”或“断路”），这种故障可能的情况是 、
.
断路
灯丝断了
AB间接触不良

## Slide 47
10． 如图电路中有用电器R1、R2，闭合开关电路正常工作. 一段时间后，发现电流表示数有变化. 已知故障只发生在用电器上. 请根据题意写出可能的故障情况.
（1）如电流表示数变小且不为零，则故障是
；
（2）如电流表示数变小且为零，则故障是
.
R1或R2发生断路
R1、R2都发生断路

## Slide 48
11．如图所示的电路中，电源电压保持不变. 闭合开关S后，电路正常工作. 过了一会儿，两个电表中只有一个电表的示数变大. 灯L和电阻R中的一个可能出现了故障. ①若灯L发光，则故障是 ；②若灯L不发光，则故障是 .
电阻R短路
电阻R断路

## Slide 49
12. （2019·上海）在如图所示的电路中，电源电压为U0，且保持不变. 电键S闭合后，电路正常工作. 一段时间后，观察到一个电压表的示数变大，再串联一个电流表，观察到电流表的示数为0．若电阻R1、R2中仅有一个出现故障，请根据相关信息写出电压表的示数及相对应的故障.

## Slide 50
①若V1示数变大，故障可能为电阻R1断路或电阻R2短路，再串联一个电流表，观察到电流表的示数为0，则故障为R1断路；
②若V2示数变大，故障可能为电阻R2断路或电阻R1短路，再串联一个电流表，观察到电流表的示数为0，则故障为R2断路.

## Slide 51
类型一：滑动变阻器滑片移动引起的动态电路分析
  ◆动态电路分析专题练习◆
1.（2019·黔西南）如图所示的电路，闭合开关，当滑片P向上移动的过程中，电流表读数和电压表读数的变化情况分别是（ ）
A． 变大，变大
B． 变大，变小
C． 变小，变小
D． 变小，变大
D

## Slide 52
2．（2019·襄阳）如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑动变阻器滑片P向右滑动过程中，下列说法正确的是（ ）
A. 电流表A1的示数变大
B. 电压表的示数变大
C. 电压表V的示数与电流表A2的示数的比值变大
D. 电压表V的示数与电流表
A2的示数的乘积变大
C

## Slide 53
3. （2019·郴州）如图所示，电源电压不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P自中点向b端移动的过程中，下列关于电表示数变化情况判断正确的是（ ）
A.电流表A1变小，A2变小，电压表V不变
B.电流表A1变小，A2不变，电压表V不变
C.电流表A1变小，A2变小，
电压表V变大
D.电流表A1不变，A2变大，
电压表V变小
B

## Slide 54
4.（2019·连云港）如图所示，电源电压U恒定，闭合开关S1和S2，在滑动变阻器滑片向上移动过程中（ ）
A. 灯泡L的亮度不变
B. R2两端的电压变大
C. 电流表A1的示数变大
D. 电流表A2的示数变大
A

## Slide 55
5. （2019 ·深圳）地磅工作时，重物越重，电表的示数就越大. 下列四幅电路图中，R′是滑动变阻器，R是定值电阻. 其中符合地磅工作原理的是（ ）
B

## Slide 56
6. （2019·宿迁）随着我国经济的飞速发展，汽车已经进入寻常百姓人家. 如图是一种自动测定汽车油箱内油面高度的装置. R0为定值电阻，R是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆的一端. 从油量表（有电流表改装）指针所指的刻度就可知道油箱内油面高低. 当油面下降时，滑动变阻器连入电路的阻值将 ，电流表的示数将 （均选填
“变大”“变小”或“不变”）.
若换用电压表改装成油量表，要
求油面升高时电压表示数变大，
电压表应并联在图 元件两端.
变大
变小
R0

## Slide 57
7. （2019·长沙）如图是小海设计的温度测量仪的电路，R1是定值电阻，R2是阻值随温度升高而减小的热敏电阻，当R2的温度随环境温度降低时（ ）
A． 电流表的示数增大
B． 电压表V1的示数增大
C． 电压表V2的示数增大
D． 电压表V2的示数减小
C
类型二：敏感电阻引起的动态电路分析

## Slide 58
8. （2018·潍坊）某同学设计的煤气检测电路如图所示，电源电压不变，R为定值电阻，Q为气敏元件，其阻值随煤气浓度的升高而增大，闭合开关S，当煤气浓度升高时，下列判断正确的是（ ）
A． 电流表示数变小，输出
信号电压Uab变大
B． 电流表示数变大，输出信号电压Uab变大
C． 电流表示数变小，输出信号电压Uab不变
D． 电流表示数变大，输出信号电压Uab减小
A

## Slide 59
9. （2018·聊城）如图，R为光敏电阻，其阻值随光照强度的增大而减小，R1是定值电阻. 闭合开关，逐渐增大光敏电阻上的光照强度，电表示数变化情况是（ ）
A. 电流表示数变小，电压表示数变大
B. 电流表示数变大，电压表示数变小
C. 电压表和电流表示数的比值将变小
D. 电流表和电压表示数均变大
D

## Slide 60
10.（2018·常州）如何外部检测植物含水量的变化呢？科学家用条状石墨烯制成的湿敏电阻Rx，附着在叶片上，植物含水量变低，Rx变小，电表示数变小；植物含水量变高，Rx变大，电表示数变大. 电源电压恒定，R0为定值电阻，下列电路图中符合要求的是（ ）
C

## Slide 61
11． （2019 ·山西）图甲是身高、体重测量仪，当体检者站在台面上时，能自动显示身高和体重. 电路原理如图乙所示，电压表、电流表分别显示身高和体重的大小，压敏电阻R的阻值随压力增大而增大，滑片P随身高增高而上滑. 下列分析正确的是（ ）

## Slide 62
A． 身高越高电压表示数越大
B． 身高越高通过R0的电流越小
C． 体重越大电流表示数越大
D． 体重越大电路消耗总功率越大
A

## Slide 63
12. （2019·江西）如图所示，电源电压保持不变，S1掷到1时，小灯泡恰好正常发光. 当S1由1掷到2时，下列说法正确的是（ ）
A. 电流表示数变小，小灯泡正常发光
B. 电压表示数不变，小灯泡发光暗淡
C. 电流表示数变小，电压表示数变小
D. 电压表示数不变，电流表示数变大
A
类型三：开关的断开与闭合引起的动态电路的分析

## Slide 64
13. （2019·绵阳）如图所示，灯泡L1和L2（灯泡中只要有电流就能发光）相同，电源电压小于灯泡的额定电压，且保持不变，开关S由闭合到断开，电路中（ ）
A. L1变亮，电压表示数变小
B. L1变暗，电流表示数变大
C. L2亮起来，电压表示数变大
D. L2亮起来，电流表示数变小
D

## Slide 65
14. （2018·福建）如图电路中，闭合开关S1、S2，电流表和电压表均有示数，若断开S2，则（ ）
A． 电流表示数变小，电压表示数变小
B． 电流表示数变小，电压表示数变大
C． 电流表示数变大，电压表示数变小
D． 电流表示数变大，电压表示数变大
A

## Slide 66
15．（2018·恩施）如图，电源电压恒定，闭合S2，断开S1和S3，两电表均有示数；再断开S2，同时闭合S1和S3，此时（ ）
A． 电流表示数变小，电压表示数变大
B． 电流表示数变大，电压表示数变小
C． 两表示数均变小
D． 两表示数均变大
D