## Slide 1
第一部分 基础知识梳理
第十五章 电流和电路

## Slide 2
考点1.知道原子是由原子核和电子构成的，了解原子的核式模型. 了解人类探索微观世界的历程，关注人类探索微观世界的新进展.
考点2.观察摩擦起电现象，探究并了解同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引.
  中考导航
  课程标准

## Slide 3
考点3.通过收集信息，了解一些新材料的特点及其应用. 了解新材料的发展给人类生活和社会发展带来的影响.
考点4.会看、会画简单的电路图. 会连接简单的串联电路和并联电路. 说出生产、生活中采用简单串联或并联电路的实例. 了解串、并联电路电流和电压的特点.

## Slide 4
本章是整个电学的基础章节，在中考中通常与后面其他电学知识结合在一起考查，题型多以填空、选择、作图及实验题的形式出现. 中考试题多集中考查电荷的相互作用，连接和识别串、并联电路，电流表的使用规则，串、并联电路电流的特点.
  考情分析

## Slide 5
  知识结构

## Slide 6
  考点梳理
1.原子及其结构：原子由带正电的 . 和带负电的 组成，原子核和电子所带电荷数相等，原子整体不显电性.原子核由带正电的 和不带电的 组成.
2.摩擦起电：
（1）定义：用 的方法使物体带电.
一、两种电荷（10年4考，2019、2018、2017、2016年考）
原子核
电子
质子
中子
摩擦

## Slide 7
（2）原因：不同物体的原子核对电子的束缚力不同.不同物体相互摩擦时，原子核对电子束缚力强的物体得到电子，得到电子的物体带 电；原子核对电子束缚力弱的物体失去电子，失去电子的物体带 电.
（3）实质：电子发生 ，而不是创造了电荷.
（4）能量转化： 能转化为 .
（5）带电体的性质：能够吸引不带电的 .
负
正
转移
机械
电
轻小物体

## Slide 8
3. 电荷的种类：
（1）自然界中只有两种电荷：
①用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷是 电. （丝绸带负电）
②用毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷是 电. （毛皮带正电）
（2）电荷的多少叫电荷量，简称电荷，单位为库伦，简称库，符号为C.
正
负

## Slide 9
4.电荷间的相互作用规律：同种电荷相互 ，异种电荷相互 .
注意：互相排斥的两个物体所带的电荷一定是同种电荷，但互相吸引的两个物体却不一定是带异种电荷，可能是不带电体和带电体.
5. 验电器：
（1）作用：检验物体 .
（2）原理： .
排斥
吸引
是否带电
同种电荷互相排斥

## Slide 10
1.导体：（1）定义： 导电的物体；
（2）举例： .
.
2.绝缘体：（1）定义： 导电的物体；（2）举例： .
二、导体和绝缘体（10年3考，2018、2010、2009年考）
容易
金属、人体、大地、石墨、食盐水溶液等
不容易
橡胶、玻璃、塑料等

## Slide 11
3.导体导电原因是导体中有大量的 .
4.绝缘体不易导电的原因是所有电荷都被束缚在分子或原子的周围，几乎没有能自由移动的电荷.
5.导体和绝缘体没有绝对的界限，在条件改变时（温度、湿度），导体也会变成绝缘体，绝缘体也能变成导体.
自由电荷

## Slide 12
1.形成： 形成电流.符号： . 对金属来讲是 定向移动形成电流.
2.方向的规定：把 移动的方向规定为电流的方向. 电子带负电，电子移动方向与电流的方向 .在电源外部，电流的方向从电源的
到 .
3.电流的单位：（1）国际单位： ，常用单位： .
（2）换算关系：1mA= A，1μA= A.
三、电流及电流表的使用（10年10考）
电荷的定向移动
I
自由电子
正电荷
相反
正极
负极
A
mA、μA
103
106

## Slide 13
4.测量：
（1）仪器： ，符号： .
（2）读数时应做到“两看清”：看清 ，看清每 电流值和每 电流值.
（3）电流表的连接：
①使用前：对指针要进行 ，弄清量程和 .
②电流表连接时必须与被测电器 .
电流表
量程
大格
小格
调零
分度值
串联
A

## Slide 14
③电流表的 接线柱必须接靠近电源正极的那一端（电流从 接线柱流入电流表）.
④接线时要根据所测电流的大小选择电流表的 . 测量时，先选择0~ A量程，进行试触. 若被测电流小于0.6A时，就用0~0.6A的量程；若被测电流大于0.6A，则用0~3A的量程.
⑤绝对不允许把电流表直接连接到 两端；否则，电流表会被 .
正
正
量程
3
电源
烧坏

## Slide 15
1. 组成：
（1）电源：能够提供 的装置，或把 .
的能转化为 能的装置.
（2）用电器：用 来工作的设备；工作时，将 能转化为 的能.
（3）开关：控制电路的 .
（4）导线：连接各电路元件，电流的通道.
四、电路（10年10考）
电能
其他形式
电
电能
电
其他形式
通和断

## Slide 16
2. 获得持续电流的条件：① ；② .
3. 三种电路：
（1）通路： 的电路. 用电器能正常工作.（如图一）
（2）开路（断路）： 的电路. 用电器不能正常工作. （如图二、三）
导线
电路闭合
正常接通
被切断

## Slide 17
（3）短路
定义：电源两端或用电器两端直接被 连接起来.（如图四、五）
特征：电源短路，电路中有很大的电流，可能烧坏电源或烧坏导线的绝缘皮，很容易引起火灾.
用电器短路，电流直接从导线通过，不经过该用电器，用电器不能正常工作，但不会烧坏.
导线

## Slide 18
4. 电路图：用 表示电路连接的图叫做电路图. 熟悉各电路元件的符号.
5. 连接方式：
导线
依次
并列
一
停止
两
独立
整个电路
不变
整个电路
本支路

## Slide 19
电流的特点：
串联电路中 .
公式：I=I1=I2=I3=……In .
并联电路中 . 公式：I=I1+I2+I3+……In .
五、串并联电路中电流的规律（10年10考）
电流处处相等
干路电流等于各支路电流之和

## Slide 20
例题 （2016·河南改编）小海和小梅一起做“探究并联电路中电流的规律”实验．
（１）为了防止损坏电流表，在不能事先估计电流大小的情况下，应先进行 ，以正确选择电流表或电压表的量程．在进行试触时，发现电流表指针位置如图丁所示，其原因是 ．
  剖析重点实验
  探究串、并联电路的电流规律
试触
电流表正负接线柱接反

## Slide 21
（2）图甲是他们设计的电路图，图乙是他们测量电流时连接的实验电路，此时电流表测量的是
（选填“A”“B” 或“C”）处的电流．
（3）请在图乙中移动一根导线，测量另外一处的电流． 在移动的导线上画“×”，并用笔画线代替导线连接正确的电路． 移动后电流表测量的是 （选填“A”“B”或“C”）处的电流．
C
A或B
左图测量的是A点的电流，右图测量的是B点的电流，电路连接如图所示

## Slide 22
（4）在连接实验电路的过程中，开关应处于
状态，否则可能出 而损害电源．
（5）小海实验时，闭合开关后，若发现小灯泡不亮，则接着的操作是（ ）
A．向老师提出更换小灯泡
B. 检查所有接线柱是否接触良好
（6）小梅在测量电流时，发现电流表的指针偏转如图1所示，原因是 .
断开
短路
B
电流表的正负接线柱接反

## Slide 23
（7）小梅改正错误后，将电流表的“-”接线柱已接入电路，在用3A量程试触时，指针所指位置如图2所示，则小梅下一步的实验操作是（ ）
A. 接入电流表A接线柱然后读数
B. 接入电流表B接线柱然后读数
C. 断开开关，接入电流表A接线
柱，闭合开关后读数
D. 断开开关，接入电流表B接线
柱，闭合开关后读数
D

## Slide 24
（8）测出A、B、C三处的电流如表所示，由此得出初步结论： .
（只写表达式）．小梅指出：为了得出更普遍的规律，应当进行多次实验．操作方法是 .
.
IC=IA+IB
实验时应采用不同规格的灯泡进行多次实验

## Slide 25
（9）小海利用原有的实验器材，添加一个开关，又设计了一个电路． 利用这个电路，不用更换电流表的位置，就可直接测出A、B、C三处的电流，同样可得出三处电流的关系． 请在图丙中的虚线框中画出电路图．
在不更换电流表位置的情况下，在支路上各接一个开关即可完成实验要求，电路如图所示：

## Slide 26
  重难点突破
一、 串、并联电路的识别
例1 （2019·重庆B卷）下列关于如图3所示电路的判断正确的是（ ）
A. 只闭合开关S1时，灯泡L1、L3并联
B. 只闭合开关S2时，灯泡L2、L3并联
C. 只闭合开关S2、S3时，灯泡
L2、L3串联
D. 闭合所有开关时，灯泡L1、L2
并联，L3短路
D

## Slide 27
【点拨1】识别电路串、并联的常用方法：（选择合适的方法熟练掌握）
①电流分析法：在识别电路时，电流：电源正极→各用电器→电源负极，若途中不分流，则用电器串联；若电流在某一处分流，每条支路只有一个用电器，则这些用电器并联；若每条支路不止一个用电器，这时电路有串有并，叫混联电路.

## Slide 28
②断开法：去掉任意一个用电器，若其他用电器也不工作，则用电器串联；若其他用电器不受影响仍然工作，则用电器为并联.
③节点法：在识别电路时，不论导线有多长，只要其间没有用电器或电源，则导线的两端点都可看成同一点，从而找出各用电器的共同点.
④经验法：对实际看不到连接的电路，如路灯、家庭电路，可根据他们在实际使用中，如果有一个用电器坏了，其他用电器是否还能工作来判断连接情况.

## Slide 29
变式拓展1：（2019·巴中）如图4所示的电路中，要使R1、R2串联，应闭合的开关是 ；要使R1、R2并联，应闭合的开关是 ；（选填“S1”“S2”或“S3”）该电路中干电池供电时将 能转化为电能.
S2
S1、S3
化学

## Slide 30
二、 判断电流表的测量对象
例2 如图5，电流表A1测量的是 的电流，A2测量的是 的电流.
L1和L2总
L1

## Slide 31
【点拨2】判断电流表测量对象的方法:
（1）电流流向法：哪一个用电器的电流流过了电流表，那电流表测量的就是这个用电器的电流；若所有的电器的电流都经过电流表，那电流表测量的就是总电流.
（2）断路法：把所要判断的电流表去掉，使该处形成断路，接着分析哪一部分没有电流流过，则电流表就是测量这一部分的电流.

## Slide 32
变式拓展2：如图6，电流表A1测量的是 的电流，A2测量的是 的电流，A3测量的是 的电流.
干路
L2 和L3
L3

## Slide 33
三、根据实物图画电路图
例3 （2018·四川）请根据下图7甲中的实物图,在图乙虚线框内画出对应的电路图.
如图所示：

## Slide 34
【点拨3】根据实物图画电路图的步骤：
（1）判断电路中各元件的串、并联关系.
（2）从电源正极开始,沿电流方向用规定的符号把元件画出（顺序与实物图一致），再将电压表并联在所测元件两端.
（3）电路图中导线交叉且相连处画上粗黑点.

## Slide 35
变式拓展3：（2018·兰州）根据图8甲实物图在图乙中画出与之对应的电路图.
如图所示：

## Slide 36
四、根据要求连接实物图
例4 如图9所示,要求开关控制整个电路,灯泡L1和L2并联,电流表测量通过灯泡L1的电流（额定电流约为0.5A）,电压表测量灯泡L2两端的电压,用笔画线代替导线将图中各个元件连接起来.
如图所示：

## Slide 37
【点拨4】连接实物电路的注意事项：
（1）确定电压表的量程：根据灯泡的额定电压、电源电压（1节新干电池的电压为1.5V，1节蓄电池的电压为2V）确定.如灯泡的额定电压为2.5V，则电压表量程应选0~3V.
（2）确定电流表的量程：根据与其串联的用电器允许通过的最大电流确定.
（3）滑动变阻器的连接：应“一上一下”接入电路，滑片与下接线柱距离越远，滑动变阻器接入电路的阻值越大.

## Slide 38
变式拓展4：（2017·兰州）请根据图10甲电路图，以笔画线代替导线连接图乙实物电路.
如图所示：

## Slide 39
五、电路故障分析（一处故障）
例5 （2018·合肥联考）如图11所示的电路中，各元件都完好，但闭合开关S1、S2后，只有灯泡L2发光，则故障原因可能是（ ）
A.干路部分电线断了 B. L1被短路了
C.S1被短路了 D. L1与灯座接触不良
D

## Slide 40
【点拨5】
（1）先确定故障是断路还是短路：两灯串联时，如果只有一个灯不亮，则此灯一定是短路；如果两灯都不亮，则电路一定是断路.两灯并联，如果只有一灯不亮，则一定是这条支路断路；如果两灯都不亮，则一定是干路断路.在并联电路中，故障不能是短路，因为如果短路，则电源会烧坏.
（2）根据题目所给条件再判断哪部分断路或短路.

## Slide 41
变式拓展5：（2019·襄阳）在如图12所示的电路中，电源电压保持不变. 闭合开关S，电路正常工作. 过了一会儿，灯L熄灭，两个电表中只有一个电表的示数变大.则下列判断正确的是（ ）
A.可能是灯L断路，电流表的示数变小
B.可能是电阻R短路，电压表的示数变大
C.可能是灯L短路，电压表的示数变大
D.可能是电阻R断路，电流表的示数变小
D

## Slide 42
  回归课本
1.（2017·广州）如图13，用带电棒接触原来不带电的验电器的金属球，发现验电器的
金属箔张开.下列判断正确的是（ ）
A. 带电棒一定带正电
B. 带电棒一定带负电
C. 两片金属箔一定带异种电荷
D. 两片金属箔一定带同种电荷
D

## Slide 43
2.（2017·怀化）下图中，能直接测量通过灯L1电流的电路是（ ）
D

## Slide 44
3.（2016·菏泽）为节省电能，楼道中的照明灯只有同时满足“天黑和有人路过楼道”时，才会自动亮. 为满足用户要求，小强设计出了楼道照明灯的“智能控制电路”，控制电路由“光控开关”和“声控开关”组成，在图14中完成电路的连接.
如图所示：

## Slide 45
  课堂精练
1.（2019·广东）如图15是锂（Li）原子结构示意图.下列说法正确的是（ ）
A.锂原子由质子和中子组成
B.锂原子由带正电的原子核和核外带负电的电子组成
C.锂原子的质子数是电子数的两
倍，所以锂原子带正电
D.锂原子失去电子后带负电
考点一 两种电荷、原子及其结构
B

## Slide 46
2.（2019·郴州）如图16所示，一根支在支架上的塑料吸管，能在水平面内自由转动.用餐巾纸摩擦吸管使其带电，将丝绸摩擦过的玻璃棒靠近带电吸管的一端，吸管被吸引，说明吸管在与餐巾纸摩擦的过程中（ ）
A.失去电子带正电
B.失去电子带负电
C.得到电子带正电
D.得到电子带负电
D

## Slide 47
3.（2019·鄂州）甲、乙、丙三个轻质小球用绝缘细绳悬挂，相互作用情况如图17所示，如果丙带正电荷，则甲（ ）
A. 一定带正电荷 B. 一定带负电荷
C. 可能带负电荷 D. 可能带正电荷
C

## Slide 48
4.（2018·江苏模拟）中央电视台的《三星智力快车》节目介绍说，蜜蜂飞行与空气摩擦产生静电，因此蜜蜂在飞行中就可以吸引带正电的花粉.以下说法正确的是（ ）
A. 与蜜蜂摩擦的空气带负电
B. 蜜蜂带正电
C. 蜜蜂带负电
D. 与蜜蜂摩擦的空气不带电
C

## Slide 49
5.（2018·甘肃联考）小明的铅笔盒里有：①铅笔芯、②金属刀片、③塑料三角板、④塑料笔袋、⑤橡皮等物品，其中属于绝缘体的是（ ）
A. ③④⑤ B. ②④⑤
C. ①③⑤ D. ①②④
A
考点二 导体和绝缘体

## Slide 50
6.（2019·乐山）如图18所示，先后将不同材料接在电路的A、B两点间，闭合开关，能使小灯泡发光的是（ ）
A.干木条 B.铜丝
C.塑料棒 D.陶瓷棒
B

## Slide 51
7.（2017·济南）如图19所示是电扇中的一个自动保护装置:当电扇不慎被碰发生倾斜或倾倒时，小球就会滚向一侧使电路断开，起到保护电扇的作用.由此判断，这个保护装置在电扇电路中的作用相当于（ ）
A. 开关
B. 导线
C. 电源
D. 用电器
A
考点三 电流与电路

## Slide 52
8.（2019·湘潭）如图20是电吹风简化电路图，其中 是吹风机，R是电热丝. 由电路图可知（ ）
A.只将开关S1闭合，吹出的是热风
B. 和R是串联在电路中的
C.将S1和S2都闭合，吹出的
是热风
D.开关S2可以控制整个电路
C
M
M

## Slide 53
9.（2019·济宁）小明利用一红一绿两个发光二极管（符号: ）制作了一个神奇的装置:当电流从该装置一端流入时发红光，从另一端流入时发绿光. 下图各选项中，符合该装置内部结构的可能是（ ）
A

## Slide 54
10.（2018·深圳模拟）恐怖分子在公共场所安装了定时炸弹，其引爆装置如图21所示，当起爆器中有电流通过时就会引起爆炸. 请你根据所给的电路图回答下列问题:
①起爆前定时开关S是 .
（选填“闭合”或“断开”）的.
闭合

## Slide 55
②电路中安装一个灯泡，是为了在起爆前对电路起保护作用，防止发生 故障.
③设定起爆时间一到，定时开关S会自动由一种状态切换成另一种状态而发生爆炸. 为使引爆装置停止工作，拆弹专家应在图中 （选填“a”或“b”）处剪断导线.
短路
a

## Slide 56
11.根据如图22所示电路图，回答下列问题：
（1）只闭合S1时，灯 工作，灯 不工作；
（2）只闭合S２时，灯 工作，灯 不工作；
（3）只闭合S３时，灯L1、L2 ；
（4）闭合S1、S2时，灯L1、L2 ；
（5）闭合S1、S3时，灯L2 ；
（6）闭合S2、S3时，灯L1 ；
（7）同时闭合开关 会造成电源短路．
考点四 串联电路、并联电路
L1
L2
L2
L1
串联
并联
被短路
被短路
S1、S2、S3

## Slide 57
12.（2019·广安）如图所示，开关S闭合时，灯泡L1、L2组成并联电路的是（ ）
C

## Slide 58
13.（2019· 遂宁）公交车后门左右扶杆上各装有一个按钮开关（用S1、S2表示）当乘客按下任意一个开关时，电铃响起，提醒司机有乘客要下车；待车停稳后，同时按下控制电动机的开关S，后门打开，乘客才能下车.下列四个电路设计符合要求的是（ ）
C

## Slide 59
14.如图23所示的电路中，电源电压为3V，当开关S1闭合时，灯L1与L2 联，电压表测的是 . 两端的电压，电流表测的是 的电流；再闭合S2时，会出现的情况是 （填选项字母）.
A．电压表被烧坏
B．电流表将被烧坏
C．灯L1亮，灯L2不亮
D．两只灯泡都将被烧坏
并
电源
干路
B

## Slide 60
15.（2018·达州）如图24所示，用一个带负电的物体a去接触不带电的验电器的金属球b时，金属球b也带上负电. 则下列说法正确的是（ ）
A.a上的一些电子转移到b上，瞬
时电流方向为b→a
B.b上的一些电子转移到a上，瞬
时电流方向为a→b
C.b上的一些原子核转移到a上，
瞬时电流方向为b→a
D.a上的一些原子核转移到b上，
瞬时电流方向为a→b
A
考点五 电流与电流表

## Slide 61
16.如图25所示，某同学在实验时误把电流表并联在电灯L2的两端，开关闭合后观察到的现象是（ ）
A. 两灯都不亮 B. 两灯亮度正常
C. L1亮，L2不亮 D. 电流表没有示数
C

## Slide 62
17.如图所示电路中，能正确测出灯L1的电流的是（ ）
B

## Slide 63
18.电流是表示 的物理量，符号是 . 家用电饭锅的工作电流约为4A，电子手表工作时的电流约为2μA. 家用电饭锅的工作电流为电子手表工作电流的 倍.
电流强弱
I
2×106

## Slide 64
19.（2018·安徽池州联考）如图26所示，是实验室常用的一种电流表的表盘.小明在连接电路前发现指针偏转情况如图26（a）所示，接下来他应进行的操作是 ；当连好电路闭合开关时，发现电流表指针偏转情况如图26（b）所示，为了减小测量误差，应做的改进是 .
对电流表进行调零
改接0~0.6A量程

## Slide 65
20.（2017·四川成都二模）如图27所示的电路中，开关闭合时电流表甲测量的是通过 （选填“L1”“L2”或“L1和L2”）的电流，电流表乙测量的是通过 （选填“L1”“L2”或“L1和L2”）的电流；L1和L2两只灯泡是 （选填“串联”或“并联”）关系.
L2
L1
并联

## Slide 66
21.如图28甲所示的电路中，闭合开关，两灯泡均发光，且两个完全相同的电流表指针偏转均如图28乙所示，通过灯泡L1和L2的电流分别为（ ）
A． 1.2A、1.2A B． 0.3A、0.3A
C． 1.2A、0.3A D． 1.5A、0.3A
C
考点六 串联电路、并联电路

## Slide 67
22.如图29甲所示电路，当开关S闭合后，电流表的指针偏转如图29乙所示，则通过L1和L2的电流分别是 A和 A；若L2发生断路故障，则b表示数变化了 A.
0.3
0.3
0.9