## Slide 1: 6.2 怎样测量和表示力

## Slide 2
知识点1 弹簧测力计及其使用
1.实验室中,常用的测量力的工具是 弹簧测力计 。
2.如图,该弹簧测力计的测量范围是 0~5 N,分度值是 0.2 N,指针所指的示数为
2.2 N。

## Slide 3
3.在弹性限度内,下列说法正确的是( B )
A.弹簧受到的拉力越小,弹簧的伸长就越长
B.弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长就越长
C.弹簧的伸长与弹簧受到的拉力无关
D.以上说法都不对
4.关于弹簧测力计的使用,下列说法错误的是( B )
A.被测力的大小不允许超过弹簧测力计的量程
B.弹簧测力计只能测竖直方向的力
C.被测力应作用在挂钩上
D.测量时指针不要与外壳接触

## Slide 4
知识点2 力的示意图
5.小伟同学在学习画力的示意图时,在笔记本上记录了如下步骤:①确定力的作用点和方向;②在箭头的末端标出力的名称和大小;③确定受力物体;④从力的作用点沿力的方向画力的作用线;⑤用箭头表示力的方向。你认为正确的作图步骤应该是( C )
A.①④③⑤② B.④①③⑤②
C.③①④⑤② D.⑤④③②①
6.如图所示,画出正方体所受绳子拉力的示意图。
答案:如图所示

## Slide 5
7.实验室里某一弹簧测力计在不受拉力时,它的指针指在如图A所示处,此时示数为
0.4 N;若用此弹簧测力计测量一木块对弹簧测力计的拉力,如图B所示,所测得的结果将比实际值偏 大 ( 选填“大”或“小” )。

## Slide 6
8.如图,静止的弹簧测力计两端受到方向相反、大小都为3 N的力F1和F2的作用,那么弹簧测力计的示数为 3 N;若此时弹簧测力计中的弹簧伸长了5 cm,当小芳用力将这个弹簧拉长了3 cm时,小芳拉弹簧的力是 1.8 N。

## Slide 7
9.测一个6 N的力时,应选用的弹簧测力计最恰当的规格是( B )
A.量程15 N,分度值0.5 N
B.量程10 N,分度值0.2 N
C.量程5 N,分度值0.1 N
D.上述三个弹簧测力计均可用
10.在一个弹簧测力计上挂几个钩码时,弹簧测力计的示数为F,如果将弹簧测力计倒过来,将钩码挂在吊环上,手提秤钩,则弹簧测力计的示数将( A )
A.大于F B.等于F
C.小于F D.无法确定

## Slide 8
11.如图中画出了物体A、B所受拉力F1与F2的示意图,由图可知( D )
A.F1>F2
B.F1=F2
C.F1<F2
D.无法判断F1和F2的大小
12.小莉要自制两个弹簧测力计,她选择了甲、乙两根不同规格的弹簧进行测试,绘出如图所示的图像。则下列说法正确的是( C )
A.若要制作量程较大的弹簧测力计,应选甲弹簧
B.若要制作精确度高的弹簧测力计,应选乙弹簧
C.若甲弹簧受到2 N的拉力,弹簧伸长3 cm
D.若乙弹簧受到2 N的拉力,弹簧伸长1 cm

## Slide 9
13.在图中画出下列所述各力的示意图。
(1)用大小为100 N、水平向左的力拉小车;
答案:如图所示

## Slide 10
(2)用大小为80 N、方向与斜面平行的力斜向上推小车;
答案:如图所示

## Slide 11
(3)用大小为60 N、方向水平的力顶住木块,使木块静止在竖直的墙上。
答案:如图所示

## Slide 12
14.小榕利用如图所示的装置探究“弹簧片弯曲时末端的形变量x与所受拉力F大小的关系”。在一定范围内,用弹簧测力计对同一弹簧片施加竖直向上大小不同的拉力F,实验数据如下表:

## Slide 13
(1)第4次实验中弹簧测力计的示数如图甲所示,为 3.5 N;
(2)请根据表中的数据,在如图乙所示的坐标系中描点,并画出弹簧片弯曲时末端的形变量x与所受拉力F的关系图像;
答案:如图所示
(3)分析可知,当拉力为2.5 N时,弹簧片弯曲时末端的形变量x是 1.5 cm;
(4)请你猜想弹簧片弯曲时末端的形变量x可能还与_________有关(至少写出一个猜想)。
弹簧片的长度(厚度、宽度、材料等)

## Slide 14
15.为探究“影响弹簧发生形变的因素”,物理兴趣小组的同学提出了下列猜想:
猜想一:弹簧形变的大小可能与弹簧的长度有关;
猜想二:弹簧形变的大小可能与受力的大小有关;
猜想三:弹簧形变的大小可能与弹簧的材料有关。
他们选择了甲、乙、丙3根弹簧作为研究对象。已知弹簧甲和丙是同种金属丝,弹簧乙是另一种金属丝;弹簧甲和乙的原长均为6 cm,弹簧丙的原长为9 cm;其他条件均相同。将弹簧的一端固定,另一端用弹簧测力计以大小不同的力拉动,下表是实验的数据。

## Slide 15
(1)分析表中数据可知,在拉力相同的情况下,甲弹簧伸长的长度 小于 ( 选填“大于”或“小于” )乙弹簧伸长的长度;
(2)要证实猜想一,需比较 甲和丙 两组弹簧的数据;
(3)在一定范围内,同一根弹簧的 伸长量 与它所受的拉力成正比。