## Slide 1: 6.5 探究杠杆的平衡条件

## Slide 2: 第1课时 杠杆及其平衡条件

## Slide 3
知识点1 杠杆
1.从杠杆力臂的定义上看,力臂是由 力的方向 和 力的作用点 共同决定的,它包含了力的两个要素。
2.如图所示,当手推车的前轮遇到障碍物A时,售货员向下按压扶把,这时手推车可以视为杠杆,支点是 C ( 填字母 )。
3.关于杠杆,下列说法正确的是( C )
A.杠杆只可以是直的 B.作用在杠杆上的力越小,力臂越小
C.杠杆一定有支点 D.杠杆的总长度等于动力臂与阻力臂之和

## Slide 4
知识点2 杠杆的平衡条件
4.杠杆平衡时,动力F1的大小为10 N,动力臂L1为0.1 m,阻力臂L2为0.2 m,则阻力F2的大小为 5 N。
5.如图所示,杠杆调节平衡后,在A处挂3个钩码,要想杠杆继续平衡,则需在B处挂 5 个钩码。杠杆在水平位置平衡后,两侧各去掉一个钩码,则杠杆的 左 端将上升( 每个钩码的质量都相同 )。

## Slide 5
6.在探究杠杆平衡条件的实验中,多次改变力和力臂的大小主要是为了( D )
A.减小摩擦
B.多次测量取平均值减小误差
C.使每组数据更准确
D.获取多组实验数据归纳出物理规律

## Slide 6
7.小明帮妈妈提起旅行箱上楼梯台阶时感觉好重。上完楼梯后,如图是小明拉着拉杆旅行箱在水平地面上静止时的情景( O是轮子的转轴 ),他认真思考后发现:之所以现在感觉省力了,是因为可把拉杆旅行箱看成一个以 O ( 选填“A”或“O” )为支点的
杠杆 模型。

## Slide 7
8.小强积极参加体育锻炼,图中是他练习做俯卧撑的姿势。他的身体可作为一个杠杆,O点是支点。他的质量为50 kg,所受重力可视为集中在A点。将身体撑起时,地面对双手的支持力约为 333.3 N( g=10 N/kg )。

## Slide 8
9.( 安徽中考 )如图所示,一轻杆AB悬于O点,其左端挂一重物,右端施加一个与水平方向成30°的力F,此时轻杆水平平衡。若重物质量m=3 kg,BO=3AO,则力F的大小为
20 N。

## Slide 9
10.如图所示,大熊和小熊坐跷跷板。如果它们脚不着地,跷跷板在水平位置保持平衡时,下列说法正确的是( C )
A.大熊和小熊的重力相等
B.大熊和小熊到支点的距离相等
C.它们各自的重力与各自的力臂的乘积相等
D.以上说法都正确

## Slide 10
11.在已调节平衡的杠杆左边距离支点4个小格处挂上总重为3 N的钩码,将弹簧测力计挂在右边距离支点3个小格处,沿不同的方向拉着弹簧测力计使杠杆水平平衡,如图甲、乙所示。两次测力计的示数相比( C )
A.甲中示数为3 N B.乙中示数为4 N
C.乙中示数比甲大 D.两次示数相同

## Slide 11
12.如图所示,甲、乙、丙、丁四个天平,其上各自摆放不同的重物,重物摆放前后天平皆保持水平平衡。若不改变四个天平的秤盘吊挂位置,仅将天平上的重物各自左右互换,则互换后会向右端倾斜的是( D )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

## Slide 12
13.如图所示,重力为G的均匀木棒竖直悬于O点,在其下端施加一个始终垂直于棒的拉力F,让棒缓慢转到图中虚线所示位置,在转动的过程中( B )
A.动力臂逐渐变大 B.阻力臂逐渐变大
C.动力F保持不变 D.动力F逐渐减小

## Slide 13
14.( 淮安中考 )小明在“探究杠杆平衡条件”的实验中:
(1)实验前调节平衡螺母使杠杆在水平位置平衡,目的之一是方便测量 力臂 ;
(2)如图甲所示,在杠杆左边A处挂4个钩码,要使杠杆在水平位置平衡,应在杠杆右边B处挂 3 个钩码(实验中所用的钩码均相同);
(3)小明又用弹簧测力计在C处竖直向上拉,如图乙所示,当弹簧测力计逐渐向右倾时,使杠杆仍然在水平位置平衡,则弹簧测力计的示数将逐渐 变大 (选填“变大”“变小”或“不变”)。

## Slide 14
15.在“探究杠杆的平衡条件”实验中,每个钩码重力相等,杠杆刻度均匀。
(1)平衡时,应该让杠杆静止在 水平 位置;
(2)小周同学所在实验小组完成某次操作后,实验现象如图1所示,他们记录的数据:动力F1=1.8 N,动力臂L1=0.2 m,阻力F2=1.2 N,则阻力臂L2= 0.3 m;

## Slide 15
(3)下列四个因素中,不会带来实验误差的是 A ( 填字母 );
A.铁架台自身的重力足够大
B.单个钩码的重力不完全相等
C.悬挂钩码的绳套重力偏大
D.杠杆与转轴之间的摩擦偏大
(4)小周同学所在实验小组在完成规定实验后,他们想进一步探究“如果杠杆受到F2、F3两个阻力,结果会怎样”。通过实验,他们得到了如图2所示的结果。根据这个结果,可以初步得出,在这种情况下杠杆的平衡条件为F1L1 = F2L2+F3L3 ( F1、F2、F3的力臂分别用L1、L2、L3表示 )。