## Slide 1: 第2课时 杠杆的分类及应用

## Slide 2
知识点1 杠杆的分类
1.生活和生产中有许多不同类型的杠杆。如图所示,托盘天平属于 等臂 杠杆,缝纫机踏脚板属于 费力 杠杆,铡刀属于 省力 杠杆。
2.当我们用筷子夹菜时,筷子是一种 费力 ( 选填“省力”或“费力” )杠杆。

## Slide 3
3.(扬州中考)下列工具属于省力杠杆的是( D )

## Slide 4
知识点2 杠杆的应用
4.某同学分别用如图所示的甲、乙两种方法挑着同一物体行走,则图甲中肩受到的压力 小于 图乙中肩受到的压力,图甲中手施加的力 小于 图乙中手施加的力( 均选填“大于”“小于”或“等于” )。

## Slide 5
5.初一科学活动课上,同学们用钢丝钳剪铁丝时,如图所示,把手放在远离轴的地方容易把铁丝剪断,这是因为( C )
A.增大了动力 B.减小了阻力
C.增大了动力臂 D.增大了阻力臂

## Slide 6
6.如图所示是生活中常用的夹子,此时手对夹子施加的力为F1,夹子上的卡簧对夹子的作用力为F2,则F1 小于 ( 选填“大于”“等于”或“小于” )F2。若用该夹子夹住衣服时,夹子是 费力 ( 选填“省力”“费力”或“等臂” )杠杆。

## Slide 7
7.如图是搬运砖头的独轮车,它是一个 省力 ( 选填“省力”或“费力” )杠杆,已知车箱和砖头的总重力G=800 N,则人手向上的力F至少为 160 N。

## Slide 8
8.踮脚是一项很好的有氧运动( 如图 ),它简单易学,不受场地的限制,深受广大群众的喜爱。踮脚运动的基本模型是杠杆,下列分析正确的是( C )
A.脚后跟是支点,是省力杠杆
B.脚后跟是支点,是费力杠杆
C.脚掌与地面接触的地方是支点,是省力杠杆
D.脚掌与地面接触的地方是支点,是费力杠杆
9.指甲刀是生活中常用的小工具,如图所示,它包含三个杠杆,关于这三个杠杆的说法正确的是( A )
A.一个省力杠杆,两个费力杠杆
B.一个费力杠杆,两个省力杠杆
C.三个都是省力杠杆
D.三个都是费力杠杆

## Slide 9
10.“五一”假期,小华在中山路老城区漫步,在巷子里的居民室外发现如图甲所示的水龙头。外人很难徒手拧开水龙头,用水时需用如图乙所示的钥匙,安装并旋转钥匙就能正常出水( 如图丙所示 )。下列有关这把钥匙的分析中正确的是( D )
A.在使用过程中可以减小阻力臂 B.在使用过程中可以减小阻力
C.在使用过程中可以减小动力臂 D.在使用过程中可以减小动力

## Slide 10
11.( 台州中考 )消防安全,人人有责。下列有关灭火器使用方法的分析不正确的是( C )
A.提灭火器时,手靠近瓶口,容易提起
B.拔保险销时,放开手柄,有利于拔出
C.用力压手柄时,手靠近瓶口,容易压下
D.对准火源根部扫射,灭火物质覆盖可燃物,快速灭火

## Slide 11
12.身高相同的兄弟二人共同用一根重力不计的均匀扁担抬起一个900 N的重物。已知扁担长为1.8 m,重物悬挂点与哥哥的肩之间的距离OA=0.8 m,如图所示。则( A )
A.以哥哥的肩A为支点,可计算出弟弟承担的压力为400 N
B.以O为支点,可计算出兄弟二人承担的压力之比为4∶9
C.以O为支点,可计算出兄弟二人承担的压力之比为9∶5
D.以弟弟的肩B为支点,可计算出哥哥承担的压力为600 N

## Slide 12
13.如图a所示为前臂平伸用手掌托住铅球时的情形。我们可将图a简化成如图b所示的杠杆,不计自重。若铅球质量m=3 kg,OA=0.03 m,OB=0.30 m,求此时肱二头肌对前臂产生的拉力F1大小( g取10 N/kg )。
解:根据杠杆平衡条件有
F1L1=F2L2
将F2=mg=30 N,L1=OA=0.03 m,L2=OB=0.30 m代入,可得
F1=300 N

## Slide 13
14.如图所示,用固定在墙上的三角支架ABC放置空调室外机,如果A处螺钉松脱,则支架会绕C点倾翻。已知AB长40 cm,AC长30 cm。室外机的重力为300 N,正好处在AB中点。
(1)求A处螺钉的水平拉力的大小( 支架重力不计 );
(2)若A处螺钉的水平拉力最大为400 N,则在室外机位置不变的情况下,室外机重力不能超过多少?
(3)为了安全,对室外机在AB上安装的位置有什么要求?

## Slide 14
解:(1)阻力臂L阻= AB=20 cm=0.2 m,动力臂LAC=30 cm=0.3 m,根据杠杆平衡条件可得,
FALAC=GL阻
即FA×0.3 m=300 N×0.2 m
解得FA=200 N
(2)若A处螺钉的水平拉力最大为400 N,根据杠杆平衡条件可得,F'A×LAC=G'×L阻
即400 N×0.3 m=G'×0.2 m
解得G'=600 N
(3)根据杠杆平衡条件FALAC=GL阻可知,当G、动力臂LAC不变时,阻力臂L阻越小,则动力FA越小,因此为了保证安全,应将室外机尽量地靠近A点安装。