## Slide 1: 6.6 探究滑轮的作用

## Slide 2
知识点1 动滑轮和定滑轮
1.小可在A端用如图所示的动滑轮匀速提起200 N的水桶,若不计绳重、滑轮重及摩擦,则人拉绳子A端的动力为 100 N。

## Slide 3
2.如图所示的两个滑轮中,若滑轮的自重和摩擦不计,当分别用F1、F2匀速提起同一物体时,则F1 > ( 选填“>”“<”或“=” )F2。

## Slide 4
3.在探究定滑轮特点时,做的实验如图所示,弹簧测力计的示数分别为F1、F2、F3,则三个力的大小关系是( D )
A.F1最大 B.F2最大
C.F3最大 D.三者一样大
4.( 盐城中考 )如图所示,工人用动滑轮匀速提升重物,这样做( A )
A.省力,不改变施力的方向
B.不省力,改变施力的方向
C.既省力,也改变施力的方向
D.既不省力,也不改变施力的方向

## Slide 5
知识点2 滑轮组
5.如图,工人利用滑轮组将200 N的重物匀速向上提升到2 m高的平台上,则他所用的拉力为 100 N,绳子自由端向下移动的距离为 4 m(不计绳重、动滑轮重及摩擦)。

## Slide 6
6.下列关于使用滑轮组的优点的论述,较全面的是( C )
A.一定省力,又能改变力的方向
B.一定省力,但不能改变力的方向
C.有时既能省力,又能改变力的方向;有时可以省力,但不能改变力的方向
D.肯定可以改变力的方向,省力与否要具体分析

## Slide 7
7.如图所示,用滑轮组提升重物G,用笔画线代替绳子在图中画出最省力的绕法。
答案:如图所示

## Slide 8
8.利用如图所示的滑轮组提起一个重为2400 N的物体,不计滑轮自重和摩擦,绳子的拉力F= 600 N;如果用这个滑轮组达到更加省力的效果,就要改变绳子的绕线方法,则此时拉力F= 480 N。

## Slide 9
9.( 德阳中考 )如图所示,分别用甲、乙两种形式的滑轮组把重为400 N的物体匀速向上提起;已知每个滑轮重20 N,忽略绳子的重力以及滑轮与绳子的摩擦,图甲中车对绳子的拉力为 400 N,图乙中人对绳子的拉力为 210 N。

## Slide 10
10.家用手摇晾衣架是我们生活中经常使用的简单机械,如图所示。A、B两滑轮中属于动滑轮的是 B ;若衣服和晾衣架的总重为200 N,晾衣架上升的高度为1 m,不计动滑轮重、绳重及摩擦,则静止时绳的拉力F= 50 N,摇柄处绳子运动的距离为 4 m。

## Slide 11
11.如图所示,古代护城河吊桥上安装的滑轮A( D )
A.动滑轮,能省力
B.动滑轮,能改变力的方向
C.定滑轮,能省力
D.定滑轮,能改变力的方向
12.如图所示,弹簧测力计A和B及滑轮组均处于静止状态,F=10 N。若不考虑弹簧测力计重、滑轮重及摩擦,弹簧测力计A和B的示数应分别为( B )
A.30 N 30 N B.30 N 20 N
C.20 N 20 N D.20 N 30 N

## Slide 12
13.如图所示,每个滑轮的重力相等,不计绳重和摩擦力,G1=60 N,G2=38 N,甲、乙两种情况下绳子在相等拉力F作用下静止。则每个动滑轮的重力为( B )
A.3 N B.6 N C.11 N D.22 N

## Slide 13
14.在物理综合实践活动中,小华设计了如图所示的机械模型。推动硬棒CD或EF,使它们在水平面内绕O点转动,即可将绳逐渐绕到轴MO上,提升重物G。下列说法正确的是( A )
A.滑轮B为定滑轮,它的作用是能改变力的方向
B.硬棒CD是费力杠杆
C.滑轮A是动滑轮,它的作用是省力
D.重物上升过程中,轴MO上增加的绳长小于重物上升的高度

## Slide 14
15.在探究使用滑轮组的实验中,小明在记录拉力与物重的关系时丢失了一些数据( 不计摩擦和动滑轮自重 )。
(1)请你帮助他填上表格中横线上丢失的内容;
(2)分析表中数据可以得出F、G、n的关系为F=_________。

## Slide 15
16.如图所示,用20 N的拉力可以使一重为50 N的物体匀速上升,现用同样的滑轮组拉着重为200 N的物体匀速上升0.1 m( 不计绳重和摩擦 )。求:
(1)G动;
(2)拉力F的大小;
(3)绳子自由端移动的距离。