## Slide 1: 章末小结与提升

## Slide 3
类型1 力、弹力、重力
1.用力拉弹簧,弹簧变长,这说明力可以改变弹簧的 形状 ;用球拍击球,球被打飞,这说明力可以改变球的 运动状态 。
2.一根弹簧长12 cm,其下端挂4 N重物时,弹簧伸长6 cm,当其下端挂2 N重物时,弹簧长
15 cm;当弹簧长21 cm时,它所受的拉力为 6 N。
3.物体A沿着斜面匀速下滑,在图中, G3 ( 选填“G1”“G2”或“G3” )为物体A所受重力的示意图。

## Slide 4
4.甲、乙、丙三条完全相同的弹簧悬挂在一根水平横杆上,甲弹簧未悬挂物品,乙弹簧悬挂重量为W1的重物,丙弹簧悬挂重量为W1及W2的重物,静止平衡时,三者的长度关系如图所示。若三条弹簧质量均很小忽略不计,且乙、丙两弹簧在取下重物后,均可恢复原长,由上述信息判断W1∶W2应为( B )
A.1∶2 B.2∶1 C.2∶3 D.3∶2

## Slide 5
类型2 摩擦力及其应用
5.摩擦与我们的生活密切相关,比如汽车在马路上行驶时受到地面的摩擦,足球在草地上滚动时受到草地的摩擦。人们在马路上快步向前行走时,后脚受到地面的摩擦力的方向是 向前 ( 选填“向前”或“向后” )。
6.( 苏州中考 )下列实例中,通过增大接触面粗糙程度来增大摩擦的是( A )

## Slide 6
7.小明设计的“探究影响滑动摩擦力大小的因素”实验方案如图甲、乙所示。下列现象中应用了从图甲、乙实验所得结论的是( B )
A.足球守门员戴着防滑手套
B.用力压住橡皮,擦去写错的字
C.移动很重的石块时,在地上铺设滚木
D.气垫船喷出强气流,在船底和水之间形成气垫

## Slide 7
类型3 杠杆及其应用
8.( 北京中考 )如图所示,杠杆水平平衡。杠杆可在竖直平面内绕固定点O自由转动,其上相邻刻线间的距离相等。若在杠杆上A点挂2个重均为0.5 N的钩码,在B点挂4个重均为0.5 N的钩码,杠杆 不能 ( 选填“能”或“不能” )保持水平平衡。

## Slide 8
9.( 成都中考 )如图是三种类型剪刀的示意图,请你为铁匠师傅选择一把剪铁皮的剪刀,你会选择 C ( 选填“A”“B”或“C” )剪刀,这样选择的目的是为了省 力 。

## Slide 9
10.如图所示,用细线将轻质杠杆AOB悬挂起来,分别在A、B两端挂上质量为m1、m2的重物时,杠杆平衡,此时AO恰好处于水平位置,AO=BO,则m1、m2的关系为( B )
A.m1>m2 B.m1<m2
C.m1=m2 D.无法判断

## Slide 10
11.如图所示,一根长为1.2 m的轻质杠杆OA可绕固定点O转动,C点处悬挂一重为60 N的物体( 已知AB=BC=CD=DO )。
(1)若在B点用竖直向上的力使杠杆在水平位置平衡,求这个力的大小;
(2)若在A点施加一个力使杠杆水平平衡,甲同学认为该杠杆一定是省力杠杆,乙同学认为该杠杆可能是费力杠杆。你赞同哪位同学的观点,并说明理由。

## Slide 11
由杠杆的平衡条件可知,F×OB=G×OC
即F×0.9 m=60 N×0.6 m
解得F=40 N
(2)如果A点力的方向不同,力臂的大小则不同,不能确定动力臂与阻力臂的大小关系,所以此时杠杆可能是等臂杠杆,也可能是省力杠杆,还可能是费力杠杆,故乙同学观点正确。

## Slide 12
类型4 滑轮及其应用
12.如图所示的滑轮组,已知物体重为G,不计摩擦、滑轮及绳重,则F1= G ,F2=_____。

## Slide 13
13.如图所示的滑轮或滑轮组,匀速提高同一物体,最省力的是( 滑轮重和摩擦不计 ) ( C )

## Slide 14
实验一 探究影响滑动摩擦力大小的因素
1.实验器材:长木板、带钩的长方体木块、弹簧测力计、钩码。
2.实验方法:控制变量法。实验中,先保持接触面粗糙程度不变,改变压力的大小,测出摩擦力的大小,然后再保持压力大小不变,改变接触面的粗糙程度,测出摩擦力的大小,综合分析摩擦力的大小与压力大小和接触面粗糙程度的关系。
3.实验结论:滑动摩擦力的大小和压力的大小、接触面的粗糙程度有关。接触面粗糙程度相同时,压力越大,滑动摩擦力越大;压力相同时,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大。

## Slide 15
【针对训练】
1.如图是“探究影响滑动摩擦力大小因素”的实验。小方用到了一个弹簧测力计、一块木块、一个钩码、一块长木板和一条毛巾。
(1)此实验中运用了转换法,把摩擦力的大小转换为拉力大小。为了保证转换的正确性,实验中应采取的措施是 拉动木块做匀速直线运动 ;
(2)分析图甲、乙两次实验数据可以得出:滑动摩擦力大小与 压力大小 有关;

## Slide 16
(3)交流评估时,某实验小组提出:实验过程中,弹簧测力计的示数不容易稳定,可能的原因是 B ( 填字母 )。
A.木板的长度太长
B.木板的粗糙度不均匀
C.弹簧测力计的分度值太大
D.木块与木板的接触面积太大

## Slide 17
实验二:探究杠杆的平衡条件
1.实验目的:探究杠杆平衡时力和力臂的关系。
2.实验器材:杠杆、钩码若干、铁架台、细线等。
3.实验操作
(1)将杠杆悬挂在铁架台上,调节杠杆两端平衡螺母,使杠杆处于水平位置平衡;
(2)在杠杆两端悬挂适当的钩码,并调整钩码的位置,使杠杆在水平位置平衡,记下动力、阻力、动力臂、阻力臂;
(3)改变钩码数量和它们离开支点的距离,使杠杆处于水平静止状态。将得到的数据记录下来。
4.实验结论:F1L1=F2L2。

## Slide 18
【针对训练】
2.( 威海中考 )小明利用杠杆做了以下实验,实验时使用的每个钩码的质量均相等,杠杆上相邻刻线间的距离相等,请回答下列问题:
(1)如图甲所示,将杠杆中点置于支架上,当杠杆静止时,发现杠杆的左端下沉,若想使杠杆在水平位置平衡,应将杠杆的平衡螺母向 右 调节。杠杆在水平位置平衡后,在A点悬挂2个钩码,要使杠杆在水平位置再次平衡,需在B点悬挂 4 个钩码;之后在A、B两点再各增加1个钩码,杠杆将 逆时针旋转 (选填“不动”“顺时针旋转”或“逆时针旋转”);
(2)如图乙所示,小明在A、C两点分别悬挂等重的载物盘,制作了一个天平,左盘盛放物体,右盘加减砝码,此天平是利用了哪一类杠杆制作而成的? 等臂杠杆 ;

## Slide 19
(3)小明正确使用自制天平称量物体质量时:
①假如支点O因某种原因向右偏移,则测量值 大于 ( 选填“大于”“等于”或“小于” )真实值;
②假如砝码因生锈等原因质量增大,则测量值 小于 ( 选填“大于”“等于”或“小于” )真实值。

## Slide 20
1.胡克定律
在一定范围内,弹簧伸长量与其所受的拉力成正比,表达式F=kx,其中k是弹簧的劲度系数,k的大小由弹簧自身决定。
2.动摩擦因数
滑动摩擦力与压力成正比,表达式f=μFN,μ为动摩擦因数,是一个无单位的量,其大小与相互摩擦的两个物体材质、接触面情况有关,与物体运动情况及压力大小等均无关。
【针对训练】
1.一根轻质弹簧的劲度系数为500 N/m,在50 N拉力作用下其长为15 cm,则在30 N拉力作用下弹簧长为 11 cm。
2.已知一木箱重为20000 N,一个人用力推着它沿水平方向匀速滑行,木箱所受摩擦力大小为200 N。则此木箱与地面之间的动摩擦因数为 0.01 。