## Slide 1
第二十章 · 电与磁
电磁铁 电磁继电器
人民教育出版社 九年级 | 全一册

## Slide 2
永磁体
电磁铁

## Slide 3
线圈
铁芯
演示电磁铁的工作
1．插入铁芯的通电螺线管称为电磁铁。
2．有电流通过时有磁性，没有电流时失去磁性。
一、电磁铁

## Slide 4
电磁铁磁性大小跟哪些因素有关呢？
磁性强弱可能与电流的大小、线圈的匝数和形状有关。
应用电流磁效应，应该与电流大小有关。
线圈是主要部件，应该与线圈的形状、匝数有关。
二、电磁铁的磁性
问题
猜想

## Slide 5
S
a
判断磁性强弱方法：
根据吸引铁钉、曲别针等的多少来判断螺线管的磁性强弱。
对于外形相同的螺线管，电磁铁磁性的强弱跟线圈的匝数会有什么样的关系？
（1）改变电路中的电流大小；
（2）改换不同匝数的螺线管。
二、电磁铁的磁性
设计实验

## Slide 6
S
a
S
a
二、电磁铁的磁性
演示1
结论：
匝数一定时，通入的电流越大，电磁铁的磁性越强。
现象：

## Slide 7
现象：
S
a
b
二、电磁铁的磁性
演示2
结论：
电流一定时，外形相同的螺线管匝数越多，电磁铁的磁性越强。

## Slide 8
电磁起重机
电铃
电磁阀门
电磁锁
电磁选矿机示意图
三、电磁铁的应用

## Slide 9
磁悬浮列车所用的磁体大多是通有强大电流的电磁铁。是一种靠安装在车厢和轨道上的磁体的相互作用悬浮和高速运动的，由于磁力使其悬浮在轨道上方几厘米高度，行走时不需接触轨道，因此只受来自空气的阻力。磁悬浮列车的最高速度可达每小时500 km以上。
2003年，上海浦东机场到市区的磁悬浮铁路成为我国第一条正式投入运营的磁悬浮铁路。
磁悬浮列车
三、电磁铁的应用

## Slide 10
在生活中，我们经常看到一些大型机器在工作（如大型吊车），而它们的电流可达几十安、上百安，直接控制或操作是很危险的，那怎么才能控制这些强大的电流？
三、电磁铁的应用

## Slide 11
四、电磁继电器

## Slide 12
1．电磁继电器
电磁继电器就是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。
2．电磁继电器的构造
四、电磁继电器

## Slide 13
3．电磁继电器的工作原理
低压电源
低压控制电路
高压电源
高压工作电路

## Slide 14
1．图中是一种水位自动报警器原理图。试说明它的工作原理。
练一练

## Slide 15
2．图中是一种温度自动报警器的原理图。制作水银温度计时在玻璃管中封入一段金属丝，当温度达到金属丝下端所指的温度时，电铃就响起来，发出报警信号。说明它的工作原理。
练一练

## Slide 16
3．图中是直流电铃的原理图。B是衔铁，A是弹性片。试说明它的工作原理。
练一练

## Slide 17
课堂小结
电磁铁
电磁铁的磁性
电磁铁的应用
电磁
继电器