## Slide 1
第二十章 · 电与磁
电动机
人民教育出版社 九年级 | 全一册

## Slide 2
水泵
电风扇
电力机车
洗衣机内部
电动机通电后为什么能够转动呢？

## Slide 3
通电导线是不是也会受到磁场的作用力呢？
S
N
I
+
_
磁体周围存在什么？
通电直导体周围存在什么？
磁场
磁场
磁体间通过磁场相互作用
想想议议

## Slide 4
金属导轨
直导体
+
-
① 闭合开关，观察铝制直导体运动。
② 改变电流方向或改变磁场方向。
一、磁场对通电导线的作用
演示实验

## Slide 5
磁场方向不变，改变电流方向，磁场中导体运动方向也发生了改变。
闭合开关，原来静止在磁场中的导体发生运动。
电流方向不变，改变磁场方向，磁场中导体运动方向发生了改变。
N
I
F
甲
S
I
乙
F
N
S
I
F
丙
N
S
实验现象
一、磁场对通电导线的作用

## Slide 6
1．通电导线在磁场中要受到力的作用。
2．通电直导线在磁场中受到力的方向与电流的方向、磁场的方向有关。
实验中的直导线运动一段距离就会离开磁场，很难持续地运动。那么线圈可以持续地转动吗？
一、磁场对通电导线的作用
问 题

## Slide 7
通电线圈可以在磁场里转动过一定角度，但不能持续转动。
为什么线圈不能持续转动呢?
演示实验

## Slide 8
通电线圈在磁场中两边受力，但方向相反，发生顺时针转动。

## Slide 9
当线圈的平面与磁场垂直时，通电线圈受平衡力作用，达到平衡位置。这时由于惯性，线圈还会继续转动。

## Slide 10
线圈靠惯性越过平衡位置后，磁场力作用的结果使线圈逆时针旋转。

## Slide 11
通电线圈最后静止在平衡位置。

## Slide 12
如果在线圈越过平衡位置后停止对线圈供电，由于惯性，线圈继续转动。转动半周后再继续供电，线圈不就可以持续转下去了吗？
学做小小电动机。
想想做做

## Slide 13
1．电动机由两部分组成：
能够转动的线圈，也叫转子。
固定不动的磁体，也叫定子。
如果在线圈转动的后半周，不是停止给线圈供电，而是设法改变后半周的电流方向，使线圈在后半周也获得动力，线圈不就能转得更平稳了吗？
二、电动机的基本构造
想一想

## Slide 14
2．换向器
通过换向器可以使线圈中电流每半周改变一次。
两个
铜半环
电刷
换向器

## Slide 15
3．电动机的工作原理

## Slide 16
4．实际电动机

## Slide 17
课堂小结