## Slide 1: 第十五章 电流和电路 第4节 电流的测量

## Slide 2
电荷的定向移动形成电流。

## Slide 5: 一、电流的强弱
1．物理意义：
电流是表示电流强弱的物理量。
2．物理量符号：I
3．单位：安培，安，A。
  毫安mA，微安μA
4．单位换算：

## Slide 6: 5．估测：

## Slide 8: 二、电流的测量
1．认识电流表
（1）用途：电流表用来测量电路中的电流的工具。
（2）电流表的符号：
A的含义：
①表示该表为电流表，
②表示该表盘上的示数单位为安培。
A

## Slide 9: （3）两个量程和分度值：
①大量程0~3A，
分度值为0.1A；
②小量程0~0.6A，
分度值为0.02A 。
大量程是小量程的5倍。
（4）三个接线柱：
红正黑负。
“0.6”和“3” ：红色正接线柱，
“-”：黑色负接线柱。

## Slide 10: 2．练习使用电流表
连接前断开开关，保护电路。
检查与调零：检查指针是否指在零刻度线上。

## Slide 11: （1）连接电流表
第一，电流表串联。
并联后果：可能电源短路，损坏电流表。
×
√

## Slide 12: 第二，红正黑负，红进黑出。
接反后果：反偏，指针偏左，无法读数，损坏电流表，打弯指针。
√
×

## Slide 13: 第三，量程合适，必须试触
量程选小后果：满偏，超过量程，无法读数，又可能损坏电流表；
量程选大后果：偏转角度过小，读数不准确。
×
×

## Slide 14: 试触
量程先大后小，试触要迅速，看开关闭合瞬间指针偏转是否在量程内。
操作：
（1）先连接“-”“3”，选择大量程（0~3A），开关轻轻接触一下就断开，同时观察指针偏转情况。
（2）若电流表示数大于0.6A而小于3A，则选择大量程（0~3A）；
（3）若电流表示数小于0.6A，应选择小的量程（0~0.6A），连接“-”“0.6”。

## Slide 15: 第四，严禁电流表直接连在电源两极。
后果是电源短路，又损坏电流表。
×
×

## Slide 16
以下电路中，电流表连接方法正确的是（ ）
A
A
A
A
B
A
A
C
D
练一练

## Slide 17: （2）电流表读数
①确定量程：看接线柱。
“0.6，-”表示满偏电流为0.6A，量程为0~0.6A；
“3，-”表示满偏电流为3A，量程为0~3A。
②确定分度值：看小格。
根据量程判断一大格和一小格大小，求出分度值。
③读数：
a．当指针稳定后读数，防止左右摆动。
b．正视示数，视线与刻度垂直。
c．

## Slide 18
请读出下列电流表的示数。
0.58 A
1.4 A
练一练

## Slide 19: （3）测量后处理：
读数后要尽快断开开关，切断电路，
目的是为了减少电池电能的损耗。

## Slide 20: 电流表的位置
改变电流表在电路中的位置，比较电流表示数。
S
L
A
S
L
A

## Slide 21
1．连接实物图，要求两灯并联，开关控制两盏灯，电流表测灯L2的电流（约0.5 A），并画出电路图。
L2
L1
S
L2
L1
A
练一练

## Slide 22
2．根据所给电路图连接实物图。
L2
L1
L2
L1
A1
A2
A2
A1
练一练

## Slide 23
3．开关控制 ，电流表A1 测 的电流，电流表A2 测 的电流。再画出电路图。
干路
L1
干路
L2
L1
A2
A1
L2
L1
A2
A1
练一练

## Slide 24
课堂小结