## Slide 1: 第六章 熟悉而陌生的力
第三节 弹力与弹簧测力计
学习目标：
1、知道什么是弹力。
2、通过观察了解弹簧测力计的结构。
3、能正确使用弹簧测力计。
4、知道弹性形变越大，弹力越大。

## Slide 2
2
认识弹力： 形变的两种类型
试一试，想一想
课本P108
恢复到原来形状
没有恢复到原来形状
【思考1】用力分别压弹簧、拉橡皮筋、挤压橡皮泥、捏面团；松手后，物体的形变有什么不同吗？

## Slide 3
3
认识弹力： 形变的两种类型
课本P108
1．弹性：受力时发生形变，不受力时，又恢复到原来的形状的性质。
2．塑性：形变后不能恢复到原来的形状的性质。
这种形变称弹性形变
这种形变称塑性形变

## Slide 4
4
认识弹力： 弹力的产生
课本P108
发生形变的物体，由于要恢复原状，要对跟它接触的物体产生力的作用，这种作用叫弹力。

## Slide 5
5
认识弹力： 弹力的产生
课本P108
【思考】你还知道哪些物体在哪种情况下产生弹力?
触地形变的篮球
形变的乒乓球
拉长的弹簧
拉长的橡皮筯
按压变形的气球
拉弯的弓

## Slide 6
6
弹力：弹力的含义
课本P108
【探究1】物体放在桌面，桌面发生形变吗？
【分析】
桌子发生了形变，要恢复
原状，要向上恢复，所以
向上产生弹力→支持力
书发生了形变，要恢复原
状，要向下恢复，所以
向下产生弹力→压力

## Slide 7
7
弹力：弹力的含义
【探究2】用力弯折细木条，当力量
过大时细木条会怎样？为什么？
【分析】弹性物体的弹性是有限度的，
当用过大的力量弯折细木条，细木条的弯曲程度会超过它的弹性限度，细木条会折断。
【物理学史介绍】弹簧发生弹性形变时，在弹性限度内，弹力的大小跟弹簧伸长（或缩短）的长度成正比（或弹簧的伸长和所受拉力成正比），即F=-kx（或△F=-k△x）。其中，k称为弹簧的劲度系数（也作倔强系数或弹性系数）。这个规律是英国科学家胡克发现的，叫做胡克定律。
课本P108

## Slide 8
8
认识弹力： 弹力的含义
课本P108
【小结】
1、定义: 发生弹性形变的物体, 由于要恢复原状, 对跟它接触的物体会产生力的作用, 这种力称为弹力。
2、产生的条件：接触并发生形变(即挤压)。
3、表现形式：压力、支持力、拉力等
4、方向：弹力的方向与物体形变方向相反。
①轻绳的弹力方向沿绳指向绳收缩的方向。
②压力、支持力的方向总跟接触的面垂直。
5、大小：弹力的大小跟形变大小有关，同一物体形变越大，弹力越大。形变消失，弹力随之消失。
6、测量工具：测力计→弹簧测力计

## Slide 9
9
认识弹簧测力计：形形色色的测力计
课本P109
1、用途：测量力的大小
2、形形色色的测力计
测力环
握力计
磁吸式圆盘测力计
表盘测力计
平板测力计

## Slide 10
10
认识弹簧测力计：构造
课本P109
3、构造：主要由刻度盘、弹簧、指针、挂钩等组成。
弹簧
刻度盘
指针
挂钩

## Slide 11
11
认识弹簧测力计：工作原理
课本P109
【探究】试一试：用手拉弹簧测力计的挂钩，当用力越大时，弹簧的伸长量有什么变化？
4、原理：在弹性限度内，弹簧受到的拉力越大，弹簧的伸长量就越长。→弹簧的伸长量反映弹力的大小。
伸长量是指:弹簧受力后的长度减去原来的长度

## Slide 12
12
认识弹簧测力计：实验探究
课本P109
12
12
【实验探究】研究轻质弹簧的长度随拉力变化的关系

## Slide 13
13
认识弹簧测力计：正确使用
课本P109
【探究】正确使用弹簧测力计
（1）观察弹簧测力计的测量范围（量程）。
（2）明确分度值：认清它的每个大格、每个小格表示多少牛。
（3）校零：检查弹簧测力计的指针是否指在零度线上，如果不在，应该把指针调节到零刻度线上。
（4）注意点：测力计内的弹簧轴线方向跟所测力的方向在一条直线上，弹簧不要靠在刻度盘上。
（5）读数时：视线必须与刻度盘垂直。

## Slide 14
14
认识弹簧测力计：正确使用
课本P109
评评弹簧测力计的使用情况
a、正确使用
b、弹簧测力计倒拉，指针未指零
c、拉力方向与弹簧轴线不在一直线上
d、指针未指零就使用

## Slide 15
15
认识弹簧测力计：读数练习
课本P110
认清弹簧测力计的量程和分度值。
量 程：__________；
分度值：__________ ；
测量值：__________ 。
5 N
0.2 N
1.4 N

## Slide 16
16
认识弹簧测力计：练习使用
课本P109
【探究】练习使用弹簧测力计
练习1：用手拉弹簧测力计的挂钩，并分别使指针指到1 N、3 N、5 N的位置，感受1 N、3 N、5 N的力。
练习2：把一根头发拴在弹簧测力计的挂钩上，用力拉头发，读出头发被拉断时拉力的大小；
练习3：用两个弹簧测力计在水平方向上互相拉，看看谁的拉力大些，想想为什么?
【注意】不要超出弹簧测量的量程。

## Slide 17
总结：学到了什么？
一、 弹力
二、 弹簧测力计
1.弹性和塑性:
2.弹力:
物体由于弹性形变而产生的力
2.原理：
弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长就越长。
3.构造：
1.用途：
测量力的大小
4.使用：
观察、检查、测量、读写。

## Slide 18
作业
P110页
1、 2、3、

## Slide 19
19