## Slide 1
专题十四 欧姆定律

## Slide 2
欧姆（1787-1854）
人们为了纪念欧姆所做
出的伟大贡献，把他的名字
规定为电阻的单位.
不求知道一切，只求发现一件.
——欧姆

## Slide 3
欧姆定律
欧姆定律
电阻的串联和并联
探究电流跟电压电阻的关系
测量电阻
电阻的串联：串联电路的总电阻等于各串联电阻之和，即R1
+R2+ · · ·+Rn
欧姆定律
内容：导体中的电流跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比.
应用
计算电压U=IR
计算电阻R=U/I
方法：伏安法
原理：欧姆定律的变形公式R=U/I
电路图
滑动变阻器的作用：保护电路；改变灯泡两端的电压
电阻的并联：并联电路总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和，即1/R=1/R1+1/R2+ · · ·+1/Rn

## Slide 4
考点一 欧姆定律
小明家写字台上有一盏调光台灯，学习了“变阻器”的知识后，他对爸爸说：“调光台灯上有一个旋钮，它是一个滑动变阻器，旋动它是为了改变灯泡的电阻，就改变了电流，灯泡的亮度就改变了.”他爸爸却对他说：“你说的不完全对，调光灯并不是靠改变电阻来改变电流的，而是靠改变电压来改变电流的.”他们的说法对吗？说出你的看法.

## Slide 5
1.探究电流与电压、电阻的关系
(1)电流跟电压的关系：电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比.
(2)电流跟电阻的关系：电压一定时，导体中的电流与导体中的电阻成反比.
确定研究方法：
控制变量法
具体做法：
①.控制电阻一定，探究电流与电压的关系.
②.控制电压一定，探究电流与电阻的关系.

## Slide 6
2.欧姆定律
欧姆定律的内容：
导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比.
(1)数学表达式：
I =
U
R
(2)变形公式：
R =
U
I
U=IR

## Slide 7
①在运用公式计算时，各物理量的单位必须用国际单位，即电流I —A 电压U —V 电阻R —Ω
② ,这个公式表示导体的电阻在数值上等于导体两
端的电压与通过它的电流的比值，但R是导体本身的属性，不能理解为导体的电阻与电压成正比，与电流成反比.
R =
U
I

## Slide 8
考点二 电阻的测量
哪些物理量可以直接测量？哪些物理量不能直接测量？
电压U
电阻R
电压表
有办法测量吗？
电流 I
电流表
给你一个小灯泡，你能测出它的电阻吗？

## Slide 9
1.用伏安法测量灯泡的电阻
(1)实验原理
R=
U
I
(2)实验器材
电源、电压表、电流表、 滑动变阻器、开关、导线、待测电阻。
(3)实验电路图
电路图
A
V
R
R'
S

## Slide 10
(4)注意事项
① 在连接电路前要调节电流表、电压表到零刻度.
② 电压表和电流表要注意选择适当的量程.
③ 连接好电路，在检查电路连接无误后要用开关试触，在确定电路完好后再闭合开关S.
④ 连接电路时，开关应 ，滑动变阻器应 .
⑤ 滑动变阻器的作用：
A： ；
B： .
⑥ 本实验中多次测量的目的是：
.
断开
处于最大阻值位置
改变电路中的电压或电流大小
限制电流、保护电路
多次测量求平均值从而减小误差

## Slide 11
2.其他方法测电阻
主要 仪器 | 电路图 | 步骤 | 表达式
电压表、定值电阻 |  | ①如图所示，将被测电阻R与已知电阻R0串联接入电路；②用电压表分别测电阻R、R0两端的电压U1、U2 | 由UI/U2= R/R0得R=(U1/U2)R0(双伏法)
电流表、定值电阻 |  | ①如图所示，将被测电阻R与定值电阻R0并联接入电路；②用电流表分别测通过电阻R、R0的电流，I1、I2 | 由I1R=I2R0得R=(I2/I1) R0
电压表、滑动变阻器 |  | 如图所示，分别将滑动变阻器滑片P移到a端和b端，分别读出对应的电压表示数U和Ux | 由Ux/(U-Ux)=Rx/R得Rx=［Ux/(U-Ux) ］R
R0
R
V
V
S
A
R0
R
A
s
S
Rx
R0
A
B
P
V

## Slide 12
考点三 电阻的串联和并联
电路板有如此复杂的电路，但往往可以转化为最简单的串联电路和并联电路，再利用欧姆定律来解决！

## Slide 13
1.电阻的串联：串联电路的总电阻等于各串联电阻之和，即R=R1+R2+ · · ·+Rn.
(1)把导体串联，相当于增加了导体的长度，因此串联电路的总电阻比任何一个串联的电阻都大.
(2)把几个阻值为R0的电阻串联起来，总电阻R=nR0.
(3)串联电阻具有分压作用：串联电路电压分配与其电阻成正比.即U1/U2=R1/R2.

## Slide 14
2.电阻的并联：并联电路的总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和.即1/R=1/R1+1/R2+ · · ·+1/Rn.
(1)把导体并联，相当于增大了导体的横截面积，因此并联电路的总电阻比任何一个并联的电阻都小.
(2)把n个阻值为R0的电阻并联起来，总电阻R=R0/n.
(3)并联电阻具有分流作用：并联电路电流的分配与其电阻成反比.即：I1/I2=R2/R1.

## Slide 15
重点实验解读
实验一 探究欧姆定律
考查要点：
1.电路的连接.
2.滑动变阻器的作用
(1)保护电路(使滑片移到阻值最大处)；
(2)改变定值电阻两端的电压(探究电流与电压的关系)或保持定值电阻两端的电压不变（探究电流与电阻的关系）.
3.控制变量法的应用
(1)探究电流与电压的关系时，应控制电阻不变，通过调节滑动变阻器的滑片来改变定值电阻两端的电压；

## Slide 16
(2)探究电流与电阻的关系时，应改变电阻，通过调节滑动变阻器的滑片来控制定值电阻两端的电压不变.
4.电流表和电压表量程的选择与使用.
5.电路故障的分析与处理.
6.实验结论
(1)电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成正比；
(2)电压一定时，导体中的电流跟导体的电阻成反比.

## Slide 17
实验次序 | 1 | 2 | 3
电阻/Ω | 5 | 10 | 15
电流/A | 0.3 | 0.2 | 0.14
1.（益阳中考）用如图甲所示的实验电路探究“电流与电阻的关系”，请解答下列问题： （1）请你用笔划线代替导线，将图甲中实验电路连接完整（导线不能交叉）； （2）小明接入5Ω的电阻，移动变阻器滑片，使电压表示数达到某值时，电流表示数如图乙所示，则此时电路中的电流为 A． （3）换成10Ω的电阻，为保持电压表示数不变，滑动变阻器的滑片应向 （选填“A”或“B”）端移动； （4）小红在做此实验时，实验数据记录如下表，分析表中数据不能得出“电流大小与电阻大小成反比”的结论，原因是 .

## Slide 18
【解析】（1）滑动变阻器应串联在电路中，且采用“一上一下”的接法，所以可将滑动变阻器金属杆的右上端与开关相连，如图所示；（2）图乙中，电流表的分度值为0.02A，其示数为0.28A；（3）换成10Ω的电阻，若滑片位置不动，根据分压原理可知，定值电阻两端的电压将变大，为保持电压表示数不变，则应减小定值电阻两端的电压，增加滑动变阻器两端的电压，增加变阻器接入电路的阻值，故滑片应向B端移动；（4）由（2）知，实验1中，定值电阻两端的电压U1=IR=0.28A×5Ω=1.4V，根据实验要求，当更换不同阻值的定值电阻时，电压表示数都要保持1.4V不变，才能得出电流与电阻的关系；而实验2、3中，电压表的示数U2=I2R2=0.2A×10Ω=2V，U3=I3R3=0.14A×15Ω=2.1V，都没有保持1.4V不变，所以，分析表中数据不能得出“电流大小与电阻大小成反比”的结论． 【答案】（1）如图所示 （2）0.28 （3）B （4）没有控制定值电阻两端的电压不变

## Slide 19
实验二 伏安法测电阻
1.实验原理：R=U/I
2.电路的连接.
3.滑动变阻器的作用
(1)保护电路；
(2)改变电阻(或灯泡)两端的电压.
4.电流表和电压表量程的选择与使用.
5.电路故障的分析与处理.
6.实验数据表格的设计.
7.多次测量的目的
(1)测定值电阻的阻值，多次测量的目的是求平均值减小误差；
(2)测小灯泡的电阻时，多次测量的目的是为了寻找灯丝电阻与温度的关系，所以不能求平均值.

## Slide 20
2.（2017年黄石）小华同学用“伏安法”来测量一只阻值约为5Ω的定值电阻Rx，实验室有如下器材供选用：
A．两节干电池 B．开关一个和导线若干 C．电压表（0～3-15V）
D．电流表（0～0.6-3A） E．滑动变阻器（0～10Ω） F．滑动变阻器（0～100Ω）
（1）小华同学完成实验电路设计后，为了操作顺利和方便，除了A、B、C和D外，小华同学还需选用 （选填“E”或“F”）器材；
（2）根据设计的实验电路要求，请用笔划线代替导线连接图甲中最后的两根导线；
（3）如图甲所示，连接好电路．在闭合开关前，为保护电路，滑动变阻器的滑片P应该滑至 （选填“G”或“H”）端；
（4）小华在闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片P时，发现电流表示数始终为零，而电压表有示数但不发生变化，此时电路中的一处故障是 （选填A、B、C或D）；
A．滑动变阻器断路 B．滑动变阻器短路
C．定值电阻Rx断路 D．定值电阻Rx短路
（5）排除故障后，电流表示数为0.40A，电压表示数如图乙所示，则本次实验测得的定值电阻Rx是 Ω．

## Slide 21
【解析】（1）滑动变阻器在电路中是为了改变电流表和电压表的示数，实现多次测量；滑动变阻器的阻值较大，则其两端分担的电压较大，定值电阻两端分担的电压较小，当滑片移动时，电压表的示数变化较小，不利于实验的结果的测量，故应选用滑动变阻器（0～10Ω）；（2）电源电压为2节干电池，为3V，故电压表量程为0～3V；滑动变阻器采用一上一下的接法，如图所示；（3）闭合开关前，滑动变阻器阻值调至最大，即滑片移到G端；（4）闭合开关后电流表没有示数，而电压表有示数，说明电压表并联部分断路，即定值电阻Rx断路，故选C；（5）电压表的示数为2.2V，电流表示数为0.40A，由I=U/R 得测得的定值电阻Rx=U/I =2.2V/0.40A =5.5Ω．
【答案】（1）E （2）如图所示 （3）G （4）C （5）5.5

## Slide 22
真题体验
1.（2017年德州）如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片向左移动时．下列判断正确的是 （ ）
A．电路的总功率不变
B．电压表与电流表示数的比值不变
C．电压表的示数变大
D．电流表的示数变小
【解析】由电路图可知，两电阻并联，电压表测电源电压，电流表A测干路电流；因电源的电压不变，所以，滑片移动时，电压表V的示数不变，故C错误；因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，滑片移动时，通过R的电流不变，滑动变阻器的滑片向左移动时，变阻器接入电路中的电阻变大，由I=U /R可知通过滑动变阻器的电流变小，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，干路电流变小，即电流表A的示数变小，故D正确；由P=UI可知，电路消耗的总功率变小，故A错误；由电压表V示数不变、电流表A示数变小可知，电压表V的示数与电流表A的示数的比值变大，故B错误．
【答案】D

## Slide 23
2.（黔南州中考）下列说法中，不正确的是 （ ）
A．相同的电压加在阻值不同的导体两端，电流一定不同
B．用不同的电阻研究电流和电压的关系，得到的结论都一样
C．同一电阻，它两端电压越大，通过它的电流也越大
D．当加在某电阻两端的电压改变时，该电阻两端的电压与电流的比值也随着改变
真题体验
【解析】电压相同时，导体的阻值不同，由I=U/R可知，电流一定不同，故A正确；用不同的电阻来研究电流和电压，结论都是一样，即电阻一定时，电流和电压成正比，只是比例系数不同而已，故B正确；同一电阻的阻值不变，由I=U/R可知，电阻两端电压越大，通过它的电流也越大，故C正确；由R=U/I可知，电压与电流的比值等于导体的电阻，同一电阻的阻值一定，所以，其两端的电压改变时，该电阻两端的电压与电流的比值不变，故D错误．
【答案】D

## Slide 24
真题体验
3.（盘锦中考）在伏安法测电阻中 （ ）
A．实验原理是焦耳定律
B．实验需要多测几组数据，目的是为了寻找普遍规律
C．继续分析实验数据也能得出：电阻一定时，导体中的电流跟导体两端电压成正比
D．若把电阻换成小灯泡，测得不同电压下小灯泡的阻值几乎相同
【解析】伏安法测电阻的原理是：欧姆定律，即R=U/I，故A错误；实验需要多测几组数据的目的是取电阻的平均值，减小误差，故B错误；分析实验数据也能得出，在电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成正比，故C正确；灯泡实际功率随电压与电流的增大而增大，灯泡实际功率越大，灯丝温度越高，灯泡电阻受温度影响，随温度升高而增大，因此测得小灯泡的阻值不相等，故D错误． 【答案】C

## Slide 25
真题体验
4.（北京中考）小英按图甲所示的电路图连接实验电路，测量电阻Rx的阻值．闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P后，观察到电压表和电流表的示数分别如图乙、丙所示，则电压表的示数为 V，电流表的示数为 A，待测电阻Rx的阻值为 Ω．
【解析】由图甲知，Rx与R串联，电压表测Rx两端的电压，电流表测电路中电流，由图乙知，电压表使用0～3V量程，分度值为0.1V，Rx两端电压为2V；由图丙知，电流表使用0～0.6A量程，分度值为0.02A，通过Rx的电流为0.5A；由I=U/R可得Rx的阻值：Rx=Ux/I =2V/0.5A=4Ω．
【答案】2 0.5 4

## Slide 26
真题体验
5.（聊城中考，多选）如图甲所示电路，电源电压保持不变.闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从右端滑到左端的过程中，R1、R2的I﹣U关系图象如图乙所示．则下列判断正确的是 （ ）
A．图线A是电阻R1的I﹣U关系图象
B．电源电压为18V
C．R1的阻值是20Ω
D．滑动变阻器R2的最大阻值为30Ω

## Slide 27
【解析】由电路图可知，R1与R2串联，电压表V1测R1两端的电压，V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流．当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时，电路中的电流最大，R1两端的电压最大，R2两端的电压为0，由图象可知，A为滑动变阻器R2的I-U关系图象，B为电阻R1的I-U图象，故A错误；当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，由I-U图象可知，电路中的最小电流I=0.2A，R1两端的电压U1=4V，R2两端的电压U2=14V，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，电源电压：U=U1+U2=14V+4V=18V，故B正确；由I=U/R可得，定值电阻R1的阻值和滑动变阻器的最大阻值：R1=U1/I=4V/0.2A=20Ω，R2=U2/I=14V/0.2A=70Ω，故C正确、D错误．
【答案】BC

## Slide 28
真题体验
6.（2017年淮安）如图所示电路，电源电压恒定，R1=20Ω，R2=l0Ω，当Sl闭合，S2、S3断开时，电流表的示数为0.6A，电源电压为 V；当S2闭合，S1、S3断开时，电流表示数为 A；当S1、S3闭合，S2断开时，电流表示数为 A．
【解析】（1）由电路图知，当S1闭合，S2、S3断开时，只有R2连入电路中，电流表测R2的电流，由I=U/R可得电源电压：U=U2=I2R2=0.6A×10Ω=6V；（2）由电路图知，当S2闭合，S1、S3断开时，R1与R2串联，电流表测电路的电流，由串联电路电阻特点知：R=R1+R2=20Ω+10Ω=30Ω，则电流表示数：I=U/R=6V/30Ω=0.2A；（3）由电路图知，当S1、S3闭合，S2断开时，R1与R2并联，电流表测干路电流，由并联电路电压特点知：U=U1=U2=6V，由并联电路的电流特点和I=U/R可得，电流表示数：I′=I1+I2=U/R1+I2=6V/20Ω+0.6A=0.9A．
【答案】6 0.2 0.9