## Slide 1
第十八章 电功率

## Slide 2
第3节 测量小灯泡的电功率
导学设计
常考归纳
第十八章 电功率
课堂小结
课堂反馈

## Slide 3
导学设计
第3节 测量小灯泡的电功率
学点1 测量电功率的原理
问题：要测量如图18－3－3所示的小灯泡的电功率，一般需要测定它两端的________和通过它的________，然后利用公式____________，计算出它消耗的电功率，
这是一种________(选填“直接”或“
间接”)的测量方法。
图18－3－3
电压
电流
P＝UI
间接

## Slide 4
第3节 测量小灯泡的电功率
学点2 测量小灯泡的功率
问题1：某同学为了测量如图18－3－4甲所示的小灯泡的额定功率，设计了如图乙所示的电路图。他能否测出小灯泡的额定功率？为什么？
图18－3－4
[答案] 不能；因为无法确保小灯泡两端电压刚好为2.5 V。

## Slide 5
第3节 测量小灯泡的电功率
问题2：为测出小灯泡的额定功率，还需要的器材是
____________。
问题3：闭合开关后下一步操作为：_______________________________________________，读出电流表的示数，然后根据P＝UI计算出小灯泡的额定功率。
滑动变阻器
移动滑动变阻器的滑片，直到电压表的示数为2.5 V

## Slide 6
第3节 测量小灯泡的电功率
常考归纳
类型一 实验器材的选择与连接
典例1 为测量一只标有“6 V 0.3 A”字样的小灯泡的额定功率，实验室备有电压表（量程：0～3 V、0～15 V）一个，电流表（量程：0～0.6 A、0～3 A）一个，“10 Ω 2 A”和“50 Ω 1 A”的滑动变阻器各一只，电源（电压为12 V）一个，开关一只，导线若干。小组同学通过讨论、交流，设计了如图18-3-10甲所示的实验电路图，在根据实验电路图选用实验器材连接实物电路时，同组的三位同学产生了分歧。

## Slide 7
第3节 测量小灯泡的电功率
甲同学：电压表选用大量程，电流表选用小量程，滑动变阻器选用“10 Ω 2 A”的。
乙同学：电压表选用大量程，电流表选用小量程，滑动变阻器选用“50 Ω 1 A”的。
丙同学：电压表、电流表都选用小量程，滑动变阻器选用“50 Ω 1 A”的。

## Slide 8
第3节 测量小灯泡的电功率
（1）你认为哪位同学的观点是合理的？请以笔画线代替导线，将图乙中的实物连接起来。
（2）请你对其他两位同学的观点进行评价。
答案 （1）乙同学的观点是合理的；电路图的连接如图所示。

## Slide 9
第3节 测量小灯泡的电功率
（2）甲同学：滑动变阻器最大阻值过小，无论怎样调节，小灯泡的实际电压总要超过额定电压，因此小灯泡可能烧坏；丙同学：选择的电压表量程过小，无法测量出小灯泡的额定电压，且电压表可能会被损坏。
[名师讲评]解题的关键是根据实验小灯泡的规格确定电压表和电流表的量程，然后根据串联分压、欧姆定律的知识计算出小灯泡正常发光时滑动变阻器连入电路的阻值，从而确定滑动变阻器的规格。

## Slide 10
第3节 测量小灯泡的电功率
类型二 小灯泡额定功率的计算
典例2 在“测定小灯泡电功率” 的实验中， 已知小灯泡的额定电压为 2.5 V ，秀秀同学通过正确验得到的数据如下表。 分析数据得到的下列结论， 正确的是（ ）
B

## Slide 11
第3节 测量小灯泡的电功率
A ．灯丝电阻随电压的增大而减小 B ．小灯泡的额定功率为 0.8 W C ．小灯泡的额定功率为四次实验所得电功率的平均值 D ．通过小灯泡的电流与它两端的电压成正比

## Slide 12
第3节 测量小灯泡的电功率
类型三 “伏安法测小灯泡电功率”实验故障及处理
典例3 按如图18-3-12 所示的电路图做“测量小灯泡额定功率” 的实验时，出现了下列两种情况：
（1）一位同学连接好电路， 在闭合开关时发
现小灯泡不亮，电流表无示数，但电压表有示
数。出现这种故障的原因是________________ 。
（2）另一位同学连接好电路， 在闭合开关时发现小灯泡比正常发光时亮，这说明他在闭合开关前没有________________________。
ab 段电路发生了断路
将滑动变阻器的滑片调到阻值最大处

## Slide 13
第3节 测量小灯泡的电功率
类型四 特殊方法测量小灯泡的额定功率
典例4 在“测量小灯泡的额定功率” 的实验中， 小灯泡铭牌上标有“ 3.8 V ” 字样， 电源电压恒定。

## Slide 14
第3节 测量小灯泡的电功率
（1） 请你用笔画线代替导线， 将图 18-3-13 甲中的实物电路连接完整。
[答案]如图所示

## Slide 15
第3节 测量小灯泡的电功率
（2） 连接好实验电路后， 用开关试触时， 发现小灯泡不亮， 电流表无示数， 电压表的示数接近电源电压， 其故障原因可能是________________。
（3） 故障排除后， 开始实验， 在移动滑动变阻器滑片的过程中， 眼睛应注视_______的示数， 直到小灯泡正常发光， 若此时电流表的示数如图乙所示， 则小灯泡的额定功率为_____ W 。
小灯泡断路
电压表
1.52

## Slide 16
第3节 测量小灯泡的电功率
（4） 完成上述实验后， 小聪向老师借了一个已知阻值为 R 0 的定值电阻和一个单刀双掷开关，借助部分现有的实验器材， 设计了如图丙所示的电路， 也测出了小灯泡的额定功率。 请完成下列实验步骤：
①闭合开关 S1， 将 S2 拨到触点2 ， 移动滑片， 使电压表的示数为_________ V ；
3.8

## Slide 17
第3节 测量小灯泡的电功率
②再将开关 S2 拨到触点1，保持滑片的位置不动， 读出电压表的示数 U ；
③小灯泡额定功率的表达式为 P额 = __________________（ 用已知量和测量量表示）。

## Slide 18
第3节 测量小灯泡的电功率
类型五 用电能表和停表测家用电器的电功率
典例5 [天水中考] 某家庭中的电能表如图18 -3 - 15 所示。 若该家庭单独让空调工作， 测得 1 min 内电能表转盘转了 60 转， 则空调消耗的电能为_________kW · h ， 空调的电功率是_________W 。
0.02
1200

## Slide 19
第3节 测量小灯泡的电功率

## Slide 20
第3节 测量小灯泡的电功率
课堂小结
测量小灯泡的电功率
实验原理：P=UI
与“测小灯泡电阻”实验的相同点和不同点

## Slide 21
第3节 测量小灯泡的电功率
课堂反馈
1．测量电功率的基本仪表有________和________，这种测量电功率的方法叫作________，测量电功率的原理是________。请在图3－1甲所示虚线框中画出实验电路图，并用笔画线代替导线，按照你所画的电路连接图乙中的实物电路。
图3－1
电压表
电流表
伏安法
P＝UI
[答案]图略

## Slide 22
第3节 测量小灯泡的电功率
2．在“测定小灯泡的电功率”实验中，手和眼睛最合理的分工是( )
A．手移动变阻器的滑片，眼睛观察电压表的示数
B．手移动变阻器的滑片，眼睛观察电流表的示数
C．手移动变阻器的滑片，眼睛观察灯泡是否发光
D．手移动变阻器的滑片，眼睛观察变阻器滑片的位置
A

## Slide 23
第3节 测量小灯泡的电功率
3．为了迅速准确地测定额定电压为2.5 V的小灯泡的额定功率，至少要______节干电池，为了提高测量的准确程度，电压表最好选用______V的量程。闭合开关后调节__________，使电压表示数为________V，若此时电流表的示数为0.2 A，则小灯泡的额定功率为________W。
2
0～3
滑动变阻器
2.5
0.5

## Slide 24
第3节 测量小灯泡的电功率
4．在“测定额定电压为3.8 V的小灯泡的额定功率”的实验中，小明同学拟用下列实验步骤，请你为他合理地排列一下顺序：______________________。
A．闭合开关 B．断开开关，按电路图连接电路
C．将测量数据填入表格
D．移动变阻器滑片，使电压表示数为3.8 V
E．计算小灯泡的额定功率 F．读出电流表示数
G．移动变阻器滑片，使滑动变阻器连入电路中的电阻最大
B、G、A、D、F、C、E