## Slide 1
第十八章 电功率

## Slide 2
章末复习
整合归纳
实战中考
第十八章 电功率
走进重高

## Slide 3
整合归纳
章末复习
核心框架
电功率
电能 电功
电能
单位：国际单位是焦耳（J），常用单位是千瓦时（kW·h）
测量：电能表
电功
概念：电流所做的功——电能转化为其他形式能的过程
公式
W=UIt（适用于任何电路）

## Slide 4
章末复习
电功率
电功率
电功率
定义：电功与时间之比
单位：国际单位是瓦（W），常用单位是千瓦（kW）
公式
额定功率与实际功率
测量小灯泡的电功率
实验方法：伏安法（P=UI）
实验电路图

## Slide 5
章末复习
电功率
电热
电流的热效应
影响电流热效应的因素：电流、电阻、通电时间
探究方法：控制变量法和转换法
焦耳定律
内容： 电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比
公式
电热的利用和防止

## Slide 6
章末复习
知识纵横
1 三个“一”（一个定律、一个测量工具、一个实验）
（1） 焦耳定律： 电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比， 跟导体的电阻成正比， 跟通电时间成正比。
（2） 电能表 ①电能表是测量用电器一段时间内消耗电能多少的仪表。 ②单相电能表的主要技术参数

## Slide 7
章末复习

## Slide 8
章末复习
（ 3 ） 测量小灯泡的电功率 ①实验目的： 测量小灯泡的电功率。 ②实验原理： P = UI。 ③实验器材： 电压表、 电流表、 电源、 开关、 导线、 滑动变阻器、 小灯泡。 ④实验电路： 如图 18-Z -2 所示。

## Slide 9
章末复习
2 三个量的计算公式

## Slide 10
章末复习
实战中考
考点一 与电能表有关的计算

## Slide 11
章末复习
例1 [泸州中考] 5 月 初， 小明家中的电能表示数为 1 2 2 2 8 ， 电能表的部分参数及 6 月 初的示数如图 18-Z-3 所示， 下列说法正确的是（ ）
A ．电能表是测量用电器消耗电功率的仪表
B ．小明家 5 月 初至 6 月 初消耗的电能是 1200 kW · h
C ．小明家所有用电器同时工作时， 总功率不得超过 4.4 kW
D ．若电能表转盘在 10 min 内转过 300 转， 则用电器的总功率为 1 kW
C

## Slide 12
章末复习
考点二 额定功率和实际功率的计算
额定功率和实际功率的概念及计算是初中物理电学部分的重点和难点。 综合性较强的电功率计算题是历年中考的压轴题。 正确理解额定功率的概念， 区分额定功率和实际功率是学好电学的关键。额定功率是用电器在额定电压（ 用电器正常工作时的电压）下工作的功率，而在实际生产、生活中 ，往往加在用电器两端的实际电压不等于额定电压，所以用电器实际的功率也就不等于额定功率， 即用电器电功率的大小由实际电压决定。

## Slide 13
章末复习
当用电器两端所加实际电压 U实 ＞ U额 时，用电器的实际功率 P实 ＞ P额 ， 用电器处于超负荷工作状态， 其使用寿命将缩短， 甚至立刻烧毁； 当用电器两端所加实际电压 U实 ＜ U额 时， 用电器的实际功率 P实 ＜ P额 ， 用电器也不能正常工作。

## Slide 14
章末复习
例2 [雅安中考] 小勤在做“调节灯泡亮度” 的电学实验时 , 电路如图 18 - Z - 4 所示。 电源电压恒为 4.5 V ， 电压表选用的量程为“ 0 ～ 3 V ” ， 滑动变阻器的规格为“ 50 Ω 1 A ” ， 灯泡 L 标有“ 2.5 V 1.25 W ” 字样（ 忽略灯丝电阻变化）。 在不损坏电路元件的情况下， 下列判断正确的是（ ）
C

## Slide 15
章末复习
A ．灯泡两端的最大电压是 1.5 V
B ．该电路的最大功率是 1.25 W
C ．电路中电流的变化范围是 0.3 ～ 0.5 A
D ．滑动变阻器阻值变化范围是 2.5 ～ 10 Ω

## Slide 16
章末复习
考点三 伏安法测量小灯泡的电功率
“伏安法测小灯泡的电功率” 的原理是 P = UI ， 解决该实验相关题目 要做到以下四点：
（1） 熟练掌握电压表、 电流表的使用规则和读数方法。
（2）了解两种电路故障： 断路和短路。
（3）熟悉实验步骤和注意事项。
（4）对数据进行记录，并会对数据进行处理和计算，得出结论。

## Slide 17
章末复习
例3 [南京中考] 在“测量小灯泡的电功率” 实验中， 小灯泡的额定电压为 2.5 V ， 正常发光时的电阻约为 10 Ω。 （ 1 ） 请你用笔画线代替导线， 将图 18 - Z - 5 甲中的实物电路连接完整。
[答案]如图所示

## Slide 18
章末复习
（2） 连接好电路， 闭合开关， 小灯泡发光， 但电压表示数为零， 经检查， 图中 a 、 b 、 c 、 d 四根导线有一根断了， 则该导线是______。（ 填写字母）
（3） 排除故障后， 闭合开关， 测量小灯泡的额定功率。 移动变阻器的滑片 P ， 眼睛应先注视_______表的示数， 然后读出另一电表的示数。 当小灯泡正常发光时， 电流表的示数如图乙所示， 则小灯泡的额定功率为_______ W 。
b
电压
0 .6

## Slide 19
章末复习
（4） 在小灯泡正常发光时， 再将滑片 P 向 B 端移动到另一位置， 则小灯泡的实际功率_______（ 选填“大于”“小于” 或“等于” ） 额定功率。
小于

## Slide 20
章末复习
考点四 焦耳定律

## Slide 21
章末复习

## Slide 22
章末复习
例4 [通辽中考改编] 小明给爷爷网购了一台电热足浴盆， 其铭牌上的参数如图 18 - Z - 7 甲所示。

## Slide 23
章末复习
（1）他往足浴盆里加入初温为 22 ℃ 的水， 使之达到最大允许注水量， 开始正常加热。 控制面板如图乙所示， 当温度达到显示温度时， 完成加热。 求此过程中水吸收的热量。 [c水 =4.2 ×103 J/（ kg ·℃ ）] （ 2 ）此次加热过程耗时 10 min ， 求此过程足浴盆的加热效率。（ 3 ） 求此次加热时足浴盆的工作电流和加热电阻阻值。 （ 保留一位小数）（ 4 ） 加热后， 换成 300 W 挡位，泡脚 20 min ， 则此次加热和泡脚总共消耗多少电能？

## Slide 24
章末复习

## Slide 25
章末复习
（ 4 ） 加热后，爷爷换成 300 W 挡位，泡脚 20 min ，则泡脚时足浴盆消耗的电能： W ′= P′t′= 300 W×20 ×60 s = 3.6×105J ，加热和泡脚总共消耗的电能： W总 = W+W ′ = 4.8×105J + 3.6×10 5 J = 8.4×10 5 J 。

## Slide 26
章末复习
走进重高
培优点一 欧姆定律的应用与电功率的计算
掌握物理知识并能灵活地应用物理知识解决实际生活中的问题， 既是物理学习的基本要求， 又是物理考试的基本内容， 也是培养创新能力的重要途径。 电与我们的生活息息相关， 运用欧姆定律和电功率等知识对与电有关的应用和现象作出解释， 是中考物理试题中常见题型， 目的是考查应用知识分析问题和解决问题的能力。

## Slide 27
章末复习
典例1 （ 实际应用题） 节约电能、 提高能源的利用率是一个在国民经济中具有重要战略意义的问题。 改造和淘汰陈旧的设备、 采用高压输电是节约能源的重要措施。 某电站与用户间距离为 10 km ， 输送的电功率为 6.0×10 4 kW ， 每米输电导线的电阻为 1 .8 × 10- 3 Ω， 若输电电压从 1.0×105 V 提高到 3.0 ×1 5 V 。

## Slide 28
章末复习
（1）求输电线路损耗的电功率减少了多少。
（2）现输电导线在某处发生了短路， 为确定短路位置， 检修员在电站利用电压表、 电流表和电源连接成如图 18 - Z - 8 甲所示电路进行检测。 电压表的示数为 3 . 0 V ， 电流表的示数为 0.5 A ， 则短路的位置离电站的距离为多少？
（3）安全用电的常识之一是不靠近高压电， 而双脚站在高压线上的小鸟（ 两脚间距离约为 5 cm ，小鸟的电阻为 10 4 Ω） 居然安然无恙（ 如图乙所示）， 计算说明小鸟为什么不会触电死亡。 在你的计算中运用了什么近似条件？

## Slide 29
章末复习

## Slide 30
章末复习

## Slide 31
章末复习

## Slide 32
章末复习
培优点二 测量小灯泡的电功率
测量小灯泡的电功率是中考物理实验题常考内容， 考查的角度往往是立足常规的同时又有所创新和拔高。 常规的考查点是实验原理、 器材的选择、 实物电路的连接、 电表的读数、 故障分析、 数据处理， 等等； 创新点往往是设计应用特殊方法来测量小灯泡的额定功率； 拔高点一般设置的电流表的内接法、 外接法的选用和误差分析， 这是对电功率测量的较高要求。

## Slide 33
章末复习
典例2 （设计实验题）[无锡中考] 小明和小华测量额定电压为2.5 V 的小灯泡的额定功率。

## Slide 34
章末复习
（1）①图18-Z -9甲是他们连接的部分电路， 请用笔画线代替导线将电路连接完整。②闭合开关前， 应使滑动变阻器滑片处在最_______（ 选填“左” 或“右” ） 端。③闭合开关后， 发现无论怎样调节滑动变阻器的滑片， 小灯泡都不亮， 电压表和电流表均无示数。 小明找来一根完好的导线， 一端连在电源负极， 另一端触碰接线柱 A 、 B 、 C ， 发现只有另一端触碰接线柱 C 时， 小灯泡才发光， 若电路中只有一处故障， 且各器材、 导线均完好， 则电路故障可能是______________________________ 。
左
B、C 间导线与 B或C接线柱接触不良

## Slide 35
章末复习
④排除故障后， 闭合开关， 移动滑动变阻器滑片， 当电压表示数为 2 .5 V 时， 电流表示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为_______ W 。
[答案]如图所示
0.75

## Slide 36
章末复习
（2）小明和小华观察电流表和电压表均标有电阻值， 请教老师后得知这是电表的电阻。 为了在接好的图甲电路中较准确地测量出小灯泡的电功率， 他们对电压表的负接线柱应该与 C 还是 D 接线柱连接进行了探究。 他们将开关闭合， 移动滑动变阻器的滑片使小灯泡发光， 不添加器材， 请你说出接下来的操作及判断方法。

## Slide 37
章末复习
①操作：____________________________________________________________________________________________________________；
②判断方法：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 。

## Slide 38
章末复习
（3）小明和小华重新设计了一种测量小灯泡额定功率的电路， 如图丙所示， 电源电压保持 3.5 V 不变， R 0 为阻值为 10 Ω的定值电阻， 连接好电路后进行如下操作：①断开开关 S 2 ，闭合开关 S 、S 1 ，移动滑动变阻器滑片 P ， 使电压表示数为2 .5 V ； ②保持滑动变阻器滑片 P 位置不变， 断开开关 S 1 ， 闭合开关 S 、 S 2 ，读出电压表示数为 2 .6 V ；小灯泡的额电功率为_______W 。（ 计算结果保留两位小数）
0 .72

## Slide 39
章末复习
培优点三 电功和电功率的计算
电功与电功率的综合计算是初中物理电学知识的重点内容， 涉及物理量多、 关系复杂， 一直是中考压轴计算题的重要考查内容。 解答此类习题， 首先要正确识别电路的连接方式和电表的测量对象； 其次能熟练运用串、 并联电路特点， 以及欧姆定律、 电功、 电功率计算公式， 并结合电路的动态变化， 理清各物理量之间的关系， 正确列出方程式求解。 由于运算量大、 过程复杂， 因此在解题时还要有足够的耐心， 细心解答。

## Slide 40
章末复习
典例3 （ 中考压轴题）[长沙中考] 如图 18 - Z - 11 甲所示， 已知电源电压为 60 V 且保持不变， 电阻R 1标有“ 35 V 245 W ” 的字样， R 2是一个最大阻值为 70 Ω的滑动变阻器， 电阻R 3 的额定电流为 7 A 。 求：（ 不计温度对电阻的影响）

## Slide 41
章末复习

## Slide 42
章末复习