## Slide 1
中物理
第十八章 第2节
人教版 物理（初中）
电功率（第2课时）
同步精品课堂
（九年级）

## Slide 2
1
课堂导入
一个灯泡上标有“220 V 25 W”,一个标有“220 V 100 W”；不同的用电器，电功率一般不同，25 W 和 100 W 分别是这两个灯泡的电功率，那么电压为什么都是220 V？
观察 思考

## Slide 3
想想议议
2.标有“220 V 25 W” 的灯泡，如果两端的电压不是220 V ，电功率还是25 W 吗？
1.不同用电器的电功率一般不同，那么，同一个用电器在不同的电压下，电功率总是一样的吗?

## Slide 4
2
课堂活动
一、额定电压、额定功率
取一个标有“2.5 V 0.5 W”的电灯泡。把它接在电路中。利用滑动变阻器改变它两端的电压，（分别为1.5 V、2.5V、3 V），观察并比较它们的亮度。
演示实验
电路图
实物图

## Slide 5
实验现象：在电压为 1.5 V 时，灯泡发光稍暗；在电压为 2.5 V 时，灯泡发光更亮；在电压为3V时，灯泡强烈发光。
U=2.5V
U=1.5V
U=3V
同时记录电压表和电流表的示数，计算出小灯泡在不同电压下的电功率。

## Slide 6
用电器的电功率随着它两端电压的改变而改变。我们说一个用电器的电功率是多大时，一定要指明电压。
实验次数 | 灯两端电压U/V | 通过灯的电流I/A | 灯的发光情况 | 灯的电功率P/W
1 | 1.5 | 0.28 | 稍暗 | 0.42
2 | 2.5 | 0.36 | 亮 | 0.9
3 | 3 | 0.38 | 很亮 | 1.14
实验结论：小灯泡的电功率，随着它两端电压的改变而改变。
实验记录

## Slide 7
1.额定电压(U额) :用电器正常工作时的电压。
我国家庭电路电压为 220V,所以照明电路中用电器额定电压都为220V。
2.额定功率(P额) :用电器额定电压下工作的功率。
用电器在实际工作时的电压，往往和额外电压不相等.
3．实际电压(U实):实际加在用电器两端的电压。
4. 实际功率(P实):用电器在实际电压下的功率
一个用电器额定功率只有一个，实际功率可以有无数个

## Slide 8
5.用电器的铭牌
各种用电器的铭牌上都会标有额定电压和额定功率
室内加热器
液晶电视
洗衣机
节能灯
空调室外机
电饭煲

## Slide 9
6.一只灯标有“PZ220~100”，根据标识的信息，可以求得哪些量？
①灯的额定电压：220V
② 灯的额定功率：100W
④灯泡的额定电流：
P额=U额I额
③灯泡正常发光时的电阻：
R
U额2
P额
=
=
R
P额
U额2
=
（220V）2
100W
=484Ω
I额=
U额
P额
=
100W
220V
=0.45A

## Slide 10
例题： 一只标有 “PZ220~40”的灯泡，若现测得它两端的电压为200V，则这只灯泡的实际功率是多少？(设它的电阻不随温度而变化)
解：
U实2
P实=
R
=
（200V）2
1 210Ω
=33.1W
灯泡的电阻：
=
R
P额
U额2
=
（220V）2
40W
=1 210Ω
灯泡的实际功率：
灯泡的亮度是由灯泡的实际功率决定。

## Slide 11
7.实际功率与额定功率的关系
电 压 | 功 率 | 用电器工作情况
U实<U额 | P实__P额 | 不能正常工作
U实=U额 | P实__P额 | 正常工作
U实>U额 | P实__P额 | 可能烧毁用电器
<
=
>
小型稳压器
8. 尽量让用电器在额定电压下工作。由于电网供电存在电压过低或过高等问题，有时需要使用稳压器提供稳定的电压使电气设备能正成工作。

## Slide 12
想想议议
一种彩色灯泡的额定电压是 36 V，要接在 220 V 的电路中，要串联多少个这种灯泡才行?
解：
≈ 6.1
n =
220 V
36 V
因不能超过额定电压，所以应该串联 7个这种灯泡。

## Slide 13
测量电功率可以使用专用的功率表，但是在非专业的实验中，常常通过电流和电压的测量来间接得知用电器的电功率。
二、电功率的测量
测量方法一：
1.实验原理： P=UI
2.实验方法：伏安法
3.实验步骤： 用电压表测出用电器两端的电压U，用电流表测出通过用电器的电流I，由公式P = UI计算出用电器的电功率。

## Slide 14
测量方法二：
1.实验原理：
P =
W
t
2.实验方法：用电能表计量W 和秒表测量t.
3.实验步骤：让被测用电器单独工作，记录工作一段时间t内铝盘转动的圈数n。
用电器的电功率为：
（式中N为电路中消耗1kW·h电能电能表转动的次数）

## Slide 15
3
课堂小结
本堂难点：用电功率的公式进行计算。
本堂重点： 区分实际功率和额定功率。

## Slide 16
4
考点一：用电器额定功率和实际功率的理解和计算
【典型例题1】
典例分析
(2019 烟台市)标有“6V 1.5W”的小灯泡，通过它的电流随两端电压变化的关系如图所示，若把这样的三只灯泡串联起来，接在12V的电源两端，灯泡的电阻及实际功率约为（ ）
A.24Ω 0.67W； B.20Ω 0.8W
C.24Ω 0.96W； D.20Ω 0.67W
C

## Slide 17
【迁移训练1】
(2019 桂林市)如图所示的电路，电源电压保持不变，小灯泡额定电压为4V（小灯泡电阻不随温度变化）。闭合开关S1，断开开关S2 ，在滑动变阻器的滑片P从a端移动到b端的过程中，电压表示数变化范围是：2V-6V.电流表示数变化范围是：0.4A-l.2A；闭合开关S2 ，断开开关S1 ，当滑动变阻器的滑片P在中点时小灯泡正常发光，则小灯泡的额定功率是（ ）
D
A.0.4W B.0.8W
C.1.2W D.l.6W

## Slide 18
考点二：电功率的测量
【典型例题2】
(2019 黑龙江七台河市)如图为某同学家电能表的表盘，现在他要用该电能表测量家里电饭煲的实际功率，让该电饭煲单独工作30min，消耗的电能是0.5kW•h，则电能表转盘转 圈，这段时间电饭煲消耗的实际功率是 W。
1000
1500

## Slide 19
（2019 辽宁抚顺市）如图所示是小明家的电能表，他家同时使用的用电器总功率不能超过 W．小明让一个用电器单独工作15min，这段时间内电能表转盘刚好转了120转，则该用电器的实际功率为 W，电能表示数将变为 。
【迁移训练2】
4400
800
2019.8kW•h