## Slide 1
滑 轮
荆州区川店中学 杨维亮

## Slide 2
古人利用桔槔汲水
Notes: 古人

## Slide 3
旗杆顶部
起重机上
想想议议
窗帘上
井架上

## Slide 4
这些都是滑轮，请你观察它们的结构吧。
滑轮：边缘有凹槽，能绕轴转动的小轮。
凹槽
轴
小轮
活动一：认识滑轮

## Slide 5
利用滑轮和铁架台、通过拉动细绳提起重物，试一试，看看有几种方法？
活动二

## Slide 6
对比滑轮的2种工作状态：
定滑轮：使用时，轴固定不动
的滑轮。
动滑轮：使用时，轴随物体一
起移动的滑轮。

## Slide 7
结论：
使用定滑轮不省力，但可以改变力的方向。
活动三： 探究滑轮的使用特点
1、为了探究使用滑轮是否省力，我们需要测量哪些
物理量？使用弹簧测力计要注意什么？
3、怎样设计记录实验数据的表格？
使用动滑轮可以省力； 但不能改变力的方向
2、能做一组实验便得出结论吗？为什么？怎样获
得多组数据？

## Slide 8
●
●
●
●
F1
F1
F1
F1
四、定滑轮的实质
定滑轮的实质：是一个等臂杠杆。
F2
F2
F2
F2
支点
讨论：既然定滑轮相当于是一个等臂杠杆，那为什么使用 定 滑轮提升重物时F>G物?

## Slide 9
．
．
．
．
F1
动滑轮的实质
动滑轮的实质：是一个动力臂是阻力臂两倍的省力杠杆。
F1
F1
F1
F2
F2
F2
F2
支点
﹒
讨论：既然动滑轮相当于是一个动力臂是阻力臂2倍 的杠杆，那为什么使用动滑轮提升重物时F>½G物？

## Slide 10
拓展练习 如图所示，使用定滑轮、动滑轮匀速提升重物，当分别在A方向，B方向和C方向拉重物时FA、FB FC的大小关系是怎样的？
FC
FB
FA
FC
FB
FA
FA=FB=FC
FA<FB<FC

## Slide 11
六、课堂小结
今天我们学到了什么？
1、定滑轮：使用时，轴固定不动
特点：不省力，但能改变力的方向
2、动滑轮：使用时，轴随物体一起移动
特点：能省力，但不能改变力的方向
3、滑轮实质：定滑轮是等臂杠杆。
动滑轮是动力臂为阻力臂二倍的杠杆
你还想知道什么？

## Slide 12
谢谢大家