## Slide 1
第十六章 电功率
第1节 电功、电功率、
焦耳定律的理解及简单计算

## Slide 2
目
录
面对面“过”考点
1
山西6年真题精讲练
2
实验突破
3

## Slide 3
电功率
电功率
焦耳定律
电功
电能
定义
公式
定义
单位及换算
电能表
单位及换算
公式
示意图及读数
主要参数
相关计算
定义
单位及换算
公式
额定功率与
实际功率
利用与防止
电流热效应

## Slide 4
电能 电功(6年2考)
考点
1
面对面“过”考点
考点梳理
1. 电能 (1)单位 国际单位：焦耳，符号是J； 常用单位：________，也叫做度，符号是________； 单位换算：1度＝_________kW·h＝_________J.
千瓦时
kW·h
1
3.6×106
返回思维导图

## Slide 5
(2)计量工具：电能表(电能表相关计算6年2考)
类型 | 转盘式 | 频闪式
作用 | 测量用电器在一段时间内消耗的________ | 
示意图 |  | 
主要参数 | (1)“220 V”：指电能表应接在电压是220 V的电路中使用； (2)“10(20)A”：表示这个电能表的标定电流是10 A，__________电流是20 A，电能表工作时的电流不应超过额定最大电流 | 
电能
额定最大
返回思维导图

## Slide 6
主要参数 | “50～”和“50 Hz”表示电能表在频率为50 Hz的交流电路中使用 | 
 | 600 revs/(kW·h)指用电器每消耗__________的电能时，电能表转盘转过600转 | 600 imp/(kW·h)指用电器每消耗________的电能时，电能表指示灯闪烁________次
读数 | 最右边的格子显示的是小数部分，前面的格子显示的是整数部分，如图所示电能表的示数为________kW·h，某段时间消耗的电能等于这段时间前后两次电能表示数之________ | 
1 kW·h
1 kW·h
600
2 020.9
差
返回思维导图

## Slide 7
UIt
2. 电功 (1)电功：有多少电能转化为其他形式的能，就说电流做了多少功，即电功，用符号W表示． (2)电流做功的实质：电流做功的过程是电能转化为其他形式的能的过程． (3)影响因素：电流、电压和通电时间． (4)计算公式：
W＝________
U表示电压，单位V I表示电流，单位A
t表示时间，单位s W表示电功，单位J
推导公式： W＝UIt＝IR·It＝I2Rt(仅适用于纯电阻电路) W＝UIt＝U· ·t＝ t(仅适用于纯电阻电路)
返回思维导图

## Slide 8
电功率(必考)
考点
2
1. 电功率 (1)定义：用来表示电流做功________的物理量，用符号P表示．
快慢
(2)单位 国际单位：瓦特(W)； 其他常用单位：千瓦(kW)、毫瓦(mW)； 单位换算：1 kW＝______W，1 mW＝______W. (3)计算公式：
W表示电压，单位J
P＝________ t表示电压，单位s
P表示电压，单位W
1 000
10－3
返回思维导图

## Slide 9
(4)说明：无论是串联电路还是并联电路，电路中消耗的总功率都等于各用电器消耗的电功率之和． (5)中考常考功率的估测、估算(6年2考) a．家用空调的电功率约1 000 W； b．电吹风机的电功率约500 W；
返回思维导图

## Slide 10
d．台式电脑的电功率约200 W； e．液晶电视机的电功率约100 W； f．日光灯的电功率约40 W(2017.11D)； g．计算器的电功率约0.5 mW； h．家用电饭锅加热挡的电功率约1 000 W； i．家用电风扇的电功率约100 W； j．电热水壶的电功率约1 000 W(2015.33第二空)
2. 额定功率与实际功率 (1)额定电压：用电器_____________时的电压．
正常工作
返回思维导图

## Slide 11
(2)额定功率：用电器在____________下工作时的电功率． (3)实际电压：实际加在用电器两端的电压． (4)实际功率：用电器在实际电压下工作时的电功率． (5)U实＝U额，则P实_____P额，用电器正常工作． U实>U额，则P实________P额，可能烧毁用电器． U实<U额，则P实________P额，用电器不能正常工作． (6)影响灯泡亮暗的因素：灯泡的亮暗只与它的____________有关，____________越大，灯泡越亮，反之灯泡越暗． (7)铭牌：灯泡上标有“220 V 25 W”的含义是______________________________
____________.
额定电压
＝
＞
＜
实际功率
实际功率
额定电压是220 V，额定功率是25 W
返回思维导图

## Slide 12
焦耳定律(6年2考)
考点
3
内
正比
正比
正比
Q＝I2Rt
1. 电流的热效应：电流通过导体时电能转化为_______能的现象． 2. 焦耳定律：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成______，跟导体的电阻成______，跟通电时间成______．
3. 公式：____________
I表示电流，单位A
R表示电阻，单位Ω
表示通电时间，单位s
Q表示热量 ，单位J
返回思维导图

## Slide 13
注：纯电阻电路 ，非纯电阻电路W＞Q(如含有电动机的电路等)
4. 电热的利用与防止 (1)利用：电热水器、电饭锅、电熨斗、电热孵化器等； (2)防止：散热窗、散热片、散热孔、电脑的微型风扇等．
返回思维导图

## Slide 14
山西6年真题精讲练
物理学史(2015.29)
命题点
1
1. (2015山西29题2分)英国物理学家________做了大量的实验，于1840年最先精确地确定了电流产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系，其计算公式是__________，这一发现发展了电热学理论，为电热应用作出了杰出的贡献．
焦耳
Q＝I2Rt

## Slide 15
电能表的相关计算(6年2考)
命题点
2
方法指导
(1)利用电能表计算电能的两种方式 ①利用电能表工作前后示数差计算用电器消耗的电能：W＝W后－W前 注：电能表示数最后一位是小数位 ②根据电能表转盘转数或指示灯闪烁次数计算电能： [n：电能表指示灯闪烁的次数(或转盘转过的转数)；N：此电能表每消耗1 kW·h电能，指示灯闪烁的次数(或转盘转动的转数)]
注：利用电能表计算出的电能以kW·h为单位，解题时要注意根据题目要求进行单位换算(1 kW·h＝3.6×106 J) (2)计算用电器的实际功率：

## Slide 16
2. (2015山西33题2分)如图所示是电子式电能表表盘，表盘上标有3 200 imp/(kW·h)，表示每消耗1 kW·h的电能，指示灯闪烁3 200次．小明将某家用电器单独接在该电能表上正常工作6 min，电能表指示灯闪烁了320次．该家用电器的额定电功率是_______W，则这个家用电器可能是__________(选填“电热水壶”“台灯”或“电视机”)．
第2题图
1 000
电热水壶

## Slide 17
第3题图
3. (2018山西43题4分)在物理综合实践活动中，小明和小亮合作测量电磁灶的加热效率．他们关闭家中的其他用电器，只让电磁灶接入电路中烧水，水的质量为2 kg.小明负责观察电能表(如图)，小亮负责用温度计测量水的温度.5 min电能表上的转盘转了200 r，水的温度恰好升高了50 ℃.求解下列问题： (1)水吸收的热量是多少？[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)] (2)电磁灶的实际功率是多少？ (3)电磁灶烧水的效率是多少？

## Slide 18
解：(1)水吸收的热量： Q吸＝c水mΔt＝4.2×103 J/(kg·℃)×2 kg×50 ℃＝4.2×105 J (2)电磁灶消耗的电能： W＝ ×3.6×106 J＝6×105 J 电磁灶的实际功率：P＝ ＝2 000 W (3)电磁灶烧水的效率： η＝ ×100%＝70%

## Slide 19
纯电路图类(2019.43)
命题点
3
4. (2019山西43题5分)“创新”小组的同学们调查发现，雨雪天气里汽车后视镜会变模糊，影响行车安全．同学们设计了给后视镜除雾、除霜的加热电路．如图是加热电路原理图，电源电压100 V，加热电阻R1与R2阻值均为100 Ω，电路低温挡除雾，高温挡除霜．同学们对电路进行模拟测试，开启除霜模式加热后视镜1 min，用温度传感器测得其温度升高了6 ℃.求：
第4题图

## Slide 20
(1)除霜模式下，电路中的电流； (2)除霜模式下，电路的加热效率．[查资料得：后视镜玻璃质量约0.5 kg，玻璃的比热容约0.8×103 J/(kg·℃)]
解：(1)当开关S、S1闭合，电阻R2被短接，此时电路处于高温除霜状态 通过电路中的电流I＝ ＝1 A (2)高温除霜时电路工作1 min消耗的电能W＝UIt＝100 V×1 A×60 s＝6×103 J 玻璃吸收的热量Q吸＝cmΔt＝0.8×103 J/(kg·℃)×0.5 kg×6 ℃＝2.4×103 J 除霜时电路的加热效率η＝ ×100%＝40%

## Slide 21
第5题图
拓展训练
5. (2019重庆B卷)特高压技术可以减小输电过程中电能的损失．某发电站输送的电功率为1.1×105 kW，输电电压为1 100 kV，经变压器降至220 V供家庭用户使用．小明家中有一个标有“220 V 2 200 W”的即热式水龙头，其电阻为R0，他发现冬天使用时水温较低，春秋两季水温
较高，于是他增加两个相同的发热电阻R和两个
指示灯(指示灯电阻不计)改装了电路，如图所示，
开关S1可以同时与a、b相连，或只与c相连，使
其有高温和低温两挡．求：

## Slide 22
(1)通过特高压输电线的电流； (2)改装前，若水龙头的热效率为90%，正常加热1分钟提供的热量； (3)改装后，水龙头正常工作时高温挡与低温挡电功率之比为4∶1，请计算出高温挡时的电功率
解：(1)通过特高压输电线的电流：
(2)改装前1 min消耗的电能：W＝Pt＝2 200 W×60 s＝1.32×105 J
提供的热量为：Q＝ηW＝90%×1.32×105 J＝1.188×105 J

## Slide 23
(3)R0的电阻为：
改装后，当S1接a、b，S2闭合时，R与R0并联，处于高温挡 高温挡时的功率为：
当S1接c，S2闭合时，R与R0串联，处于低温挡 低温挡时的功率为：
因为P高∶P低＝4∶1 把U＝220 V，R0＝22 Ω代入①②解得：R＝22 Ω 所以改装后高温挡的电功率：P高温＝
＝4 400 W

## Slide 24
铭牌类家用电器相关计算(2016.40)
命题点
4
第6题图
6. (2016山西40题节选5分)如图甲所示是小梦家新购买未拆封的电热水器，他发现包装箱上有一铭牌，如图乙所示．待电热水器安装完毕注满水后，他关闭了家中的其他用电器，只让电热水器工作，观察到家里的电能表(如图丙所示)的转盘1 min转了20圈，电热水器中的水从15 ℃升高到35 ℃用了40 min.请你结合包装箱上的铭牌和电能表实物图提供的有关
参数信息解决以下问题．[ρ水＝1.0
×103 kg/m3，g取10 N/kg，c水＝
4.2×103 J/(kg·℃)]

## Slide 25
问题三：求电热水器中的水从15 ℃升高到35 ℃吸收的热量； 问题四：求电热水器的实际功率和加热效率．
解：问题三：由包装箱铭牌可知，电热水器中水的体积：V水＝50 L＝5×10－2 m3 由ρ＝ 可得水的质量：m水＝ρ水V水＝1.0×103 kg/m3×5×10－2 m3＝50 kg 水吸收的热量：
Q吸＝c水m水Δt＝4.2×103 J/(kg·℃)×50 kg×(35 ℃－15 ℃)＝4.2×106 J

## Slide 26
问题四：电热水器工作1 min消耗的电能： W电＝ ×3.6×106 J＝1.2×105 J 电热水器的实际功率：P实＝ ＝2 000 W 电热水器40 min内加热水消耗的总电能： W总＝40 W电＝40×1.2×105 J＝4.8×106 J 电热水器的加热效率： η＝ ×100%＝87.5%

## Slide 27
拓展训练
7. (原始物理问题)某电热水壶有加热和保温两种工作状态，由温控开关S控制，从说明书上收集到如表所示的数据．电热水壶加满水后，在额定电压下将水从20 ℃加热到70 ℃，需要加热4 min.[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)] (1)请你推测电热水壶内部两个电阻的
连接方式，并画出电路图． (2)计算保温时的电阻大小． (3)求该电热水壶的加热效率.
容量 | 1 L
额定电压 | 220 V
加热功率 | 1 000 W
保温功率 | 44 W

## Slide 28
解：(1)由题意可知，该电热水壶有加热和保温两个挡位，且由温控开关S控制．若两电阻串联，则当两电阻同时接入电路时，电热水壶处于保温挡，要使电热水壶处于高温挡，则应减小接入电路的总电阻，故温控开关应与其中一个电阻并联，如答图甲所示；若两
电阻并联，则当只有一个电阻接入电
路时，电热水壶处于保温挡，当两电
阻同时接入电路时，电热水壶处于高
温挡，故温控开关应接在其中一个电
阻所在的支路上，如答图乙所示．
第7题答图

## Slide 29
水的质量m＝ρV＝1.0×103 kg/m3×1×10－3 m3＝1 kg 电热水壶中水吸收的热量
Q吸＝c水mΔt＝4.2×103 J/(kg·℃)×1 kg×(70 ℃－20 ℃)＝2.1×105 J
加热过程中消耗的电能
W电＝P加热t＝1 000 W×4×60 s＝2.4×105 J 则该电热水壶的加热效率

## Slide 30
多挡位类家用电器相关计算(6年2考)
命题点
5
第8题图
8. (2014山西42题5分)市场上有一种电热饮水机，如图是饮水机的简化电路图，S是温控开关，R1是调节电阻，其阻值为176 Ω，R2是供加热的电阻丝，饮水机的铭牌参数如表所示．求：

## Slide 31
(1)若饮水机正常工作时的加热效率为90%，现将质量为1.5 kg，初温为20 ℃的水在一标准大气压下烧开需要吸收的热量是多少？
需加热多长时间？已知c水＝4.2×103 J/(kg·℃)
(时间计算结果保留整数)．
(2)当饮水机处于保温状态时，它的保温功率是多少？

## Slide 32
解：(1)水吸收的热量 Q吸＝c水mΔt＝4.2×103 J/(kg·℃)×1.5 kg×(100 ℃－20 ℃)＝5.04×105 J
所以饮水机把水烧开所用的时间
当开关S断开时，R1、R2串联，电路处于保温状态，保温时电路中的电流

## Slide 33
9. (2015山西42题5分)几千年来中国的厨艺最讲究的就是“火候”二字．现在市面上流行如图甲所示的新型电饭锅，采用了“聪明火”技术，电脑智能控温、控压，智能化控制食物在不同时间段的温度，以得到最佳的口感和营养，其简化电路如图乙所示．R1和R2均为电热丝，S是自动控制开关．把电饭锅接入220 V的电路中，用电饭锅的“聪明火”煮米饭，电饭锅工作时的电流随时间变化的图像如图丙所示．
第9题图

## Slide 34
(1)求电热丝R2的阻值(计算结果保留一位小数)； (2)这个电饭锅在0～15 min把质量为1.1 kg的米饭由20 ℃加热到100 ℃，求电饭锅在这段时间内加热的效率[c米饭＝4.2×103 J/(kg·℃)]．

## Slide 35
解：(1)当开关S闭合时，电路中只有R2工作，从图中可知通过R2的电流I＝3 A. 根据I＝ 可得，电热丝R2＝ ≈73.3 Ω (2)米饭吸收的热量
Q吸＝c米饭mΔt ＝4.2×103 J/(kg·℃)×1.1 kg×(100 ℃－20 ℃)＝3.696×105 J 0～15 min消耗的电能W总＝W1＋W2＝UI1t1＋UI2t2＝220 V×3 A×10×60 s＋220 V×2 A×5×60 s＝5.28×105 J 电饭锅加热的效率η＝ ×100%＝70%

## Slide 36
焦耳定律
命题点
6
第10题图
拓展训练
10. (2019临沂)某品牌电动玩具警车的内部等效电路如图，阻值为2 Ω的警灯与线圈电阻为0.5 Ω的电动机串联．当玩具警车正常匀速行驶时，通过电动机线圈的电流为1 A，则警灯两端的电压是________V；2 min内电动机线圈产生的热量是 ________J.
2
60

## Slide 37
第11题图
11. 据《生活报》讯，2017年4月14日起，插线板新国家标准正式实施．要求插线板的插孔须设置“保护门”，“保护门”可有效防止儿童将手指插入插孔而造成触电事故，同时可避免灰尘长期沉积而造成的内部________(选填“断路”或“短路”)．在线材方面要求：如最大工作电流16 A的延长线插座，导线的最小横截面积由原来的1 mm2增加到1.5 mm2.请你根据所学物理知识解释增加导线横截面积的好处．
短路
答：材料、长度相同的导线，横截面积越大，电阻越小.由焦耳定律Q＝I2Rt可知，电流、通电时间相同时，电阻越小，产生的热量越少．采用横截面积更大的导线可避免外部绝缘皮因过热而烧坏，引发火灾．

## Slide 38
实验突破
实验视频见超值配赠
实验
探究电流产生的热量与哪些因素有关
命题点 【设计与进行实验】
1. 被加热的材料选用煤油或空气的原因(①煤油的比热容较小，温度升高快，实验现象更明显；②空气受热容易膨胀，可使U形管中液柱上升快，实验现象更明显；③都是绝缘体) 2. 两电阻丝串联的目的(使通过两电阻丝的电流相等) 3. 被加热物质的要求(物质种类、质量、初温均相同)

## Slide 39
4. 实物图的连接与电路设计 5. 实验方法 (1)转换法的应用 ①被加热的物质是煤油(通过温度计示数的变化量，来反映电阻丝产生电热的多少) ②被加热的物质是空气(通过U形管内液面高度差，来反映电阻丝产生电热的多少) (2)控制变量法的应用 ①探究电热与电流的关系(控制电阻丝阻值和通电时间相同，改变通过两电阻丝的电流大小) ②探究电热与电阻的关系(控制通过电阻丝的电流和通电时间相同，选择两个电阻不同的电阻丝)

## Slide 40
③探究电热与通电时间的关系(控制电阻丝的阻值和通过电阻丝的电流相同，改变通电时间的长短) 【交流与反思】
6. 实验误差分析 实验结论： (1)在电阻和通电时间相同的情况下，通过电阻的电流越大，产生的热量越多 (2)在电流和通电时间相同的情况下，电阻越大，产生的热量越多 (3)在电阻和通过电阻的电流相同的情况下，通电时间越长，产生的热量越多

## Slide 41
一题练透一实验
例题图
例 (2019昆明)在“探究电流产生的热量与哪些因素有关”的实验中，提供了如图所示的实验器材，其中R1>R2. 实验一：探究电流产生的热量与电阻的关系 (1)请按照图甲中的电路图将对应实物图乙
连接完整；
(2)电路中电阻丝的连接方式是为了控制
__________；电阻丝放出热量的多少，
通过________________________来进行判断；
电流相同
温度计的示数变化量

## Slide 42
(3)闭合开关，经过一定时间，用电阻丝R1加热的煤油温度升高了Δt1，用电阻丝R2加热的煤油温度升高了Δt2，那么Δt1________Δt2(选填“大于”“等于”或“小于”)． 实验二：探究电流产生的热量与电流的关系 (4)闭合开关，移动滑动变阻器的滑动触头，使电路中的电流变成实验一中电流的2倍，且通电时间相同．实验发现：用电阻丝R1(或R2)加热的煤油，温度升高量Δt1′(或Δt2′)________2Δt1(或2Δt2)(选填“大于”“等于”或“小于”)．该实验说明电流产生的热量与电流________正比例关系． (5)你认为做这个实验产生误差的主要原因是______________.
大于
大于
不成
有热量损失

## Slide 43
补充设问
(6)在进行完实验一后，整理实验器材时，应先____________，再____________________． (7)进行实验二时，若只将煤油换为比它比热容大的液体a进行实验，那么利用相同电阻丝加热相同时间，温度升高较快的是________(选填“煤油”或“液体a”)．
断开开关
拆除电源两极的导线
煤油