## Slide 1
第十六章 电功率
第2节 动态电路分析与计算

## Slide 2
山西6年真题精讲练
类型一 敏感电阻引起的动态电路分析(6年4考)
1. (2019山西20题3分)图甲是身高、体重测量仪，当体检者站在台面上时，能自动显示身高和体重．电路原理如图乙所示，电压表、电流表分别显示身高和体重的大小，压敏电阻R的阻值随压力增大而增大，滑
片P随身高增高而上滑．下列分析正确的是( )
A. 身高越高电压表示数越大
B. 身高越高通过R0的电流越小
C. 体重越大电流表示数越大
D. 体重越大电路消耗总功率越大
A
第1题图

## Slide 3
2. (2018山西20题3分)如图所示，是创新小组设计的汽车油量显示仪的电路原理图，其中电源电压恒定为6 V，定值电阻R0为5 Ω，油量表实质上是量程为0～3 V的电压表．R为压敏电阻，其电阻值与油箱中油量的关系如下表所示．下列说法中正确的是( )
油量V/L | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
压敏电阻R/Ω | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5
第2题图

## Slide 4
A. 油箱中油量增多时，压敏电阻R的阻值变大
B. 电压表示数为3 V时，油箱中的油量为50 L
C. 油箱中油量为20 L时，R0两端的电压为1.5 V
D. 油箱中油量减少时，电路消耗电能的总功率变大
【答案】C

## Slide 5
第3题图
3. (2017山西20题3分)酒驾易造成交通事故，利用酒精测试仪可以检测司机是否酒驾，其电路原理如图甲所示．R1为“气敏传感器”，它的电阻值与它接触到的酒精气体浓度的关系如图乙所示，R2为定值电阻，阻值为60 Ω，电源电压恒为12 V．若酒精气体浓度≥0.2 mg/mL时，则判定被检者为酒驾．以下说法正确的是( )

## Slide 6
A. 被检者的酒精气体浓度越高，电流表示数越小
B. 电流表的示数为0.12 A时，判定被检者为酒驾
C. 电压表示数为3 V时，R2消耗的电功率是0.45 W
D. 被检者酒精气体浓度为0.2 mg/mL时，电压表的示数是4 V
【答案】D

## Slide 7
4. (2016山西20题3分)甲醛对人体危害非常严重，因此装修房屋时检测甲醛污染指数非常重要．“创新”小组的同学们设计了甲醛监测设备，原理如图甲所示．电源电压恒为3 V，R0为10 Ω的定值电阻，R为可以感知甲醛污染指数的可变电阻，其阻值随污染指数变化的情况如图乙所示，用电压表示数反映污染指数，污染指数在50以下为轻度污染，50～100之间为中度污染，100以上为重度污染，以下分析正确的是( )
A．污染指数越小，电压表示数越大
B．电压表示数为1 V时，属于重度污染
C．污染指数越大，电路中消耗的总功率越小
D．污染指数为50时，电压表的示数为2.5 V
B
第4题图

## Slide 8
5. (2018德州)如图是检测酒精浓度的测试仪原理图，图中电源电压恒定为8 V，R1为定值电阻，酒精气体传感器R2的阻值随气体浓度的增大而减小．当酒精浓度为0时，R2＝60 Ω，此时电压表示数为2 V，以下说法错误的是( ) A. 若酒精气体浓度越大，电压表和电流表示数都越大 B. 定值电阻R1的阻值为20 Ω C. 酒精浓度为0时，电路消耗的总功率为0.6 W D. 若电流表示数达到0.2 A时，表示酒驾，
此时R2消耗的电功率为0.8 W
第5题图
拓展训练
C

## Slide 9
6. (2019泸州改编)如图为一种测量环境湿度仪器的简化工作原理图．电源电压恒为6 V，定值电阻R为15 Ω， R0为湿敏电阻，其阻值随环境湿度的增加而减小，阻值范围为10 Ω～20 Ω，电压表量程为0～3 V，电流表量程为0～0.6 A．闭合开关S，当环境的湿度增加时，在保证两电表安全的情况下，下列说法中正确的是( ) A. 电流表示数变大，R0两端的电压变大 B. 电压表示数与电流表示数的比值变大 C. 通过R0的最大电流为0.24 A D. R0在电路中的最小电阻值为15 Ω
第6题图
D

## Slide 10
方法指导
类型二 滑动变阻器滑片移动引起的动态电路分析(6年2考)
(1)串联电路中滑片移动引起的动态电路分析
思路：先电流后电压，先整体后部分． (2)并联电路中滑片移动引起的动态电路分
析思路：先电压后电流，先支路后干路．
(注：I1为定值电阻所在支路电流，I2为滑
动变阻器所在支路电流)

## Slide 11
7. (2015山西20题3分)如图为一种握力计和它的工作原理示意图．电源电压恒定不变，握力显示表是由电流表改装而成，定值电阻R2起保护电路作用，其电阻值为5 Ω，弹簧一端的滑片P在电阻R1的最上端时不施加力，移动到最下端时施加的力最大(弹簧的电阻不计)．该握力计测量范围为0～300 N，电路中电流变化范围0.1～0.6 A．则下列判断正确的是( ) A. 握力300 N 时电路中电流为0.6 A B. 握力计工作电路的电源电压为3 V C. R1连入电路阻值变化范围0～30 Ω D. R2消耗的最小功率为0.5 W
第7题图
B

## Slide 12
8. (2014山西20题3分)如图，电源电压18 V保持不变．电流表量程0～0.6 A，电压表量程0～15 V，小灯泡上标有“6 V 3 W”字样，要求开关闭合后两个电表的示数均不超过所选量程，且灯泡两端电压不允许超过额定电压(灯丝电阻不变)．则下列说法正确的是( ) A．滑动变阻器的滑片向左移动时，
电流表和电压表示数都变大 B．当电流表示数为0.4 A时，电压表示数为12 V C．该电路的最大功率为10.8 W D．滑动变阻器允许调节的范围是24～60 Ω
第8题图
D

## Slide 13
9. (2019威海改编)如图所示是某同学设计的监测河水流速变化的装置原理图．机翼状的探头始终浸没在水中，通过连杆带动滑动变阻器的滑片P上下移动．电源电压保持4.5 V不变，电流表量程为0～0.6 A，电压表量程为0～3 V，定值电阻R1阻值为5 Ω，滑动变阻器R2的规格为“15 Ω 1 A”．闭合开关S，随着水流速度的改变，下列说法正确的是( ) A. 当水流速度增大时，电压表的示数变大 B. 当水流速度减小时，电压表与电流表的示数之比变小 C. 滑动变阻器允许接入电路的取值范围为2.5 Ω～10 Ω D. 电路消耗总电功率的变化范围为1.35 W～4.05 W
第9题图
拓展训练
C

## Slide 14
类型三 开关通断引起的动态电路分析
开关的通断引起的电路变化问题
方法指导

## Slide 15
10．(2019西宁)如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S1和S2，灯L正常发光；则断开开关S2时( ) A. 电流表示数变大，灯L变亮 B. 电压表示数变大，灯L的实际功率变小 C. 电流表示数变小，灯L仍然正常发光 D. 电压表示数不变，电路的总功率变大
第10题图
拓展训练
C

## Slide 16
11. (2019重庆A卷)具有防雾、除露、化霜功能的汽车智能后视镜能保障行车安全，车主可通过旋钮开关实现功能切换．如图是模拟加热原理图，其中测试电源的电压为10 V，四段电热丝电阻均为10 Ω，防雾、除露、化霜所需加热功率依次增大．下列说法正确的是( ) A. 开关旋至“1”挡，开启化霜功能 B. 开启防雾功能，电路总电阻为5 Ω C. 化霜与防雾电路的总功率之差为15 W D. 从防雾到除露，电路总电流变化了1 A
第11题图
C

## Slide 17
12. (2018河池)如图所示的电路，电源电压不变，灯L标有“6 V 3 W”字样，不考虑灯丝电阻的变化．当甲、乙都是电流表，S1闭合、S2断开，此时I甲＝0.5 A，电路消耗的总功率为P1；当甲、乙都是电压表，S1、S2都闭合，此时U乙＝2.4 V，电路消耗的总功率为P2.下列说法正确的是( ) A. 电阻R的阻值为36 Ω B. 电路的总功率之比P1∶P2＝5∶2 C. 当甲、乙都是电压表，S1、S2闭合时，灯L
的实际功率为0.48 W D. 当甲、乙都是电流表，S1闭合、S2断开时，
两表示数之比I甲∶I乙＝2∶3
第12题图
C