## Slide 1
中物理
第十九章 第1节
人教版 物理（初中）
家庭电路
同步精品课堂
（九年级）

## Slide 2
1
课堂导入
我们家中的空调、电视、电冰箱、手机、油烟机、微波炉、电饭锅、热水壶、洗衣机、电脑、.....都离不开电，电是怎样送到家，又怎样分配到用电器的？

## Slide 3
我们家里用的电是怎样从电厂输送进来，又怎样提供给用电器的？
从发电厂到用户的送电过程示意图

## Slide 4
2
课堂活动
一、家庭电路的组成
1. 由进户线、电能表、总开关、保险装置、用电器、导线等组成。

## Slide 5
零线
地线
闸刀开关
开关
..
220V
火线
零线
火线
电能表
保险丝
两孔插座
电灯
..
.
三孔插座
2.家庭电路的电路图

## Slide 6
（1）电能表
①作用：测量用电器消耗电能的多少。
②安装：安装在干路上，总开关之前。
③读数：前后两次读数之差；红色方框中(最后一位)是小数。
如图： 3135.7 kw ·h
3.各部分的作用

## Slide 7
（1）作用：：控制整个电路的通断
（2）总开关：
电源线
静触头
动触头
（2）安装：串联在干路中；闸刀开关安装时，静触头一定 要在上边，切不可倒装。

## Slide 8
（3）保险装置-----熔丝
① 作用：
② 材料：
③ 选用：选用额定电流等于或稍大于最大的工作电流规格的 保险丝，不能用铜丝 或者铁丝代替。
电路中电流过大时，保险丝熔断，自动切断电路，起到保护作用。
由电阻率较大、熔点较低的铅锑合金制成。
插入式保险盒
闸刀开关
保险丝

## Slide 9
空气开关
①作用：控制整个电路的通断，以便检测电路更换设备。
（4）保险装置-----空气开关
电路中电流过大时，空气开关自动断开，切断电路，俗称跳闸。
空气开关
②安装：家庭电路的干路上，空气开关的静触点接电源线

## Slide 10
二、火线和零线
1.进户线：为用户提供电能来源
进户线一条叫端线，俗称火线（ L ）；另一条叫零线N（零线），和大地相连。

## Slide 11
2.试电笔
（1）作用：
辨别火线和零线。
（2）种类:
笔形测电笔
螺丝刀形测电笔
（3）构造：

## Slide 12
（4）测试原理
氖管中充有稀薄的氖气，两端是两个金属电极。当电极间的电压达到一定值时，氖气会导电。当电流从一个电极流到另一个电极时，氖气会发光。
如果试电笔的氖管发光，则被测导线是火线；
如果试电笔的氖管不发光，则被测导线是零线。

## Slide 13
为什么手触笔尾金属体时氖管会发光，而人不会触电呢？
验电笔的电路中串联一个几兆欧的电阻. 笔尖接触火线时，220V的电压加在测电笔和人体构成的串联电路上，通过氖管和人体的电流小于 ： ,这个电流可以使氖管发光，但对人体是没有危害的.
观察思考

## Slide 14
（5）使用方法:
用手接触笔尾的金属体、笔尖金属体接触被测导线。若氖管发光，则接触的是火线，否则为零线。
②错误的使用方法
① 正确的使用方法：

## Slide 15
三、三线插头和漏电保护器
1.三线插头
根据你的观察与了解，什么样的用电器要用三脚式插头呢？
大功率、金属外壳的用电器要用三脚式插座，如电饭煲、空调、冰箱、洗衣机等。

## Slide 16
L
N
E
插插头时可以先_________，拔插头时可以后__________。
(填“接地”、“离地”)
接地
离地
三脚插头中，上脚为什么较长？
观察思考

## Slide 17
两孔插座：“左零右火” 。
三孔插座：“左零右火 中接地”
2.插座的连接

## Slide 18
同是漏电，为何反差如此大？
当用电器漏电，金属壳上就有220V的电压. 人触及它时，电流就会通过人体进入大地，发生触电事故.若外壳接地，电流就会经接地线进入大地，就不再有电流流经人体.
L
N
E
熔断器
观察思考

## Slide 19
3．漏电保护器
(1)作用：当有电流经过人体流入大地时，漏电保护器会迅速切断电路，对人身起保护作用。
(2)漏电保护器是通过检测电路中零线和火线中电流大小差异来控制开关的。
漏电分断时间 ＜0.1s
额定漏电动作电流 30mA

## Slide 20
空气开关和漏电保护器在电路中分别起什么作用？
想一想
（1）空气开关是电路中电流过大时自动断开电路。漏电保护器是电路中发生漏电时自动断开电路。
（2）空气开关保护用电器，漏电保护器保护人。两者作用不一样，不能相互替代。

## Slide 21
3
课堂小结
本堂重点 家庭电路的组成部分及作用。
本堂难点 试电笔的构造和漏电保护器的作用。

## Slide 22
考点一：家庭电路中元件的连接
【典型例题1】
（2019年天津市）图中的家庭电路元件，连接顺序正确的是（ ）
B
A
B
D
C
典例分析
4

## Slide 23
(2019 山东泰安市).关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（ ）
A．家庭电路中，开关一定要接在灯泡和零线之间
B．使用测电笔时，手指不要按住笔尾的金属体
C．电冰箱必须使用三孔插座
D．家庭电路中漏电保护器跳闸，一定是电路中出现了短路
C
【迁移训练1】

## Slide 24
考点二：验电笔的使用
【典型例题2】
（2019 烟台市）.利用试电笔可以方便地判断出照明电路中的火线和零线。如图所示的是使用试电笔的几种方法，其中正确的是（ ）
（1）
（2）
（3）
（4）
A.只有（1）（2） B.只有（2）（3）；
C.只有（3）（4） D.只有（1）（4）
D

## Slide 25
【迁移训练2】
(2019 山东泰安市).关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（ ）
A．家庭电路中，开关一定要接在灯泡和零线之间
B．使用测电笔时，手指不要按住笔尾的金属体
C．电冰箱必须使用三孔插座
D．家庭电路中漏电保护器跳闸，一定是电路中出现了短路
C