## Slide 1
目
录
面对面“过”考点
1
河南6年真题、备用卷精讲练
2
第15讲 电功率
第1节 电功 电功率 焦耳定律

## Slide 2
电功率
电功率
测量小灯泡额定功率
电流热效应
焦耳定律
电功
电能
内容
影响因素
定义
单位及换算
电能表
单位及换算
公式
作用
表盘参数
读数
物理意义
单位及换算
公式
实际功率与
额定功率
防止和利用
定义
公式

## Slide 3
电能(6年3考)
考点
1
面对面“过”考点
考点梳理
1. 电能(2017.7，2015.6第2空) (1)常用单位：________，符号是________. 其他单位：________，也叫度，符号是______． 单位换算：1度＝1 kW·h＝______W×______s＝________ J.
焦耳
J
千瓦·时
kW·h
1 000
3 600
3.6×106
返回思维导图

## Slide 4
(2)测量工具：电能表．(2019.5第1空)
电能表 | 转盘式 | 频闪式
示意图 |  | 
作用 | 测量用电器某一段时间内消耗的电能 | 
主要参数 | (1)“220 V”指电能表应接在电压为220 V的电路中 (2)“10(20) A”表示这个电能表的标定电流是10 A，__________电流是20 A | 
额定最大
返回思维导图

## Slide 5
电能表 | 转盘式 | 频闪式
主要参数 | 600 r/(kW·h)指用电器每消耗________的电能时，电能表转盘转过600转 | 600 imp/(kW·h)指用电器每消耗__________的电能时，电能表指示灯闪烁________次
读数 | 电能表最右边的数字显示的是用去电能的小数部分，前面的数字显示的是整数部分．电能表结束和起始时的示数之________即为这段时间内电路消耗的电能，即W＝W2________W1.若月初示数为 ，月末示数如上图，则本月用电______ kW·h | 
注：利用表盘上的参数N r/(kW·h)和电能表转盘转动圈数(指示灯闪烁次数)n计算电能，W＝________kW·h＝______________J.
1 kW·h
1 kW·h
600
差
－
160.5
返回思维导图

## Slide 6
2．电功 (1)定义：电流对外做的功，是电能转化为其他形式能多少的量度，用符号W表示． (2)影响因素：电流做功的多少只与用电器两端的________、通过用电器的________和通电时间有关． (3)计算公式：W＝________． 注：当电功(W)的单位为焦耳(J)时，时间的单位为秒(s)． (4)推导式：(纯电阻电路) 根据U＝IR，得W＝________(常用于串联电路) 根据I＝ ，得W＝________(常用于并联电路)
电压
电流
UIt
I2Rt
返回思维导图

## Slide 7
电功率(必考)
考点
2
1．电功率 (1)物理意义：表示电流做功________的物理量，用符号P表示． (2)定义：电流所做的________与________之比． (3)单位换算：1 kW＝________W＝106 mW. (4)公式：P=__________．(必考)
快慢
电功
时间
103
返回思维导图

## Slide 8
(5)推导式： 根据W＝UIt，得：P＝________(任何电路) 根据P＝UI、U＝IR，得：P＝________(适用于纯电阻电路) 根据P＝UI，I＝ ，得：P＝________(适用于纯电阻电路) 注：无论是串联电路还是并联电路，电路中消耗的总功率都等于各用电器消耗的功率之和．
UI
I2R
返回思维导图

## Slide 9
2. 额定电压、额定功率、实际电压、实际功率 (1)额定电压：用电器________时的电压． (2)额定功率：用电器在________下工作时的电功率． (3)实际电压：用电器实际工作时的电压． (4)实际功率：用电器在实际电压下工作时的电功率． (5)实际功率与额定功率的关系
U实<U额 | P实______P额 | 用电器不能正常工作
U实________U额 | P实＝P额 | 用电器正常工作
U实>U额 | P实______P额 | 易损坏用电器
正常工作
额定电压
＜
＝
＞
返回思维导图

## Slide 10
(6)铭牌含义：一个标有“36 V 25 W”的灯泡，其中“36 V”表示该灯泡的____________为36 V，“25 W”表示该灯泡的____________为25 W. 3. 影响灯泡亮暗的因素 (1)灯泡的亮暗只与它的____________有关，__________越大，灯泡越亮，反之则越暗．[2015.19(4)] (2)根据P＝I2R可知，两灯串联时，电阻越大，灯泡实际功率越________，亮度越________． (3)根据P＝ 可知，两灯并联时，电阻越________，灯泡实际功率越大，亮度越亮．
额定电压
额定功率
实际功率
实际功率
大
亮
小
返回思维导图

## Slide 11
焦耳定律[2019.5第3空，2018.20(4)]
考点
3
1. 电流的热效应 (1)1840年，英国物理学家________通过大量实验最先确定了电流产生的热量与电流、电阻和通电时间的关系．为了纪念他的贡献，将他的名字命名为________的单位． (2)定义：电流通过导体时电能转化为________能的现象．
焦耳
能量
内
返回思维导图

## Slide 12
2. 焦耳定律 (1)内容：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成______，跟导体的电阻成______，跟通电时间成______．[2019.5第3空，2018.20(4)] (2)公式：______________． 注：纯电阻电路Q＝W＝UIt＝ t＝I2Rt，非纯电阻电路W>Q(含有电动机的电路)． 3. 电热的利用与防止 (1)利用：电热水器、电饭锅、电熨斗、电热孵化器等． (2)防止：散热窗、散热片、散热孔、电脑的微型风扇等．
正比
正比
正比
Q＝I2Rt
返回思维导图

## Slide 13
河南6年真题、备用卷精讲练
动态电路分析(2018.4D，2017.12D)
命题点
1
1. (2017河南12题2分)如图所示，从甲地通过两条输电线向乙地用户供电，若甲地电源电压恒为U，输电线的总电阻为r，当乙地用户用电时，下列说法正确的是( ) A. 用户使用的用电器两端电压为U B. 输电线上消耗的电功率为 C. 当用户使用的用电器增多时，用电器两端的电压升高 D. 当用户使用的用电器增多时，输电线上因发热而损失的功率增大
第1题图
D

## Slide 14
2. (2018河南14题2分)(双选)为了研究热敏电阻对电路的影响，小李设计了如图所示的电路．电源电压保持不变，R为定值电阻，Rt为热敏电阻，其阻值随温度的升高而减小．闭合开关后，小李在热敏电阻Rt上擦了一些酒精，用扇子对着它扇风时，下列说法中正确的是( ) A. 电流表示数变小 B. 电压表示数变大 C. 电压表与电流表示数之比变小 D. 电路的总功率变小
第2题图
AD

## Slide 15
3. (2015备用卷14题2分)(双选)如图是一个体重测试仪的工作原理图，电源电压保持不变，体重显示表的指针偏转角度会随着人的体重的增加而增大，有关测试仪的下列说法正确的是( ) A. 作用在B点的力视为动力，图中ABO
是一个省力杠杆 B. 体重显示表是用电压表改装而成的 C. 体重越大，该电路消耗的功率越大 D. 压力传感器R的阻值随压力的增大而减小
第3题图
CD

## Slide 16
4. (2019德阳)如图所示的电路，电源电压保持不变，R为定值电阻．下列说法正确的是( ) A. 开关闭合前，电压表和电流表均无示数 B. 开关闭合后，滑片P向右移动的过程中，
电压表的示数变小 C. 开关闭合后，滑片P向右移动的过程中，
R的功率变大 D. 开关闭合后，滑片P向右移动的过程中，电压表与电流表示数的比值变小
拓展训练
第4题图
B

## Slide 17
5. (2019平顶山一模)(双选)如图是安装在潜水器上的深度表的电路简图，其中，显示器由电流表改装而成，压力传感器的电阻随所受压力的增大而减小，电源电压不变，R0是定值电阻．在潜水器下潜过程中，电路中有关物理量的变化情况是( ) A. 通过显示器的电流减小 B. 传感器两端的电压减小 C. 电路的总功率增大 D. R0两端的电压减小
第5题图
BC

## Slide 18
6. (双选)如图所示的电路中，电源电压恒定不变，不考虑温度对灯丝电阻的影响，S1、S2都闭合时，两灯正常发光，现将S2断开，下列判断正确的是( ) A. 电压表示数变小，电流表示数变小 B. 电压表示数不变，灯泡L2亮度不变 C. 电流表示数变大，灯泡L2亮度变亮 D. 电流表示数变小，电路消耗的总功率变小
第6题图
BD

## Slide 19
电功率相关计算(必考)
命题点
2
类型1 电能表类(2019.5第1空) 7. (2019河南5题3分)在家用电器调查活动中，小亮让电热水器单独工作2 min，测得家中如图所示的电能表的转盘转了70 r，热水器的实际功率为________W；若不计能量损失，这段时间内热水器中50 L的
水可升温________℃.由于热水器的功率远大于
冰箱，从安全用电的角度考虑，热水器的电源
线比冰箱的要________(选填“粗”或“细”)．
[已知ρ水＝1.0×103 kg/m3，c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]
第7题图
2 100
1.2
粗

## Slide 20
拓展训练
第8题图
8. (2019常州)小明家电能表上月底的示数为 ，本月底的示数如图所示，他家本月消耗电能______kW·h.小明家同时工作的用电器总功率不得超过________W．
小明将一个电风扇单独接入电路中，10 min 内电能表的指示灯闪烁了32次，此过程中电风扇消耗电能________J，其功率为________W.
100.5
8 800
3.6×104
60

## Slide 21
类型2 电路图类(2018.5第2空，2016.5第2空) 9. (2016河南5题2分)在如图所示的电路中，定值电阻的阻值R0和电源电压U均为已知．在a、b间接入一个未知电阻Rx，闭合开关，电压表的示数为Ux，则由已知量和测得量可以推出：Rx＝______，Rx的电功率Px＝________．
第9题图

## Slide 22
10. (2018河南5题3分)在如图所示的电路中，电阻R1＝10 Ω，R2＝20 Ω，电源电压保持不变．当开关S1、S3断开，S2闭合时，电流表的示数为0.2 A．当开关S1、S3闭合，S2断开时，电流表的示数为________A，R2的电功率为________W．为了保障电路安全，________两个开关不能同时闭合．
第10题图
0.9
1.8
S1、S2

## Slide 23
拓展训练
11. (2019扬州)如图所示的电路，电源电压恒为3 V，闭合开关S，电流表A1示数为0.5 A，A2示数为0.3 A，则电阻R1是________Ω，通过电阻R2的电流是________A，电阻R1的电功率是________W，在5 min内整个电路消耗的电能是________J.
第11题图
10
0.2
0.9
450

## Slide 24
12. (2019天津)如图甲所示的电路，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器滑片P从a端移动到b端的整个过程中，电流表示数I与电压表示数U的关系图像如图乙所示．则电阻R1的阻值为______Ω；当变阻器滑片P处于a端时，电阻R1消耗的电功率为________W.
甲
乙
第12题图
10
0.1

## Slide 25
第13题图
13. (2019遂宁)如图所示电路，电源电压恒定，R0为定值电阻，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P从位置a移到另一位置b的过程中，电流表的示数变化范围为0.4 A～0.2 A，电压表的示数变化范围为2 V～4 V．则定值电阻R0的阻值为________Ω，电源电压为______V；滑动变阻器的滑片P在a位置和b位置时，电路消耗的总功率之比为________．
10
6
2∶1

## Slide 26
类型3 多挡位家用电器类(2017.5第1、2空，2015.6) 14. (2017河南5题3分)如图为一电热饮水机的电路简图，其额定电压为220 V，具有“加热”“保温”两种功能，对应功率分别
为400 W和40 W．当开关S1、S2均闭合，饮水
机处于________(选填“保温”或“加热”)状态，
R1的阻值为________Ω；用饮水机给2 kg的水加热，
当水温升高50 ℃，水吸收的热量为_________J．
[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)]
第14题图
加热
121
4.2×105

## Slide 27
15. (2015河南6题2分)如图所示是某款电热水龙头的电路原理图．R1、R2为电热丝，通过旋转手柄可使扇形开关S同时接触两个相邻触点，实现冷水、温水、热水挡之间的切换．当开关同时接触2、3
触点时，水龙头放出的是________(选填“冷”
“温”或“热”)水．若R2＝2R1，水龙头在温
水挡正常工作时电功率为2 000 W，则它在热
水挡正常工作1 min消耗的电能为________J.
第15题图
温
1.8×105

## Slide 28
16. (2016备用卷5题2分)如图所示为某款饮水机加热和保温原理电路图．它的加热功率为1 000 W，保温功率为400 W，则电阻丝R2＝________Ω，小松想减小保温功率，请你帮他提出一个改进方案： ___________.
第16题图
48.4
增大R1

## Slide 29
拓展训练
17. (2019绵阳)某一天晚上睡觉前，小文同学用有预约功能的电饭煲为家人第二天早餐煲粥．小文将大米等食材放入电饭煲内，接通220 V家庭电路，经过了待机、加热、保温三个过程，早餐前断开电源，
电饭煲消耗的电功率随时间变化的图像如图
甲所示，电饭煲加热过程消耗的电能是
________kW·h.已知小文家电饭煲加热和保温
部分基本电路原理如图乙所示，S是接通家庭
电路的开关，S1是自动开关，R1和R2为电阻不
变的电热丝，则R2＝________Ω.
第17题图
0.88
220

## Slide 30
18. (2019安顺)如图为电热水器的简化电路，它有加热和保温功能．R1和R2是两根电热丝，S为温控开关，1、2为开关的两个触点，当水温低于某个下限温度或高于某个上限温度时，S在两个触点间自动切换，
使水温维持在设定的范围．已知热水器的加热功率
为400 W，保温功率为100 W(忽略温度对电阻的影响)，
则电路中R2＝________Ω.在使用过程中，若热水器连
续工作10 min消耗电能1.2×105 J，此过程中热水器的
保温工作时间是________s.
第18题图
363
400

## Slide 31
方法指导
家庭电路中，电压U＝220 V，根据P＝ 可知电阻越大，功率越小；电阻越小，功率越大．确定挡位问题，首先应判断电路中电阻的大小关系，然后根据P＝ 确定挡位高低．

## Slide 32
类型4 能量转化类(2019.20，2014.21) 19. (2019河南20题9分)我国今年4月15日起，正式实施电动自行车新国标．李强购置了一辆符合新国标的电动车，其整车质量为50 kg，最高速度为25 km/h.g取10 N/kg.试问： (1)对蓄电池充电时，电能转化为________能；行驶时，电动机提供动力，其工作原理是___________________________． (2)当蓄电池的电全部耗完后，若充电功率为100 W，充满电需要5 h，不计能量损失，则充满电后蓄电池储存的电能为多少？
化学
通电线圈在磁场中受力转动

## Slide 33
(3)蓄电池充满电后，其储存电能的75%用于车克服阻力做功，当质量为70 kg的李强在水平路面上骑着车，以最高速度匀速电动行驶时，所受阻力为总重的 ，则车最多能行驶多少小时？ (4)新国标对电动车的整车质量、最高速度都进行了限制，这样做主要是为了防止车的________较大，以减小行车危险.
动能

## Slide 34
解：(2)充满电后蓄电池储存的电能 W电＝Pt＝100 W×5×3 600 s＝1.8×106 J (3)由题意知，克服阻力做的功 W＝ηW电＝75%×1.8×106 J＝1.35×106 J 人和车的总重力 G总＝(m车＋m人)g＝(50 kg＋70 kg)×10 N/kg＝1 200 N 电动车在水平路面行驶时受到的阻力f＝ G总＝ ×1 200 N＝30 N 由W＝fs得，电动车行驶的路程 s＝ ＝ ＝4.5×104 m＝45 km 由v＝ 得，电动车最多能行驶的时间 t＝ ＝ ＝1.8 h

## Slide 35
20. (2014河南21题8分)南阳市南召县回龙抽水蓄能电站，是我省第一座抽水蓄能电站．在深夜用电低谷，它用电网过剩的电能把山下水库的水抽到山顶水库内，白天用电高峰时放水发电，补充电网电能不足，为缓解我省电网的调峰压力做出了贡献． (1)蓄能电站放水发电时，__________能转化为________能． (2)该蓄能电站的发电总功率为110 MW，采用220 kV 高压进行输电，求高压输电线中的电流． (3)该蓄能电站每天发电5小时，如果一天的发电量由热电转换效率为30%的热电厂来提供，需要消耗多少煤？(煤的热值q＝3.0×107 J/kg)
机械
电

## Slide 36
解：(2)高压输电线中的电流 I＝ ＝ ＝500 A (3)蓄电站5 h发电的电能 W＝Pt＝1.1×108 W×5×3 600 s＝1.98×1012 J 由η＝ ×100%得需要燃烧煤放出的热量 Q放＝ ＝ ＝6.6×1012 J 需要消耗煤的质量 m＝ ＝ ＝2.2×105 kg

## Slide 37
类型5 铭牌类(2018.20，2016.21) 21. (2018河南20题9分) 在实践活动中，小刚所在的兴趣小组对电热水壶进行了研究与计算． (1)如图所示，电热水壶使用的都是三脚插头，中间较长的脚连接的是电热水壶的金属外壳，插入三孔插座后可将其与________相连，防止漏电时对人造成伤害．壶底的加热盘烧水时是通过________的方式改变了水的内能．
第21题图
额定容量 | 2.0 L
额定电压 | 220 V
额定功率 | 2 000 W
频率 | 50 Hz
大地
热传递

## Slide 38
(2)电热水壶的铭牌如表所示，正常工作时通过电热水壶的电流是多少？ (3)为了测量电热水壶的加热效率，小刚在壶中加入额定容量的初温为15 ℃的水，在额定电压下将其加热到沸腾，用时7 min.已知烧水时气压为1个标准大气压，ρ水＝1.0×103 kg/m3，c水＝4.2×103 J/(kg·℃)，则该电热水壶的加热效率为多少？ (4)小刚发现电热水壶的电源线都比较短，上网查询后发现，按照国家规定的标准，电热水壶使用的电源线不能过长，横截面积不能过小．请利用所学的物理知识进行解释．

## Slide 39
解：(2)电热水壶正常工作时通过电热水壶的电流 I额＝ ＝ ≈9.1 A (3)壶中加入水的质量 m＝ρ水V＝1.0×103 kg/m3×2×10－3 m3＝2 kg 水吸收的热量Q吸＝c水mΔt＝4.2×103 J/(kg·℃) ×2 kg×(100 ℃－15 ℃)＝7.14×105 J 消耗的电能W＝Pt＝2 000 W×7×60 s＝8.4×105 J 加热效率η＝ ×100%＝ ×100%＝85% (4)电源线过长，横截面积过小，电源线的电阻就会过大，根据Q＝I2Rt可知，相同时间内电源线产生的热量较多，容易引起火灾．

## Slide 40
额定容量 | 1 L
额定电压 | 220 V
电动机额定功率 | 120 W
电热管额定功率 | 1 000 W
频率 | 50 Hz
22. (2018备用卷20题9分)豆浆机主要由电动机和电热管组成．下表为某型号豆浆机的主要技术参数．如图所示是用豆浆机在额定电压下做一次豆浆过程中，电热管和电动机的P－t图像.
第22题图

## Slide 41
(1)豆浆机中电热管和电动机是________(填“串联”或“并联”)关系，电动机将电能转化为________能．
(2)豆浆机正常工作时，通过电热管的电流是多少？(结果保留两位小数) (3)豆浆机正常工作，做一次豆浆消耗的电能是多少？ (4)豆浆机正常工作时，若在第一个加热阶段消耗的电能有87.5%被豆浆吸收，则能使额定容量的豆浆温度升高多少？[豆浆的比热容取4.2×103 J/(kg·℃)，密度与水相同，ρ水＝1.0×103 kg/m3]
并联
机械

## Slide 42
解：(2)豆浆机正常工作时，电热管额定功率为1 000 W，额定电压是220 V，通过电热管的电流I＝ ＝ ≈4.55 A (3)豆浆机正常工作时，做一次豆浆电动机工作时间t1＝6 min，电热管工作时间t2＝10 min，消耗的电能W＝Pt＝P电动机t1＋P电热管t2＝120 W×6×60 s＋1 000 W×10×60 s＝6.432×105 J

## Slide 43
(4)豆浆机正常工作时第一个加热阶段产生的电能W1＝P电热管t＝1 000 W×4×60 s＝2.4×105 J 被豆浆吸收的热量 Q＝ηW＝87.5%×2.4×105 J＝2.1×105 J 由Q＝cmΔt可得Δt＝ ＝
＝ ＝50 ℃

## Slide 44
工作电压 | 400 V
电动机功率 | 40 kW
百公里耗电量 | 15 kW·h
23. (2016河南21题9分)某款新型电动汽车的性能参数如下表所示，请回答下列问题． (1)电动机是电动汽车的核心部件，电动机正常工作时，电能转化为________能，电动机的工作原理是________________
__________________________________. (2)电动机正常工作时，通过线圈的电流是多大？ (3)同类型号的燃油汽车在同等条件下百公里消耗
汽油为10 L，请通过计算比较两种汽车的百公里能耗，并说明能耗不同的主要原因．汽油的密度 ρ＝0.7×103 kg/m3，热值q＝4.6×107 J/kg.
机械
通电线圈在磁场中
受力的作用而转动

## Slide 45
(4)汽车在某段公路上匀速行驶时，进入某超声测速区域，如图所示．当该车运动到距测速仪370 m 时，测速仪向该车发出一超声信号，2 s后收到从车返回的信号．超声波在空气中传播速度为 340 m/s，求该车的速度．
第23题图

## Slide 46
解：(2)线圈电流I＝ ＝ ＝100 A (3)电动汽车百公里能耗 W＝15 kW·h＝15×3.6×106 J＝5.4×107 J 燃油汽车百公里消耗汽油的质量 m＝ρV＝0.7×103 kg/m3×10×10－3 m3＝7 kg 燃油汽车百公里能耗 Q＝mq＝7 kg×4.6×107 J/kg＝3.22×108 J 因5.4×107 J＜3.22×108 J，故电动汽车百公里能耗小于燃油汽车百公里能耗．主要因为电动汽车的转化效率高于燃油汽车的转化效率

## Slide 47
(4)设汽车的速度为v，超声测速仪发出的信号经t＝ ＝1 s后与汽车相遇，在这段时间内，汽车的路程与超声波的路程关系式为：v×1 s＋340 m/s×1 s＝370 m 解得该车的速度v＝30 m/s

## Slide 48
类型6 实际应用类(2019.21，2015.22) 考向1 滑片类(2019.21) 24. (2019河南21题2分)某款水位自动测控仪的测量原理如图甲所示，电源电压U恒为15 V，定值电阻R0＝10 Ω，R1为一竖直固定光滑金属棒，总长40 cm，阻值为20 Ω，其接入电路的阻值与对应棒长成正比．弹簧上端固定，滑片P固定在弹簧下端且与R1接触良好，滑片及弹簧的阻值、重力均不计．圆柱体M通过无伸缩的轻绳挂在弹簧下端，重80 N，高60 cm，底面积为100 cm2.当水位处于最高位置A时，M刚好浸没在水中，此时滑片P恰在R1最上端；当水位降至最低位置B时，M的下表面刚好离开水面．已知弹簧所受拉力F与其伸长量ΔL的关系如图乙所示．闭合开关S，试问：

## Slide 49
(1)当水位下降时，金属棒接入电路的长度______，电压表示数________．(两空均选填“增大”或“减小”) (2)当水位处于位置A时，电压表的示数为多少？ (3)水位由位置A降至B这一过程，弹簧的长度增加了多少？电压表的示数变化了多少？(已知ρ水＝1.0×103 kg/m3，g取10 N/kg)
第24题图
减小
减小

## Slide 50
解：(2)当水位处于位置A时，滑片P在R1最上端，此时R1＝20 Ω，根据串联电路电阻特点可知，电路总电阻R＝R0＋R1＝10 Ω＋20 Ω＝30 Ω 电路中的电流I＝ ＝ ＝0.5 A 由I＝ 得，R1两端的电压U1＝IR1＝0.5 A×20 Ω＝10 V，即电压表示数为10 V (3)当水位处于位置A时，M刚好浸没，排开水的体积V排＝V＝Sh＝100 cm2×60 cm＝6 000 cm3＝6×10－3 m3 则M受到的浮力F浮＝ρ水gV排＝1.0×103 kg/m3×10 N/kg×6×10－3 m3＝60 N
所以，弹簧受到的拉力F1＝G－F浮＝80 N－60 N＝20 N，由图乙可知，当F1＝20 N时，弹簧的伸长量ΔL1＝10 cm.

## Slide 51
当水位降至位置B时，M的下表面刚好离开水面，所受浮力为0，则此时弹簧受到的拉力F2＝G＝80 N，由图乙可知，当F2＝80 N时，弹簧的伸长量ΔL2＝40 cm，所以，水位由位置A降至B这一过程中，弹簧的长度增加量ΔL＝ΔL2－ΔL1＝40 cm－10 cm＝30 cm.当水位降至位置B时，R1接入电路的长度L＝L总－ΔL＝40 cm－30 cm＝10 cm.因为R1接入电路的阻值与对应的棒长成正比，即 ， 所以，此时R1接入电路的阻值R1′＝ R1＝ ×20 Ω＝5 Ω，此时电路中的电流I′＝ ＝ ＝1 A 由I＝ 得，此时R1两端的电压U1′＝I′R1′＝1 A×5 Ω＝5 V，即此时电压表示数为5 V．所以，电压表的示数变化量ΔU＝U1－U1′＝10 V－5 V＝5 V

## Slide 52
考向2 敏感电阻类(2015.22) 25. (2015 河南 22题 9分)在课外活动中，同学们设计了一种物品自动筛选器，可将质量小于一定标准的物品自动剔除，其原理如图甲所示．放在水平轻质传送带上的物品，经过装有压敏电阻R的检测
区时，使R的阻值发生变化，其阻值随压
力F变化的关系如图乙所示．已知电源电
压为12 V，R0为定值电阻，当电路中电压
表示数小于2.4 V时，机械装置启动，将质
量不达标的物品推出传送带，实现自动筛
选功能．g取10 N/kg.试问：
第25题图

## Slide 53
(1)当物品随传送带匀速运动时，物品________(选填“受”或“不受”)摩擦力． (2)当检测区上没有物品时，电压表的示数为 2 V，R0的阻值为多少？ (3)当压敏电阻的电功率最大时，电路中的电流为多少？此时在检测区上物品的质量是多少？ (4)电路中的电池使用一段时间后，电源电压会降低，能通过检测区物品的最小质量将________(选填“增大”或“减小”)．
不受
增大

## Slide 54
解：(2)当检测区上没有物品时，压力为零，由图像乙可知R＝100 Ω R两端的电压UR＝U－U0＝12 V－2 V＝10 V 电路中的电流I＝ ＝ ＝0.1 A 则R0＝ ＝ ＝20 Ω (3)R的电功率P＝(U－U0)I＝(U－IR0)I＝12I－20I2，利用求极值公式，可知当I＝0.3 A时， P有最大值，此时电压表的示数U0′＝IR0＝0.3 A×20 Ω＝6 V 则R′＝ ＝ ＝20 Ω 由图像可知，当R′＝20 Ω 时，传送带上的压力F＝40 N，物体对传送带的压力等于物体重力，即G＝F＝40 N，物体的质量m＝ ＝ ＝4 kg

## Slide 55
焦耳定律及其应用[2019.5第3空，2018．20(4)]
命题点
3
26. (2013河南15题2分)如图所示在四个相同水槽中盛有质量和温度都相同的纯水，现将阻值为R1、R2的电阻丝(R1<R2)，分别按下图的四种方式连接放入水槽，并接入相同电源．通电相同时间后，水温最高的是( )
D