## Slide 1
目
录
河南6年真题、备用卷精讲练
1
实验突破
2
实验1
实验2
第15讲 电功率
第2节 测量小灯泡的电功率

## Slide 2
河南6年真题、备用卷精讲练
探究小灯泡的亮暗与哪些因素有关(2015.19)
命题点
1
1. (2015河南19题7分)小华在“探究小灯泡的亮度与哪些因素有关”的实验中，所用电源电压恒为 3 V，小灯泡上标有“2.5 V”字样．
第1题图
(1)请用笔画线代替导线，将图中的实物电路连接完整．
(2)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到最________(选填“左”或“右”)端．闭合开关后，
发现灯泡不亮，电压表无示数，电流表有示数．
若电路中仅有一处故障，这个故障可能是：__________________．
左
小灯泡短路

## Slide 3
(3)排除故障后继续实验，小华进行了4次测量，并将有关数据及现象记录在表格中．在第1次实验中小灯泡不亮的原因是：______________________________
________________________．
物理量 次数 | 电压U/V | 电流I/A | 实际电功率P/W | 小灯泡亮度
1 | 0.5 | 0.12 | 0.06 | 不亮
2 | 1.5 | 0.20 | 0.30 | 偏暗
3 | 2.5 | 0.30 |  | 正常
4 | 2.8 | 0.32 | 0.90 | 更亮
(4)分析表中信息，可知小灯泡的额定功率为______W．实验得出的结论是：小灯泡的实际电功率________，灯泡越亮．
滑动变阻器连入电路的阻值太大，
小灯泡的实际电功率太小
0.75
越大

## Slide 4
测量小灯泡的电功率(2019.19)
命题点
2
2. (2019河南19题2分)在“探究小灯泡在不同电压下工作时的电功率是否相同”的实验中，实验室提供了如下器材：电源电压U恒为8 V，滑动变阻器规格为“20 Ω 2 A”，小灯泡的额定电压U额＝2.5 V，额定功率小于1.2 W，两个阻值分别为10 Ω、20 Ω的定值电阻R0可供选择． (1)为使小灯泡两端电压有一较大的调节范围，
小聪设计了如图甲所示的电路，请用笔画线
代替导线，完成图乙中实物电路的连接．
第2题图

## Slide 5
(2)正确连接电路后，进行实验，记录的数据如表所示．当电压表示数为2.5 V时，电流表示数如图丙所示，小灯泡的额定功率为________W.
实验次数 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
电压/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0
电流/A | 0.24 | 0.32 | 0.38 |  | 0.44
电功率/W |  |  |  |  | 
(3)分析表中数据可得出结论：小灯泡工作时，消耗的电功率随电压的增大而________．根据数据还可判断出，小聪在实验中选用的是R0＝________Ω的定值电阻．
1.05
增大
10

## Slide 6
(4)完成实验后，爱动脑筋的小聪又想出一种测量小灯泡额定功率的方法，设计了如图丁所示的电路，所用电压表量程为“0～15 V”，请将以下实验步骤补充完整．
①检查电路无误后，闭合开关S，将开关S1拨至“1”，
调节滑动变阻器滑片直至电压表示数为________； ②滑片不动，再将开关S1拨至“2”，读出电压表示数
为U0； ③小灯泡的额定功率：P额＝________．(用U额、U0、R0表示) 若步骤②中，在将开关S1拨至“2”时，不小心将滑片向右移动了少许，其他操作正确，则测出的小灯泡额定功率比真实值________(选填“偏大”或“偏小”)．
第2题图丁
5.5 V
偏小

## Slide 7
实验突破
测量小灯泡的电功率(2019.19，2015.19)
实验
1
命题点
实验视频见超值配赠
【设计与进行实验】 1. 实物图连接[2019.19(1)，2015.19(1)] 2. 电路连接注意事项 (1)开关断开； (2)闭合开关前滑片应移到阻值最大处
[2015.19(2)第1空] 3. 滑动变阻器在电路中的作用：①保护电路；②改变小灯泡两端的电压

## Slide 8
4. 滑动变阻器规格选取 (1)滑动变阻器的最大电流需大于测量过程中的最大电流； (2)滑动变阻器的最大阻值
5. 使小灯泡正常发光的操作：移动滑片，观察电压表示数，使电压表示数等于小灯泡的额定电压 6. 电流表、电压表的使用和读数[2019.19(2)涉及]

## Slide 9
7. 电路故障分析[2015.19(2)第2空] 8. 电路连接正确，小灯泡不亮的可能原因：滑动变阻器连入电路的阻值太大，小灯泡的实际电功率太小[2015.19(3)] 9. 实验中多次测量的目的：测量小灯泡在不同电压下的实际功率 10. 实验数据表格设计及数据记录 【分析数据和现象】 11. 根据表格数据绘制U－I图像 12. 计算小灯泡的额定功率(P额＝U额I额)及灯泡正常发光时的电阻(R＝ )[2019.19(2)，2015.19(4)第1空] 13. 根据表格数据，计算实验中定值电阻的阻值[2019.19(3)第2空]

## Slide 10
14. 判断小灯泡亮暗与实际功率的关系：实际功率越大，灯泡越亮[2015.19(4)第2空] 15. 判断小灯泡消耗的电功率与灯泡两端电压的关系：灯泡两端电压越大，消耗的电功率越大[2019.19(3)第1空] 16. 小灯泡的U－I图像不是直线的原因：灯丝电阻随温度的升高而增大 【交流与反思】 17. 不能用电功率的平均值作为小灯泡的额定功率的原因：电压改变，功率也改变

## Slide 11
18. 实验改进 (1)实验中电压表示数太大，无论怎样移动滑动变阻器都无法测小灯泡电功率，应采取的措施：减小电源电压，换阻值更大的滑动变阻器； (2)滑动变阻器最大阻值太小且不能更换的改进方法：在电路中串联一个定值电阻(2019.19涉及) 19. 特殊方法测电功率(见实验2)[2019.19(4)]

## Slide 12
一题练透一实验
例 1 (2019聊城)如图所示，在“测量小灯泡的电功率”实验中，小灯泡的额定电压为2.5 V，电阻大约为10 Ω，有两个规格分别为“10 Ω 1 A”的A滑动变阻器和“50 Ω 2 A”的B滑动变阻器，电源电压为6 V.
(1)本实验中应选择________滑动变阻器(选填“A”或“B”)． (2)请你用笔画线代替导线将如图甲中的实物电路连接完整，要求滑动变阻器的滑片P向左移动时，滑动变阻器连入电路的阻值变大．
B

## Slide 13
(3)连好电路后，闭合开关，发现小灯泡不亮，但电流表、电压表均有示数，接下来应进行的操作是________． A. 断开开关，更换小灯泡 B. 检查电路是否断路 C. 移动滑动变阻器的滑片，观察小灯泡是否发光
C

## Slide 14
(4)问题解决后，继续进行实验，发现电压表的示数如图乙所示，要测量小灯泡的额定功率，应将滑动变阻器的滑片向________(选填“右”或“左”)端移动．直到小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率为________W. (5)实验中多次测量的目的是________． A. 测不同电压下小灯泡的实际功率 B. 多次测量求平均值，减小误差
例1题图
右
0.45
A

## Slide 15
拓展设问
(6)某同学连接电路时发现，当连上最后一根导线时灯泡发出耀眼的光，然后熄灭并损坏，该同学连接电路时存在的错误是①_______________________，②___________________________________． (7)小灯泡正常发光时的灯丝电阻是________Ω.(保留两位小数)
连接电路时未断开开关
滑动变阻器的滑片未移到阻值最大处
13.89

## Slide 16
(8)实验中测得的相关数据如下表所示．根据数据可知：____________________，小灯泡越亮．分析实验数据，你还可以得出什么结论________________________________.(写出一条即可)
次数 | 电压U/V | 电流I/A | 小灯泡亮度
1 | 1.5 | 0.15 | 较暗
2 | 2.5 |  | 亮
3 | 2.8 | 0.20 | 很亮
(9)小明在进行实验数据处理时，算出了小灯泡的平均功率，你认为这样处理数据是________(选填“合理”或“不合理”)的，理由是_________________________
________________________．
小灯泡的实际功率越大
小灯泡灯丝电阻随温度变化而变化
不合理
小灯泡的电压改变，电功率
也改变，求平均值没有意义

## Slide 17
特殊方法测电功率[2019.19(4)]
实验
2
类型1 缺电流表[2019.19(4)] 【思路点拨】利用电压表并联定值电阻(或已知最大阻值的滑动变阻器)等效替代电流表．

## Slide 18
一题练透一实验
例 2 (1)小倩利用阻值已知的定值电阻R0等器材设计了如图甲所示的电路，测量额定电压为U额的小灯泡的额定功率．操作如下：
甲

## Slide 19
①闭合开关S、S1，断开S2，调节滑动变阻器，使电压表的示数为________； ②保持滑动变阻器滑片位置不变，闭合开关S、S2，断开S1，读出电压表示数为U； ③小灯泡的额定功率P额＝____________．(用U、U额、R0表示) (2)某同学测量一只标有“2.5 V”的小灯泡电功率时，连接了如图乙所示的电路，已知电源电压不变，R2的最大阻值为R0，请完成下列实验步骤： ①闭合开关S，将R2的滑片移动到最左端，
调节R1的滑片使电压表的示数1为________； ②____________________________________
____________，读出电压表的示数为U； ③小灯泡的额定功率P额＝________________(用已知量和测量量表示)
乙
U额
2.5 V
保持R1的滑片位置不变，将R2的滑片移动
到最右端

## Slide 20
类型2 缺电压表 【思路点拨】利用电流表串联定值电阻(或者已知最大阻值的滑动变阻器)等效替代电压表．
一题练透一实验
例 3 (1)小明在测量额定电压为2.5 V的小灯泡电功率实验中，发现电压表损坏，他用一个已知阻值的定值电阻R0，连接的电路如图甲所示，请完成下列实验步骤： ①闭合开关S，移动滑片，使电流表的示数为______，此时小灯泡正常发光，读出此时电流表的示数为I；
甲

## Slide 21
②小灯泡额定功率P额 ＝________(用已知量和测量量表示).
(2)小强在测量额定电压为2.5 V的小灯泡额定功率实验中设计了如图乙所示的电路，R0阻值已知．请完成下列实验步骤： ①闭合S、S1，断开S2，移动滑片使电流表示数为_________； ②__________________，保持滑片位置不变，读出电流表示数为I； ③小灯泡额定功率P额 ＝__________(用已知量和测量量表示).
乙
2.5 V×I
断开S1，闭合S、S2