## Slide 1
第十八章 · 电功率
焦耳定律
人民教育出版社 九年级 | 全一册

## Slide 2
电器火灾视频

## Slide 3
电流通过导体时电能转化成内能，这个现象叫做电流的热效应。
一、电流的热效应

## Slide 4
现象：电炉丝热得发红，而
导线却几乎不发热。
思考：电流通过导体时产生热的
多少可能跟哪些因素有关?
想想议议

## Slide 5
导体的电阻
导体中电流
通电的时间
实验方法——
控制变量法
zxxkw
猜想：
电热的大小可能的影响因素——

## Slide 6
实验中如何巧妙地反映出电流通过电阻产生热量的多少？
演示实验
实验装置

## Slide 7
实验1：研究电热与电阻关系
R1 = 5 Ω
R2 = 10 Ω
A
实验思路：
1、控制____________一定
2、改变____________
3、观察____________

## Slide 8
实验结论：在电流相同、通电时间相同的情况下，电阻越大，这个电阻产生的热量越多。
实验1：研究电热与电阻关系

## Slide 9
实验2：研究电热与电流关系
I = 2I1
I
A
R = 5 Ω
R = 5 Ω
R = 5 Ω
I1
实验思路：
1、控制____________一定
2、改变____________
3、观察____________

## Slide 10
实验2：研究电热与电流关系
实验结论：在电阻相同、通电时间相同的情况下，通过一个电阻的电流越大，这个电阻产生的热量越多。

## Slide 11
实验视频

## Slide 12
焦耳（James Prescott Joule， 1818—1889），英国物理学家。用 近 40 年的时间做了 400 多次实验， 研究热和功的关系。通过大量的实 验，于 1840 年最先精确地确定了电 流产生的热量与电流、电阻和通电 时间的关系。
焦 耳

## Slide 13
1．内容：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比。
2．公式：Q = I2Rt
3．单位：焦耳（J）
二、焦耳定律

## Slide 14
为什么电炉丝热的发红，
而导线却几乎不发热？
答： 导线和电炉丝串联，根据焦耳定律，Q=I2Rt，在电流和通电时间相同的情况下，由于导线电阻远小于电炉丝电阻，
所以电炉丝产生的热量多而发红，导线产生的热量少而几乎不发热。

## Slide 15
1．当电流通过导体时，如果电能全部转化为内能，而没有同时转化成其他形式的能量，那么电流产生的热量Q 就等于消耗的电能W，即
Q = W = UIt = I2Rt
如：电暖器，电饭锅，电炉子等。
2．当电扇工作时，消耗的电能主要转化为电机的机械能：
W＞Q热
三、电能和电热关系
电能 内能+机械能

## Slide 16
Q = I2Rt
=(0.6 A)2×60 Ω W×300 s
= 6 480 J
一根 60 Ω 的电阻丝接在 36 V的电源两端，在 5 min内共产生多少热量?
答: 在 5 min 内共产生 6 480 J 热量。
解:
例题
I = = = 0.6 A
U
R
36 V
60 Ω

## Slide 17
额定电压相同的灯泡，额定功率越大，电阻越小，正常工作时单位时间内产生的热量越多。可是按照焦耳定律，电阻越大，单位时间内产生的热量越多。二者似乎有矛盾，这是怎么回事?
想想议议
答：前者说电阻越小，正常工作时单位时间内产生的热量越多，前提条件是电压相同；而后者说，电阻越大，单位时间内产生的热量越多，前提条件是电流相同，两者并不矛盾。所以我们在应用公式时应该特别注意条件。

## Slide 18
1．电热的利用
利用电热孵化器孵小鸡
用来加热
电热器的优点: 清洁卫生，没有环境污染，热效率高，还可以方便地控制和调节温度。
四、电热的利用和防止

## Slide 19
很多情况下我们并不希望用电器的温度过高。如：电视机的后盖有很多孔，为了通风散热；电脑运行时要用微型风扇及时散热等等。
2．电热的危害

## Slide 20
方案 | 器材 | 原理
1、加热气体 | 焦耳定律试验器 | 利用气体受热膨胀
2、加热液体 | 带塞的烧瓶，细管 | 利用液体的热胀冷缩
3、加热固体 | 石蜡、火柴棒 | 利用蜡烛受热熔化
讨论1、用什么方法和器材去观察电热？

## Slide 21
1）质量相等是为了控制变量；
2）选择煤油是因为煤油比热容小升温快，水比热容大升温慢，实验时间过长；
3)而且含有杂质的水是导体，影响电阻丝的电阻，影响实验.
讨论2、为何选择质量相等煤油而不是水？