## Slide 1
第十九章 · 生活用电
家庭电路
人民教育出版社 九年级 | 全一册

## Slide 2
家庭装修—布线
观 察

## Slide 3
由进户线、电能表、总开关、保险装置、用电器、导线等组成。
一、家庭电路的组成

## Slide 4
1．电能表
（1）作用：
（2）安装：
测量用电器消耗电能的多少。
安装在干路上，在总开关之前。
123.4 kw ·h
（3）读数：

## Slide 5
2．总开关
串联在干路中，控制室内全部电路的通与断。

## Slide 6
3．保险装置
① 作用：
② 材料：
③ 注意：选用合适规格的保险丝，不能用铜丝
或者铁丝代替。
电路中电流过大时，保险丝熔断，自动切断电路，起到保护作用。
由电阻率较大、熔点较低的铅锑合金制成。
插入式保险盒
保险丝

## Slide 7
空气开关
3．保险装置
现在新建居民楼电路中的保险装置一般采用空气开关，空气开关安装在电能表后，当电路中的电流过大时，空气开关自动断开，切断电路，俗称跳闸。

## Slide 8
火线
零线
大地
用试电笔！
试电笔
0 V
220 V
220 V
如何辨别火线和零线？
二、火线和零线

## Slide 9
1．试电笔
（1）作用：辨别火线和零线。
（2）构造：
氖管
电阻
笔尖金属体
笔尾金属体
弹簧
二、火线和零线

## Slide 10
（3）使用方法:
用手接触笔尾的金属体、笔尖金属体接触被测电路。若氖管发光，则接触的是火线，否则为零线。
试电笔的正确使用！

## Slide 11
错误的使用方法

## Slide 12
2．用电器与零线、火线的连接
（1）各用电器（插座）并联在电路中。
（2）控制用电器的开关要连接在火线和用电器之间。

## Slide 13
1．三线插头
三孔插座
三脚插头
三、三线插头和漏电保护器

## Slide 14
两孔插座
三孔插座
火线
零线
接地
接线方式

## Slide 15
2．漏电保护器

## Slide 16
空气开关和漏电保护器在电路中分别起什么作用？这样安装有什么好处？
想一想

## Slide 17
1．家庭电路由进户线、电能表、总开关、保险装置、用电器、导线等组成，了解各部分的作用。
2．用试电笔可以辨别火线和零线，了解三线插头的使用与漏电保护器的作用。
课堂小结