## Slide 1
中物理
第十九章 第1节
人教版物理（初中）
家庭电路

## Slide 2
明 确 目 标
(1)描述各种各样的能量和生产、生活的联系。
(2)结合实例，认识功的概念。知道做功的过程就是能量转化或转移的过程。结合实例理解电功。

## Slide 3
1
课堂导入
同学想在卧室安装一盏电灯，但面对复杂的电路烦了愁，怎么办？聪明的你能否帮她把图中的电灯和开关接入电路？有的学生质疑、有的学生跃跃欲试，此时让学生将其接入电路中，不同接法的再予以展示，那么，哪种接法正确呢？今天我们就来研究一下这个问题。

## Slide 4
2
课堂活动
家庭电路的组成
一

## Slide 5: 家庭电路的组成
1.电源：进户线(火线和零线)
2.电能表：（1）记录家庭消耗的全部电能；（2）接在家庭电路的干路上，所有用电器的最前面。
3.总开关：接在电能表后面。
4.总保险：接在总开关后面。
5.供照明的电灯：一条支路。
6.插座。

## Slide 6
保险
拉线开关
螺口灯泡
接火线
接零线

## Slide 7
插座用来接可移动的用电器，并联在电路中。
(1)分类：两孔插座和三孔插座。

## Slide 8: (2)插座的连接
零线
火线
零线
火线
地线
两孔插座：
“左零右火”——让带有双脚插头的用电器使用
三孔插座：
“左零右火上接地”

## Slide 9: (3)插头
当把用电器上的三脚插头插入三孔插座后，除了把用电器的用电部位接入电路外，还把用电器的金属外壳与大地连接起来

## Slide 10
接地线是为了防止发生漏电而使用电器金属外壳带电造成的触电事故。

## Slide 11: 注意
1.家庭电路中开关不能单独作为一个支路，必须和它控制的用电器串联后接入电路中。
2.用电器接入电路的顺序：
火线——开关——用电器——零线
√
×

## Slide 12
进户线有两条一条叫做零线；一条叫端线，俗称火线；
火线与零线/地线之间的电压为220V，零线与地线之间的电压为0V；正常情况下零线不带电。
一、进户线

## Slide 13: 二、零线与火线的辨别——试电笔
种类：
结构:笔尾金属体、弹簧、氖管、大电阻、笔尖金属体

## Slide 14
正确使用：
手必须接触笔尾金属体，笔尖接触被测导线，如果氖管发光，表示接触的是火线，否则是零线。
注意：使用时，手绝不能接触笔尖金属体，否则会发生触电事故。

## Slide 15: 三、保险装置
一般安在家庭电路的干路上，火线上必须要接上保险丝，老式的保险装置是装有保险丝的保险盒。
原理及作用：利用电流的热效应工作的，当电路中的电流过大时，保险丝发热功率迅速增大，由于温度的升高而熔断，切断电路，起到保护作用。
注意：家庭电路中干路上电流过大的原因——发生短路和用电器的总功率过大；保险丝保护的是电路，不能保证人的安全。

## Slide 16
材料：电阻率大，熔点低的铅锑合金丝。
选择原则：所选保险丝的额定电流应等于或稍大于电路中最大正常工作时的电流。
注意：一般来说保险丝的熔断电流是其额定电流的2倍，更换保险丝时既不能太粗也不能太细，更不能用熔点高的铜丝、铁丝代替。

## Slide 17
电流过大时自动断开俗称跳闸，排除故障后，合上开关即可。
如果发生了触电事故，漏电保护器会迅速切断电源，对人起到保护作用。
新型的保险装置是附加在总开关上，叫做空气开关。
空气开关与漏电保护器:

## Slide 18
3
课堂小结
1.家庭电路的组成
2.火线与零线

## Slide 19
课堂练习
4
1.家庭电路由 、 、 、 ＿ 电灯和插座组成。
2.一般家庭电路中有 根进户线，一根叫做 ，一根叫做 。它们之间有 的电压，辨别它们用 。
进户线
电能表
总开关
保险装置
两
火线
零线
220V
试电笔

## Slide 20
3.使用试电笔时，手一定要接触 ，用笔尖接触 ，如果氖管 ，说明接触的是火线，否则是零线。手一定不要接触 。试电笔中有一个很大的电阻是为了 。
4.电能表是测量 ，要 联在 路上。
笔尾金属体
导线
发光
笔尖
减小通过人体的电流，不会对人造成伤害
电能
串
干

## Slide 21
4.插座 在电路中，三脚插头插入三孔插座后，除了把用电器的用电部位连入电路外，还把用电器的 ＿和 连接起来，这样可以防止人体触电。
并联
金属外壳
大地
5.家庭电路中的触电事故是人体直接或间接接触 并与 构成闭合电路造成的。
6.安全电压是 ；螺丝口灯的螺旋外套一定接 线。
火线
零线或大地
不高于36V
零

## Slide 22
7.某班同学在学了有关家庭电路的知识后安装了四盏电灯，你认为其中正确的是

## Slide 23
8．在下列现象中：（1）插座中的两个线头相碰；（2）开关中的两个线头相碰；（3）电路中增加了大功率用电器；（4）户外输电线绝缘皮损坏。可能引起家中保险丝熔断的是（ ）
A.只有（1）（2）
B.只有（2）（3）
C.只有（2）（4）
D.只有（1）（3）
D

## Slide 24
9.在小明家的照明电路中，接有规格符合要求的熔丝，当开关一闭合，保险丝就立即熔断，电灯不亮。发生此现象的原因可能是 （ ）
A.电灯的灯座内短路 B.电路某处接触不良
C.将开关接在了零线上了 D.开关两接线柱间短路
A