## Slide 1
第十七章 欧姆定律
2020-2021学年
人教版九年级物理知识点梳理
第1节
电流与电压和电阻的关系

## Slide 2
1
电流与电压和电阻的关系
电路电流与电压成正比
★考点概览
一、知识点与考点
电路电流与导体电阻成反比
探究电流与电压和电阻的关系

## Slide 3
1
1.考点剖析：第十七章是本书重点内容，本章每节都是重点，在中考中涉及到本章内容的考题所占比例高、考题形式多样、难度高，是每年中考中必考的内容，所以应该引起教师和考生注意，并下功夫做好本章复习。本节研究的是电路中电流与电压和电阻关系，是下一节欧姆定律的前奏，也是接触电磁学最重要的规律—欧姆定律的开始。本节涉及到的主要内容就是实验探究问题，通过实验探究活动，初步了解电路中电流大小受哪些因素影响，也就是电路中电流与电压和电阻之间的关系。同时也是掌握实验探究活动，科学实验方法和手段的必考内容。
★考点概览
二、考点解析

## Slide 4
1
★考点概览
二、考点解析
2.常考题型：纵观各地中考考纲和近三年考卷，对本节内容的考查在中考试卷中仍会出现，主要考查题型有选择题和实验探究题两种类型。考查方式常见的有对影响电路中电流大小的因素的考查，对电压影响电路电流的考查，对电阻影响电路电流的考查，电压、电阻对电路中电流影响的实验探究；有的也经常和其他相关知识点结合，但本节作为电磁学重点，需要很好地掌握和对待。

## Slide 5
1
★考点概览
二、考点解析
3.考点分类：考点分类见下表
考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型
常考热点 | 电路中电流与电压和电阻关系实验探究 | 实验题，考查电路中电流与电压好电阻关系和实验能力
一般考点 | 变阻器滑片移动引起的电路变化 | 选择题、实验题，考查电路电阻变化引起的电流变化，属于电路分析类试题

## Slide 6
2
知识点精析
1.由于电压是形成电流的原因，说明电流的大小与导体两端的 有关；由于导体的电阻对电流有阻碍作用，所以，电流的大小与导体 有关。
2.为了研究通过导体的电流跟电压的关系，我们应控制 一定，通过在电路中串联一个 来调节导体两端的电压，通过实验可以得出结论：电阻一定时，通过导体中的电流跟导体两端的电压成 。
3.为了研究通过导体的电流跟电阻的关系，我们应控制电阻两端的 一定，通过换用不同的 来改变电阻，通过实验可以得出结论：电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成 。
电压
电阻
电阻
变阻器
正比
电压
电阻
反比

## Slide 7
3
典例呈现
★考点一：电路电流与电压和电阻的关系
◆典例一：（2020·湖南常德）用电器R1和R2上都标有“6V”字样，它们的电流随电压变化关系如图所示。下列说法不正确的是（ ）。
A. R1和R2阻值不随温度的变化而变化；
B. R1:R2=2: 1；
C. R1和R2并联在4V电源上，通过电流I1:I2=2:1；
D. R1和R2并联在4V电源上，消耗总功率为1.2W

## Slide 8
3
典例呈现
◆典例二：（2020·四川甘孜州）小刚用图所示电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系”，在此实验过程中，当A、B两点间的电阻由5Ω更换为10Ω后，为了探究上述问题，他应该采取的唯一操作是（ ）。
A. 保持变阻器滑片不动 B. 将变阻器滑片适当向左移动
C. 将变阻器滑片适当向右移动 D. 适当增加电池的节数
★考点一：电路电流与电压和电阻的关系

## Slide 9
3
典例呈现
【答案】C。
【解析】当A、B两点间的电阻由5Ω更换为10Ω后，根据串分压的知识可知，电压表的示数变大，此时应该增大滑动变阻器的阻值，将滑片适当向右端滑动，使电压表的示数与原来相同。故选C。
★考点一：电路电流与电压和电阻的关系

## Slide 10
3
典例呈现
★考点二：探究电路电流与电压和电阻的关系
◆典例一：（2020·黄冈）在探究电流与电压关系的实验中，已有器材∶干电池､电压表､电流表､滑动变阻器､开关､导线和阻值不同的定值电阻若干个｡
(1)请你用笔画线代替导线，将图中的电路连接完整｡要求滑片向右滑动时，变阻器连入电路的电阻变大｡____

## Slide 11
3
典例呈现
★考点二：探究电路电流与电压和电阻的关系
(2)实验时，闭合开关，将滑片移动到某位置，记下电压表和电流表的示数｡接下来的操作是____｡
A.断开开关，结束实验，整理好器材
B.将滑片移动到另外几个位置，分别记下电压表和电流表示数
C.换用另一个定值电阻，将滑片移动到某位置，记下电压表和电流表的示数
(3)小明记录的实验数据如下表｡分析可知，通过定值电阻的电流与其两端的电压____｡
(4)有同学建议小明再用其他规格的定值电阻重复以上实验｡请对此建议的科学性进行评估∶________｡
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
电压U/V | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8
电流I/A | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.45

## Slide 12
3
典例呈现
【答案】（1）如图；(2)B；(3)成正比；(4)建议科学合理｡通过多组实验，实验结论更具科学性、普遍性，避免了偶然性｡
【解析】(1)滑片向右滑动时，变阻器连入电路的电阻变大，导线应接滑动变阻器左下方，如图所示。
(2)探究电流与电压关系，要保持电阻不变，将滑片移动到某位置，记下电压表和电流表的示数之后，接下来的操作应该直接将滑片移动到另外几个位置，分别记下电压表和电流表的示数，故选B。
(3)由表可知，电压每增加0.3V，电流就增加0.8A左右，因此，通过定值电阻的电流与其两端的电压时成正比的。
(4)只用一只定值电阻实验得到结论可能具有偶然性，因此要多换几只定值电阻
在实验，同学这个建议科学合理｡通过多组实验，实验结论更具科学性、普遍性，
避免了偶然性｡
★考点二：探究电路电流与电压和电阻的关系

## Slide 13
3
典例呈现
◆典例二：（2020·天水）在“探究电流与电阻的关系”实验中：
（1）如图甲所示，请你用笔画线代替导线，将图中电路连接完整（请勿更改原有导线，导线不得交叉），
要求：当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电路中的电流变大。连接电路时，开关必须 。
★考点二：探究电路电流与电压和电阻的关系

## Slide 14
3
典例呈现
（2）闭合开关后，发现电压表有示数且接近电源电压，电流表无示数，其原因是 。
（3）实验过程中，将5Ω的电阻接入电路中，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P至适当位置，此时电流表示数如图乙所示，则电流表示数为 A。将5Ω的电阻更换为10Ω的电阻，闭合开关，应将滑动变阻器的滑片P向 （选填“左”或“右”）端移动，使电压表示数为 V。
★考点二：探究电路电流与电压和电阻的关系

## Slide 15
3
典例呈现
【答案】（1）如图；断开；（2）电阻R断路；（3）0.3；右；1.5。
【解析】（1）当滑动变阻器的滑片P向左移动时，电路中的电流变大，即电阻变小，故变阻器左下接线柱连入电路中，如下所示：
连接电路时，开关必须断开；
（2）闭合开关后，发现电压表有示数且接近电源电压，电流表无示数，其原因是电阻R断路。
★考点二：探究电路电流与电压和电阻的关系

## Slide 16
3
典例呈现
（3）实验过程中，将5Ω的电阻接入电路中，闭合开关，调节滑动变阻器滑片P至适当位置，此时电流表示数如图乙所示，则电流表示数为0.3A；
由定律定律，电压表示数：U＝IR＝0.3A×5Ω＝1.5V；
根据串联分压原理可知，将定值电阻由5Ω改接成10Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；
探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向右端移动，使电压表的示数为1.5V。
故答案为：（1）如上；断开；（2）电阻R断路；（3）0.3；右；1.5。
★考点二：探究电路电流与电压和电阻的关系

## Slide 17
4
提升训练
1.（2020·湖南常德）如图在探究“电流与电阻关系”时，电源电压恒为3V，实验准备了阻值分别为5Ω、10Ω、20Ω的电阻，当将10Ω的电阻接入R所在位置时，调节滑动变阻器，使电压表的示数为2V，再分别用5Ω、20Ω的电阻替换10Ω的电阻进行实验，下列说法正确的是（ ）。
A. 用5Ω电阻替换，滑片P应向右端移动，电流表示数变大；
B. 用5Ω电阻替换，滑片P应向左端移动，电流表示数变小；
C. 用20Ω电阻替换，滑片P应向左端移动，电流表示数变大；
D. 用20Ω电阻替换，滑片P应向右端移动，电流表示数变小
D

## Slide 18
4
提升训练
2.（2020·天津）图所示是某导体中的电流I跟它两端电压U的关系图象，该导体的阻值为（ ）。
A. 40Ω B. 30Ω C. 20Ω D. 10Ω
D

## Slide 19
4
提升训练
3.（2020·四川成都A）图是R1、R2两电阻的U-I图像。将R1、R2并联后接入电路，结合图中信息可知（ ）。
A. R1的阻值比R2的阻值小；B. 通过R1、R2的电流相等；
C. R1的电压比R2的电压小；D. R1的功率比R2的功率小
D

## Slide 20
4
提升训练
4.（2020·自贡）在图的电路中，电源电压保持不变，R为定值电阻．闭合开关S后，将滑动变阻器的滑片P从最右端移到中间某个位置，电压表和电流表的示数分别变化了∆U和∆I。下列分析正确的是（ ）。
C

## Slide 21
4
提升训练
5.（2020·哈尔滨）如图所示，L1“3V 3W”、L2“3V 1.5W”。灯丝电阻不变，电源电压3V。开关S闭合后，下列说法正确的是（ ）。
A．L1和L2的电阻之比是2：1；B．L1和L2的电流之比是1：2；
C．L1两端电压是2V； D．两灯消耗的总功率是1W
D

## Slide 22
4
提升训练
6.（2020·天津）图所示是一种测定油箱内油量的装置，其中R是滑动变阻器的电阻片｡当油量减少时，滑动变阻器的滑片p向上移动，则电路中（ ）。
A. 总电阻增大，电流减小 B. 总电阻增大，电流增大
C. 总电阻减小，电流增大 D. 总电阻减小，电流减小
A

## Slide 23
4
提升训练
7.（2020·鄂州）如图所示电路中，电源电压为4.5V，L1、L2是小灯泡，当开关S闭合时，电压表的示数为1.5V，忽略温度对灯丝电阻的影响，则（ ）。
A. L2两端的电压为1.5V；
B. L1两端的电压为1.5V；
C. L1与L2的灯丝电阻之比为2：1；
D. 通过L1与L2的电流之比为1：2
B

## Slide 24
4
提升训练
8.（2019·益阳）如图所示，电源电压不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，当滑片P向右移动时，电流表和电压表的示数变化情况是（ ）。
A
A．电流表示数减小，电压表示数减小；
B．电流表示数增大，电压表示数增大；
C．电流表示数减小，电压表示数增大；
D．电流表示数增大，电压表示数减小

## Slide 25
4
提升训练
9.（2019·邵阳）如图所示的电路中，电源电压恒定不变，已知R1＝3R2，当S和S1闭合、S2断开时，电压表和电流表的示数分别为U1和I1；当S1断开、S和S2闭合时，电压表和电流表的示数分别为U2和I2，则U1：U2、I1：I2分别是（ ）。
A．1：1、4：3；B．1：2、1：3；C．1：1、1：4；D．1：4、1：1
A

## Slide 26
4
提升训练
10.（2018·娄底）甲图是灯泡L和定值电阻R的I-U图象，将L和R先后以乙图和丙图两种方式连在同电源上，若乙图中UL:UR=m，丙图中，IL：IR=n,则下述正确的是（ ）。
A.m=n B.m>n C.m<n D.mn=1
B

## Slide 27
4
提升训练
11.(2018·遵义)如图甲所示，R2为电阻箱调节R2时电流表示数I随之变化。如图乙所示是电阻箱阻值R2与电流表示数的倒数的图象。则定值电阻R1与电源电压U的大小分别为（ ）。
A．5Ω 30V B．5Ω 2.5V C．10Ω 20V D．10Ω 10V
B

## Slide 28
4
提升训练
12.（2020·四川甘孜州）如图是电阻A和B的I—U图像。若把二者并联后接入电路中，当通过电阻B的电流是0.2A时，通过电阻A的电流是_______A，若把二者串联后接入某电路，当通过电阻A的电流为0.3A，电阻B两端的电压是______V。
0.4
3

## Slide 29
4
提升训练
13.（2020·四川成都A）实验小组利用图所示的电路探究“电流与电阻的关系”。实验过程中，电阻箱阻值由50调为90，电压表示数会_________，要继续探究，应该将滑片P向______移。
变大
右

## Slide 30
4
提升训练
14.（2020·绥化）电阻R1的I﹣U图象如图所示，R的阻值是 Ω，把R1与阻值是30Ω的电阻R2并联在电源电压是4V的电路中，通过R1与R2的电流之比是 ，R1与R2两端的电压之比是 。
10
3：1
1：1

## Slide 31
4
提升训练
15.（2020·贵州黔东南）如图所示电源电压保持不变，R1=R2=R3=20Ω，当S1、S2都断开， 电流表示数是0.3A，求：
(1)电源电压；
(2)S1，S2都闭合时，电流表示数是多少？
答：(1)电源电压为12V；(2)S1，S2都闭合时，电流表示数是1.2A。

## Slide 32
4
提升训练
16.（2020·山东聊城）如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S1、S2，将滑动变阻器的滑片P移到a端时，灯泡正常发光，电压表V的示数为6V，电流表A2的示数为0.4A。只闭合开关S1。将滑动变阻器的滑片P移到b端时，电流表A1的示数为0.2A，灯泡的实际功率为0.4W（不考虑温度对灯丝电阻的影响）。求：
(1)电阻R1的阻值；
(2)灯泡L的额定功率；
(3)滑动变阻器R2的最大阻值。
答：(1)15Ω；(2)3.6W；(3)20Ω。

## Slide 33
4
提升训练
17.（2020·安徽）有一个量程为 0～1mA 的小量程电流表 G，内阻 Rg＝30Ω，选择一定值电阻 R0 与它并联起来，如图所示。将 A、B 两端接入电路（图中 I 表示电流表 G 与电阻 R0 并联后的总电流）。
（1）调节电路，使电流表的指针指在最大刻度处（即 1mA），这时电流 I 为 0.6A，求电阻 R0 的值（计算结果保留两位小数）；
（2）继续调节电路，使电流表的指针指在刻度盘中央 （即 0.5mA），此时电流 I 变为多少？
答：(1)0.05Ω；(2)0.3A。

## Slide 34
4
提升训练
18.（2020·齐齐哈尔）在“探究电流与电阻的关系”实验中，老师提供了两节新干电池、电流表、电压表、开关、两个滑动变阻器（规格为“10Ω 1A”和“20Ω 0.5A”），阻值为10Ω、20Ω、25Ω的定值电阻各一个，一个标记模糊、阻值未知的定值电阻，以及导线若干。

## Slide 35
4
提升训练
（1）请根据图甲，用笔画线代替导线将实物图（图乙）连接完整。（要求导线不交叉；当滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大）
（2）将滑动变阻器阻值调到最大，闭合开关后，发现电压表有示数且接近电源电压，电流表无示数，其原因可能是定值电阻 （选填“断路”或“短路”）。
（3）排除故障后，更换不同电阻进行实验，测得数据填入下面表格，第一次实验时，电流表的示数如图丙所示，为 A。当取下10Ω的定值电阻，换接上20Ω的定值电阻时，为控制定值电阻两端电压为 V不变，应将滑动变阻器的滑片向 （选填“左”或“右”）移动。

## Slide 36
4
提升训练
（4）由表中数据可知，导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成 （选填“正比”或“反比”）。
（5）根据表格数据判断，实验中选用的滑动变阻器可能是 （选填“A”或“B”），
A．“10Ω 1A”
B．“20Ω 0.5A”
实验序号 | 1 | 2 | 3
电阻R/Ω | 10 | 20 | 25
电流I/A |  | 0.10 | 0.08

## Slide 37
4
提升训练
19.（2020·恩施）如图，在做“探究电流与电压、电阻的关系”实验中，采用了6V蓄电池、最大阻值为50Ω的滑动变阻器､电流表和电压表等器材。
(1)在研究电流与电压的关系实验时，一般是连接同一电阻R1，通过适当______来改变R1两端的电压；
(2)在研究电流与电阻的关系实验时，当用10Ω的电阻连接在电路AB间测得电压为2V后，断开开关，用20Ω的电阻替换AB间的R1，然后闭合开关，应将滑片向______ （选填a、b、或下）端移动，直到看到______时，才能读出所需电表的示数。
(1)调节滑动变阻器；(2)b；(3)电压示数为2V。

## Slide 38
4
提升训练
20.（2020·黄石）课外兴趣小组要测量一个未知电阻Rx的阻值，现有下列器材：电源、两个量程均为0~0.6A的相同电流表A1，A2、一个已知阻值的定值电阻R0=9Ω、开关、导线若干。兴趣小组同学们开动脑筋，积极思考，设计出了一个测量Rx的方法。

## Slide 39
4
提升训练
(1)同学们设计出的测量电路图如图，请根据电路图把未完成的实物图连接线补充完整（ ）；
(2)连接好电路，闭合S之前，滑动变阻器的滑片P应滑到______（选填“a”“b”）端；
(3)调节滑动变阻器，使两个电流表有一个恰当的读数，如图，两表A1、A2的读数分别为I1=______A，I2=______A；

## Slide 40
4
提升训练
(4)根据两电流表读数可得出被测电阻Rx=______Ω；
(5)调节滑动变阻器，使A1和A2表的读数都变大，为保证A2表不被烧坏，则A1表的读数不能超过______A；
(6)有同学认为，改用下面电路图也可以测出Rx的值，你认为是否可行？
答：______（选填“是”“否”）。
(1)如图；(2)b；(3)0.32；(4)0.48；(5)4.5；(6)0.4；(7)是。

## Slide 41
4
提升训练
21.（2020·宜昌）小明利用如下图所示实验装置探究“电流与电阻的关系”，相关器材规格已在图中标明｡其中电阻箱是一个可调电阻，可以实现电阻从0Ω到9999Ω整数调节并显示阻值｡
(1)小明认为，要研究电流与电阻的关系，应该改变电阻的大小，再观察电流的变化｡小明的想法里“改变电阻的大小”是指（ ）。
A.拨动电阻箱到不同的电阻值
B.调节滑动变阻器

## Slide 42
4
提升训练
(2)小明尚未将电压表连入电路，你认为电压表应该并联在____两端｡（选填“电阻箱”“滑动变阻器”或“电源”）
(3)下表是小明设计用于记录数据的表格，请在表格第二､三排的最左侧格子里写出要记录的物理量名称｡
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4
物理量名称∶_____ |  |  |  | 
物理量名称∶_____ |  |  |  | 
【答案】(1)A；(2)电阻箱；(3)电阻；(4)电流。

## Slide 43
4
提升训练
22.（2020·淮安）某小组在“设计一个模拟调光灯”的活动中，现提供以下器材：直流电源（电压为4V）、电流表、电压表、小灯泡（2.5V、0.3A）、灯座、开关、导线、多种规格的定值电阻、多种铅笔芯、金属回形针。设计要求：灯泡的亮度能在较大范围内连续调节且不能被烧坏。
（1）金属回形针可在铅笔芯上来回滑动，设计电路时可将铅笔芯与金属回形针的组合视为 。
（2）为了电路安全，需要从下列选项中选取一个合适的定值电阻作为保护电阻（ ）
A.5Ω B.15Ω C.25Ω D.50Ω
（3）如图甲所示为设计电路的一部分，请在虚线框内将电路图补充完整。

## Slide 44
4
提升训练
（4）连接好电路，闭合开关，无论怎样移动金属回形针，灯泡亮度的变化都很小，造成该现象的原因： 。
（5）重新调整好电路，闭合开关，移动金属回形针，可实现灯泡的亮度有较大变化。当电压表示数U＝2.0V时，电流表的示数I如图乙所示，I＝ A；小灯泡消耗的实际功率P 。
【答案】（1）滑动变阻器；（2）A；（3）如上图所示；（4）铅笔芯的最大阻值太小；（5）0.26；0.52。

## Slide 45
4
提升训练
23.（2020·本溪、铁岭、辽阳）探究电流与电压、电阻关系。
实验次数 | 电压U/V | 电流I/A
1 | 1.0 | 0.1
2 | 2.0 | 0.2
3 | 3.0 | 0.3

## Slide 46
4
提升训练
(1)小霞连接了如图甲所示的部分实验电路，请用笔画线代替导线，将电源正确接入电路______；
(2)连接好电路，用开关试触，发现电压表指针偏转到表盘右侧无刻度处，电流表指针几乎不动，故障原因可能是定值电阻发生了______（填“短路”或“断路”）；
(3)排除故障后，正确进行实验，测得三组实验数据，如上表所示。分析表中数据，可得出结论：在电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成______；

## Slide 47
4
提升训练
(4)小霞继续用图甲电路探究电流与电阻的关系。分别接入三个不同阻值的电阻，保持电源电压6V不变，调节滑动变阻器的滑片，保持电压表示数不变，记下电流表示数，绘制了如图乙所示图象并得出结论。
①实验中小霞选取的滑动变阻器是______（填“60Ω 0.5A”“30Ω1.0A”或“20Ω 1.2A”）。结合所选的滑动变阻器，把三个定值电阻分别接入电路完成实验，电阻两端控制不变的电压最大是______V；
②把5Ω和20Ω的电阻分别接入电路，控制电阻两端的电压不变，先后两次滑动变阻器的电功率之比是______。
【答案】(1)如图；(2)断路；(3)正比；(4)“60Ω 0.5A”；(5)2.5；(6)4∶1。