## Slide 1
人教版初中物理九年级第十六章
情景
引入
合作
探究
课堂
小结
随堂
训练
知识
梳理
人教版初中物理九年级上册
第3节 电阻

## Slide 2
【学习目标】
1.认识电阻；
2.学会通过实验探究影响电阻大小的因素；
3.了解半导体和超导现象；
4.会应用电阻相关知识解释生活中有关的现象。

## Slide 3
1
情景导入
生活中导线大多是用铜做的，特别重要的电器设备的导线还要用昂贵的银来做。铁也是导体，既多又便宜，想想看，为什么不用铁来做导线呢？

## Slide 4
2
知识点一 电 阻
演示1 把长短、粗细相同的锰铜丝和镍铬合金丝分别接入电路，
闭合开关，观察电路中小灯泡的亮度。
接不同的导体，小灯泡的亮度发生了变化。

## Slide 5
在上述实验中，接入电流表，观察电流表的示数变化，并继续观察小灯泡的亮度。
A
B
A
实验电路
实验现象
把铜丝接入电路时，电流表的示数较大，小灯泡较明亮；
把镍铬合金丝接入电路时，电流表的示数较小，小灯泡较暗。
演示2

## Slide 6
导体虽然容易导电，但对电流也有一定的阻碍作用。
在相同的电压下，通过铜丝的电流比较大，表明铜丝对电流的阻碍作用比较小；
通过镍铬合金丝的电流比较小，表明镍铬合金丝对电流的阻碍作用比较大。
在相同的电压下，通过铜丝的电流比镍铬合金丝的大，为什么会有这种差别呢？
现象分析
问 题

## Slide 7
1.概念：在物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。
2.符号：R
3.单位：欧姆，简称欧，符号Ω。
4.电阻的单位还有：兆欧（MΩ） 千欧（kΩ）
换算关系是：
1 kΩ = 1000 Ω= 103 Ω
1 MΩ = 1000kΩ=106 Ω
电阻

## Slide 8
欧姆 （1789-1854）,德国物理学家。1787年3月16日出生于德国埃尔兰根。欧姆是家里七个孩子中的长子，他的父亲是一位熟练的锁匠，爱好哲学和数学。欧姆从小就在父亲的教育下学习数学，这对欧姆以后的发展起了一定的作用。
欧姆在物理学中的主要贡献是发现了欧姆定律。另外，欧姆还发现了电阻与导线的长度及横截面的关系。
为纪念他，电阻的单位“欧姆”，以他的姓氏命名。

## Slide 9
电阻形成的原因及能量转化形式

## Slide 10
电阻器
在电子技术中，我们常用到有一定电阻值的元件——电阻器，也叫做定值电阻，简称电阻。电路图中用符号 表示。

## Slide 11
2
知识点二 影响电阻大小的因素
猜想与假设：电阻的大小是否跟导线的长度有关；
电阻的大小是否跟导线的粗细有关；
其他因素。
提出问题：在材料一定的情况下，电阻的大小还和哪些因素有关？
A
A
B
实验方法
方案设计：

## Slide 12
实验1：电阻是否与导体的长度有关
材料 | 长度 （m） | 横截面积（mm2） | 电流 （A） | 对电流的阻碍作用 | 电阻
镍铬合金 | 0.5 | S |  |  | 
镍铬合金 | 1 | S |  |  | 

## Slide 13
导体的电阻与长度有关。材料、横截面积相同，导体越长，电阻越大。
实验结论

## Slide 14
实验2：电阻与导体横截面积是否有关

## Slide 15
导体的电阻与横截面积有关；材料、长度相同，导体的横截面积越大，电阻越小。
实验结论

## Slide 16
实验3：电阻是否与导体材料有关

## Slide 17
在长度、横截面积相同时，导体电阻大小与材料有关，镍铬合金丝电阻大于铁丝电阻。
实验结论

## Slide 18
实验4：电阻还与温度有关

## Slide 19
对大多数导体来说，温度越高，电阻越大。但也有少数导体，电阻随温度的升高而减小。
实验结论

## Slide 20
（拓展补充）电阻定律
电阻率，与材料种类有关
导体长度
导体横截面积
导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体的材料、长度、横截面积等因素有关（内因）。同时导体电阻还与温度有关（外因）。

## Slide 21
电阻大小与导电性能的关系：电阻越小，导电性能越好，电阻越大，导电性能越差；
常见的金属导电性能大小：银>铜>铝>钨>铁（横截面积相同、单位长度的金属丝的电阻大小）.
思考：长度不同、粗细不同的两段不同金属电阻丝，能否直接比较电阻大小或导电性能好坏？

## Slide 22
2
知识点三 半导体和超导体
（1）概念：导电能力介于金属和非金属之间的导体叫做半导体
（2）半导体材料：硅、锗、砷化镓等
（3）半导体的特点：电阻阻值可变
（4）半导体元件：二极管 三极管 光敏电阻 压敏电阻 热敏电阻
（5）半导体的应用：电子工业（集成电路）

## Slide 23
（1）概念:某些物质在很低的温度时，电阻就变成了零，这就是超导现象.
（2）超导体的理想应用：集成电子元件，不考虑散热，高压线输送电能，无能量损失
（3）劣势：技术要求高，成本高，不能在常温下应用
超导现象

## Slide 24
导体、绝缘体、半导体和超导体
(1)导体和绝缘体都有电阻，导体的电阻小，绝缘体的电阻大，半导体的电阻介于导体和绝缘体之间。
(2)少数导体当温度降到足够低时，电阻变为零，这种导体被称作超导体。

## Slide 25
电阻阻值不同
导体：
半导体：
绝缘体：
金属、石墨、人体、大地、酸碱盐水溶液
二极管 三极管 光敏电阻 压敏电阻 热敏电阻
塑料、玻璃、橡胶、陶瓷、干木头、油、空气、纯净水

## Slide 26
电阻在生活中的应用与防止

## Slide 27
3
课堂小结
电阻
半导体
超导体
影响因素
单位
含义
导体
绝缘体

## Slide 28
4
课堂训练
1．导体虽然容易导电，但是对电流也有一定的________作用。在物理学中，用电阻来表示导体对电流________作用的大小。
阻碍
阻碍
2．导体的电阻通常用字母_______表示，单位是欧姆，简称________，单位的符号是________。比较大的单位还有千欧( )、兆欧( )。(括号里填相应单位的符号)
R
欧
Ω
kΩ
MΩ

## Slide 29
3．在探究“决定电阻大小因素”的实验中，运用的主要研究方法是________；在制作导线和电阻丝时主要是根据导体的________对电阻大小的影响来选取的。在本实验中还用到其他研究方法：为比较不同导体电阻的大小，实验中在保证电压不变的前提下，在电路中串联接入电流表，通过电流表的读数大小来比较不同导体电阻的大小，这时用到了_______。
【答案】控制变量法；材料；转换法

## Slide 30
4．导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体的材料、________和____________等因素有关。导体的电阻与导体的温度________，与导体两端的电压和流过导体的电流________。(后两空均填“有关”或“无关”)
长度
横截面积
有关
无关

## Slide 31
5．半导体的导电性能介于________和__________之间，常见的半导体有________和________；某些物质在很低的温度时，电阻就变成了________，这就是超导现象。
导体
绝缘体
锗
硅
0

## Slide 32
6.半导体的导电性能介于导体和绝缘体之间，有些半导体材料的导电性能受温度、光照、压力等影响而显著变化。下列不能用半导体材料制作的是( )
A．热敏电阻 B．光敏电阻
C．压敏电阻 D．高压输电线
D

## Slide 33
7．从图中的长方体金属薄板abcd中剪出一块，下列哪种剪法得到的金属板条电阻最大( )
A．剪出abfe B．剪出efcd
C．剪出阴影部分的细金属板条
D．保留整块金属板
C

## Slide 34
8.如图所示，在探究影响导体电阻大小因素的实验中，导线a、b、c粗细相同，b、d粗细不同，a、b、d长度相同。
(1)该实验是通过观察____________
间接比较导线电阻的大小。
(2)选用导线a、b分别接入电路中，是
为了探究电阻大小跟导体的________有关。
电流表的示数
材料

## Slide 35
(3)选用导线b、c分别接入电路中，是为了探究电阻大小跟导体的________有关。
(4)选用导线________分别接入电路中，是为了探究电阻大小跟导体的横截面积有关。
(5)导体电阻大小除了受上述因素影响外，还可能跟________有关。
长度
b、d
温度

## Slide 36
9．在如图甲所示的电路中，R为电阻丝，闭合开关后，灯泡发光。当用酒精灯对电阻丝加热时，灯泡发光程度变弱，这一现象说明电阻丝的电阻________________。课堂上老师在注意安全的情况下为同学们演示了如图乙所示的实验。当不给废灯泡的玻璃芯柱加热时，灯泡L不发光。用酒精灯给废灯泡的玻璃芯柱加热到红炽状态时，灯泡发光，这个现象说
明玻璃_________________________。
随温度升高而增大
在高温条件下可以变成导体

## Slide 37
10．为了探究铅笔芯的电阻随温度的变化规律，小明设计了如图所示电路，电源电压恒定，R0为定值电阻。
(1)在本实验中电阻R0的作用是________________。
(2)闭合开关后用酒精灯对铅笔芯进行加热，每隔10 s记录一次电流表示数。由此可以得出：铅笔芯的电阻随温度的升高而________。
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4
电流/A | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.22
保护电路
减小