## Slide 1
人教版初中物理九年级第十七章
情景
引入
合作
探究
课堂
小结
随堂
训练
知识
梳理
人教版初中物理九年级上册
第一节 电流与电压和电阻的关系

## Slide 2
【学习目标】
1.通过实验探究电流、电压和电阻的关系。
2.会同时使用电压表和电流表测量一段导体两端的电压和其中的电流。
3.会用滑动变阻器改变部分电路两端的电压或使电阻两端电压不变。

## Slide 3
1
情景导入
方法一：
去掉一节电池
方法二：
给电路增加电阻
请思考：如果要使灯泡变暗有何办法？

## Slide 4
1. 相同的灯泡，但发光程度不同，说明流过它们的
电流不同, 那么电流大小与哪些因素有关？
2. 流过导体的电流与导体的电阻及加在它两端的电
压存在怎样的定量关系呢？
猜测与假设：
(1)导体中的电流与导体两端的电压_______；
(2)导体中的电流与导体的电阻_______ 。

## Slide 5
2
知识点一 探究电流与电压的关系
思考：电阻不变时，电阻上的电流跟电阻两端的电压有什么关系?
给你以下实验器材，如何设计实验？

## Slide 6
设计实验
猜想或假设
电阻一定时，电压越高，电路中的电流越大。
1.测电阻两端电压，选择什么器材？
2.如何改变电阻两端电压？怎么操作？
3.测通过电阻的电流，选择什么器材？
4.实验过程中的不变量是什么，如何控制其不变？
5.滑动变阻器在实验中起到什么作用？

## Slide 7
电路图
A
V
R
R'
S
实物图
设计实验

## Slide 8
实验步骤：
1. 根据电路图连接电路。连接电路时开关应断开 ，滑动变阻器的滑片移到阻值最大位置，电流表、电压表应选择合适量程，正负接线柱不要接反了。
2. 检查电路无误后，闭合开关，移动滑动变阻器的 滑片，读出电压表和电流表的示数，记录在表格中。
3. 再移动滑动变阻器的滑片，重做步骤2。
4. 整理器材。

## Slide 9
数据记录：
 | 10 Ω |  |  |  |  | 
电压U/V | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0
电流I/A |  |  |  |  |  | 
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
电阻R
自变量
因变量
控制变量

## Slide 10
I/A
U/V
O
2.0
3.0
4.0
5.0
0.1
0.3
0.5
0.6
0.4
0.2
0.7
0.8
1.0
·
·
·
·
1.5
2.5
3.5
0.5
4.5
·
·
·
0.9
R
绘制图象

## Slide 11
当导体的电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比
实验结论
注意：
①通过导体的电流与导体两端的电压成正比——漏掉了结论的前提条件。
②电阻一定时，导体两端的电压与导体中的电流成正比——弄错了结论的因果关系。

## Slide 12
【要点归纳】
1. 目的：探究电流与电压的关系。
2. 方法：控制变量法——控制导体的电阻一定，改变导体两端电压进行实验。
3. 滑动变阻器的作用：
(1)保护电路；(2)改变导体两端电压。
4. 多次实验的目的：收集多组实验数据，使结论更具普遍性、客观性和科学性。

## Slide 13
思考：
1.实验中是如何改变电阻两端电压的？
2.实验中能否使用小灯泡代替电阻进行实验？
3.能否将实验结论写成：电阻一定时，电压与电流成正比；电压一定时，电阻与电流成反比。

## Slide 14
2
知识点二 探究电流与电阻的关系
1.在电路中如何改变电阻，选用什么器材？怎么操作？
2.如何使电阻两端电压不变，如何控制其不变？
3.滑动变阻器在实验中起到什么作用？
设计实验

## Slide 15
电路图
A
V
R
R'
S
实物图
设计实验

## Slide 16
分别将5Ω、10Ω、20Ω、50Ω 的定值电阻连入电路中，调节滑动变阻器，使电压表示数保持不变（如U＝2V），分别读出电流表的示数，记录在下面的表格中。
实验次序 | 电阻R/Ω | 电流I/A
1 | 5 | 
2 | 10 | 
3 | 20 | 
4 | 50 | 
0.2
0.1
0.4
0.04
进行实验

## Slide 17
电压U | 3 V |  | 
电阻R/Ω | 5.0 | 10.0 | 15.0
电流I/A |  |  | 
0.2
0.3
0.6
自变量
因变量
控制变量
数据记录：

## Slide 18
Chart: 电流与电阻的关系
| 5 | 10 | 20 | 50
电流 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.04

## Slide 19
实验结论
当导体的电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比。
注意：
①通过导体电流与导体的电阻成反比——漏掉了结论的前提条件。
②电压一定时，导体的电阻与导体中的电流成反比——弄错了结论的因果关系。

## Slide 20
【要点归纳】
1. 目的：探究电流与电阻的关系。
2. 方法：控制变量法——控制导体两端电压一定，改变导体的电阻进行实验。
3. 滑动变阻器的作用：
(1)保护电路；(2)控制导体两端电压一定。
4. 多次实验的目的：收集多组实验数据，使结论更具普遍性、客观性和科学性。

## Slide 21
1．探究电流与电压和电阻的关系，用到的最主要的方法是____________法。在探究电流与电压的关系时，必须保证________一定。
控制变量
电阻
3
课堂训练
2．电流与电压的关系是________一定时，导体中电流与电压成________。
电阻
正比

## Slide 22
3．在探究电流与电压的关系时，要保证________不变。在某次实验探究中，将某定值电阻接入电路中，调节滑动变阻器的滑片到合适位置，使电压表的示数为1 V，并读出电流表的示数；接下来的操作是____________________________________________，并读出电流表的示数，重复以上操作。
电阻
调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为2 V

## Slide 23
4．在探究电流与电阻的关系时，要保证________不变。在某次实验探究中，先将5 Ω的定值电阻接入电路中，调节滑动变阻器的滑片到合适位置，读出电流表示数；然后，再将10 Ω 的电阻接入电路中，接下来的操作是：调节滑动变阻器滑片，使________________，并读出此时电流表示数；再将其他阻值的电阻接入电路，重复以上操作。由实验得到电流与电阻的关系：_________一定时，导体中电流与电阻成_________ 。
电压
电压表示数不变
电压
反比

## Slide 24
5.小张同学在做“探究导体中电流跟电阻的关系”的实验中，实验器材有：学生电源(3 V不变)、定值电阻3个(5 Ω、10 Ω、20 Ω各一个)、滑动变阻器(20 Ω 1 A)、开关、导线若干，如图所示。

## Slide 25
(1)请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整。(要求：滑片向右移动时，滑动变阻器连入电路的电阻增大)
解：如图所示。

## Slide 26
(2)连接电路前开关应________，小张按图连接好电路后，闭合开关，无论怎样移动滑动变阻器的滑片，发现电压表无示数，电流表示数有变化。则故障原因可能是定值电阻R________(填“短路”或“断路”)。
断开
短路

## Slide 27
(3)多次更换定值电阻的阻值，实验数据记录如表。其中第3次实验时电流表示数如图乙所示，其读数为________A。这里采用的研究方法是____________(填“转换法”或“控制变量法”)。
实验次数 | 1 | 2 | 3
电阻R/Ω | 5 | 10 | 20
电流I/A | 0.4 | 0.2 | 
0.1
控制变量法

## Slide 28
(4)由表格可得，在定值电阻两端电压不变时，通过的电流与电阻成________比。
反

## Slide 29
6.如图所示，能正确表示通过某定值电阻的电流与它两端电压之间关系的图象是( )
B

## Slide 30
7．某同学在“探究电流跟电压、电阻的关系”的实验中，根据收集到的实验数据画出了如图所示的图象，下列结论与图象相符的是( )
A．电阻一定时，电流随电压的增大而增大
B．电阻一定时，电压随电流的增大而增大
C．电压一定时，电流随电阻的增大而减小
D．电压一定时，电阻随电流的增大而减小
C

## Slide 31
8.在探究电流与电压关系的实验中，已有器材：干电池、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线和阻值不同的定值电阻若干个。
(1)请你用笔画线代替导线，将图中的
电路连接完整。要求滑片向右滑动
时，滑动变阻器连入电路的电阻变大。

## Slide 32
【答案】如图所示

## Slide 33
(2)实验时，闭合开关，将滑片移动到某位置，记下电压表和电流表的示数。接下来的操作是________。
A．断开开关，结束实验，整理好器材
B．将滑片移动到另外几个位置，分别记下电压表和电流表的示数
C．换用另一个定值电阻，将滑片移动到某位置，记下电压表和电流表的示数
B

## Slide 34
(3)小明记录的实验数据如下表。分析可知，通过定值电阻的电流与其两端的电压________。
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
电压U/V | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8
电流I/A | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.45
成正比
(4)有同学建议小明再用其他规格的定值电阻重复以上实验。请对此建议的科学性进行评估：______________________________________________________________。
更科学；通过多组实验，得出普遍性的结论，避免了实验的偶然性

## Slide 35
9.小刚用如图所示电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系”。实验过程中，当A、B两点间的电阻由5 Ω更换为10 Ω后，为了完成探究，他应该采取的措施是( )
A．将滑动变阻器滑片适当向右移动
B．保持滑动变阻器滑片不动
C．将滑动变阻器滑片适当向左移动
D．适当增加电池的节数
A