## Slide 1: 电阻的测量

## Slide 2
小灯泡的电阻是多大呢？如何测量小灯泡的电阻？

## Slide 3
如图所示用电流表测量测出电流，用电压表测量测出电压，再通过 算出电阻值的方法叫伏安法测电阻。
伏安法测电阻
A
V
R
R'
S
R =
U
I
实验设计

## Slide 4
进行实验

## Slide 5
1、断开开关，调节电流表、电压表的指针到零刻度；按电路图连接实物；调节滑动变阻器到阻值最大端。
2、闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至适当位置，分别读出电流表的示数 I、电压表的示数U，并记录在表格中；
3、根据公式 计算出R 的值，并记录在表格中。
4、通过移动滑动变阻器滑片，改变定值电阻两端的电压和通过电阻的电流，分别记录对应的值。
5、再测几组数据，并计算R 的平均值。
R=
U
I

## Slide 6
记录数据

## Slide 8
记录数据
小灯泡的电阻随温度的升高而增大。因此测量小灯泡的电阻不能求平均值。

## Slide 9
笔记：
1、测量电阻的实验原理：
2、闭合开关前，滑动变阻器的滑片应调至阻值最大处。
3、多测几组数据，求平均值，减小误差。
4、小灯泡的电阻随温度的升高而增大，不能求平均值。
R=
U
I

## Slide 10
用一个电流表和一个已知阻值的R0，测量未知电阻Rx的阻值。
实验原理：
1、先闭合S1，断开S2，测出通过R0的电流I0，U=I0R0；
2、再断开S1，闭合S2，测出通过电流表示数为I1。
3、Rx=I0R0/I1
安阻法
R=
U
I

## Slide 11
用一个电压表和一个已知阻值的R0，测量未知电阻Rx的阻值。
实验原理：
1、断开开关S2，闭合开关S1，记下电压表示数U1。
2、闭合开关S1和S2，记下电压表示数U；
3、
伏阻法
R=
U
I

## Slide 12
笔记：
特殊法测电阻：
以实验原理为指导，通过实验步骤求出Rx两端的电压和通过Rx的电流，代入公式求出Rx。