## Slide 1
同步精品课堂
第十六章 电压 电阻
人教版九年级物理
第 3节 电阻

## Slide 2
1
课堂导入
大街上车太多就会发生堵塞
- +
那么电流在导线中会不会受到阻碍呢？

## Slide 3
导线多是用铜做的，特别重要的电器设备的导线还要用昂贵的银来做。铁也是导体，既多又便宜，想想看，为什么不用铁来做导线呢？
观察与思考

## Slide 4
学习目标
1.认识电阻的概念，知道电阻是导体本身的一种性质；
2.知道电阻大小的单位及其单位换算。
3.会用控制变量法探究出影响电阻大小的因素；
4.理解电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积及温度有关。
02
学习目标

## Slide 5
实验1：把长短、粗细相同的铜丝和镍铬合金丝分别接入电路，闭合开关，观察电路中小灯泡的亮度。
接不同的导体，小灯泡的亮度发生了变化。
观察与思考

## Slide 6
实验2：在上述实验中，接入电流表，观察电流表的示数变化，并继续观察小灯泡的亮度。
把铜丝接入电路时，电流表的示数较大，小灯泡较明亮；
把镍铬合金丝接入电路时，电流表的示数较小，小灯泡较暗。

## Slide 7
在相同的电压下，通过铜丝的电流比镍铬合金丝的大，为什么会有这种差别呢？
导体虽然容易导电，但对电流也有一定的阻碍作用。
在相同的电压下，通过铜丝的电流比较大，表明铜丝对电流的阻碍作用比较小；
通过镍铬合金丝的电流比较小，表明镍铬合金丝对电流的阻碍作用比较大。
观察与思考

## Slide 8
1.在物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。
导体的电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用就越大。
导体的电阻通常用字母R表示。
2.单位：欧姆（ohm），简称欧，符号Ω。
3.电阻的单位还有：兆欧（MΩ） 千欧（kΩ）
换算关系是：1 kΩ = 1000 Ω= 103 Ω
1 MΩ = 1000000 Ω=106 Ω
一、电阻
2
课堂活动

## Slide 9
4.电阻器：在电子技术中，我们常用到有一定电阻值的元
件——电阻器，也叫作定值电阻，简称电阻。电路图中
用符号 表示。

## Slide 10
欧姆简介：
欧姆(Georg Simon Ohm,1787～1854年)是德国物理学家。生于巴伐利亚埃尔兰根城。欧姆定律及其公式的发现，给电学的计算，带来了很大的方便。人们为了纪念他，将电阻的单位定为欧姆，简称“欧”。1854年7月，欧姆在德国曼纳希逝世。
Notes: 112

## Slide 11
在材料一定的情况下，电阻的大小还和哪些因素有关？
猜想假设
电阻的大小可能跟导线的长度有关；
电阻的大小可能跟导线的粗细有关；
其他因素。
设计电路
二、探究影响电阻大小的因素

## Slide 12
实验与探究
1.探究电阻与导体材料的关系

## Slide 13
材料 | 长度 （m） | 横截面积（mm2） | 电流 （A） | 对电流的阻碍作用 | 电阻
铜 | 1 | S | 0.5 | 小 | 小
镍铬合金 | 1 | S | 0.1 | 大 | 大
记录数据
1.导体的电阻与材料有关。

## Slide 14
2.探究电阻与导体长度的关系

## Slide 15
材料 | 长度 （m） | 横截面积（mm2） | 电流 （A） | 对电流的阻碍作用 | 电阻
镍铬合金 | 0.5 | S | 1.2 | 小 | 小
镍铬合金 | 1 | S | 0.1 | 大 | 大
记录数据
2.导体的电阻与长度有关。
材料、横截面积相同，导体越长，电阻越大。

## Slide 16
3.探究电阻与导体横截面积的关系

## Slide 17
材料 | 长度 （m） | 横截面积（mm2） | 电流 （A） | 对电流的阻碍作用 | 电阻
镍铬合金 | 1 | 2S | 1.2 | 小 | 小
镍铬合金 | 1 | S | 0.1 | 大 | 大
记录数据
3.导体的电阻与横截面积有关。
材料、长度相同，导体的横截面积越大，电阻越小。

## Slide 18
4.探究电阻与温度的关系
4.导体的电阻与温度有关。温度越高，电阻越大。

## Slide 19
归纳与小结
导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。

## Slide 20
在其他条件相同的情况下，电阻较小的材料导电性能较强；反之，电阻较大，导电性能较弱。右图展示的是不同材料在导电性能上的排序，从上至下，材料的导电性能依次减弱。
归纳与小结

## Slide 21
3
课堂小结

## Slide 22
4
课堂练习
1.（2020•盘锦）关于导体电阻，下列说法正确的是（ ）
A．铜导线电阻比铁导线电阻小
B．导体两端的电压为零时，导体的电阻为零
C．只增加导体的横截面积，导体的电阻增大
D．导体的电阻越小，表示导体对电流的阻碍作用越小
D

## Slide 23
2.（2021•成都）防控“新冠疫情”，检测体温是重要的措施。如图所示的红外测温仪，是通过接收身体辐射的红外线来显示被测人的体温。下列说法正确的是（ ）
A．测温仪的电子元件都是由导体材料制成
B．测温仪工作时电池将化学能部分转化为电能
C．人体辐射的红外线不是电磁波
D．乱扔废弃电池不会对环境产生危害
B

## Slide 24
3.（2021•长沙）如图所示的钨丝是将一个白炽灯去除玻璃罩制成的，闭合开关S，小灯泡L发光，钨丝不发光，向钨线吹气时，小灯泡L变亮，用酒精灯给钨丝加热，小灯泡L逐渐变暗直至熄灭，由实验可知（ ）
A．钨丝的电阻随温度升高而减小
B．向钨丝吹气时，钨丝电阻变小
C．给钨丝加热时，电路中的电流变大
D．小灯泡L发光钨丝不发光因为通过钨丝电流小于小灯泡L的电流
B

## Slide 25
4.（2020•河南）一款5G手机的折叠屏由柔性发光二极管制成，其中制成发光二极管的材料是（ ）
A．导体 B．半导体
C．超导体 D．绝缘体
B

## Slide 26
5.（2020秋•东平县期末）如图所示是探究影响导体电阻大小因素的实验装置（导线的数量及连接可改变），演示板上的金属丝长短粗细都相同，A、B和C都是镍铬丝，D是铜丝、E是铁丝，下列说法正确的是（ ）
①实验中，电流表示数越大说明电阻越大
②该装置能研究电阻与导体长度的关系
③该装置能研究电阻与导体横截面积的关系
④用导线连接B、C接线柱，电流表示数将变大
A．只有②和③ B．只有①和④
C．只有①和② D．只有②和④
A

## Slide 27
6.（2020秋•永川区期末）现有四段导线，甲是镍铬合金丝，乙、丙、丁都是铜丝，甲与丁等长且等粗，乙与丙等长而乙较粗，丙与丁等粗而丁较长。关于它们的电阻，下列判断中正确的是（ ）
A．甲的电阻最小 B．乙的电阻最小
C．丙的电阻最大 D．丁的电阻最大
B

## Slide 28
7.（2020秋•高邮市期末）在“探究影响导体电阻大小的因素“时，小明发现手边只有一根金属丝，则下列哪个因素肯定无法进行探究（ ）
A．长度 B．横截面积
C．材料 D．温度
C

## Slide 29
8.（2020秋•松北区期末）如图所示是探究“影响电阻大小的因素”实验中的四根电阻丝，A为锰铜线，B、C、D为镍铬合金线。A、B、C的横截面积为S，D的横截面积为4S，当B、C、D分别接入同一检测电路时，电流表示数分别为I1、I2、I3，比较发现：I3＞I1，说明导体的电阻跟导体的 有关；I1＞I2，说明导体的电阻
跟导体的 有关。
横截面积
长度

## Slide 30
9.（2020秋•香洲区期末）如图所示，R1是一块合金导体，将其按照图甲的方式连入电路中，闭合开关，电流表的示数为I，将另一块相同的导体R2与R1按照乙图方式接入电路，闭合开关，此时电流表的示数 I（选填“大于”、“小于”或“等于”），此实验可以得出电阻大小与导体 的关系。将导体R1按照丙图中不同的方式连入电路，电阻最小的接法是 。（选填“前后”、“左右”或“上下”）
小于
长度
上下

## Slide 31
10.（2021•房山区二模）如图所示，是小于同学探究影响导体电阻大小因素的实验装置。镍铬合金丝a、b的横截面积相同。
（1）图甲所示的实验中，通过观察 来判断电路中电阻大小。接入电路的镍铬合金丝由a换成b后，小灯泡的亮度变亮。由此说明，导体电阻的大小与 有关。
（2）用图乙所示实验改进图甲所示实验，这样做的优势是
。
小灯泡的明暗程度
导体的长度
更好的显示电路中电流的大小变化。

## Slide 32
11.（2021•上海）小林同学在学习了电阻知识后，刚好看到“中国天才少年曹原用实验揭开超导的奥秘，破解了困扰物理学界百年的世界难题！”的报道，于是他上网查阅相关资料，知道了“超导体”是指在某一温度下电阻为零的导体，某些导体有电阻，通电时会发热；而超导体的电阻为零，通电时不会发热。为了研究某些导体的电阻大小与温度的关系，用如图所示的灯泡中的灯丝（钨丝）进行实验，记录的实验数据如下表所示。

## Slide 33
实验序号物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
电阻R（Ω） | 35.6 | 31.5 | 26.3 | 23.2 | 15.1 | 9.5 | 3.8
实测灯丝温度t（℃） | 1985.7 | 1698.8 | 1200.7 | 900.8 | 400.5 | 205.8 | 12.5
①分析上表中的实验数据，可初步归纳得出的结论是：
。
②根据表中数据可进一步提出的猜测（推理）：当某些导体的温度降到一定温度时，某些导体的电阻可能接近 欧。
③这种导体的研究及推广应用的意义是 。
钨丝的电阻随温度的降低而减小
零
节能降耗