## Slide 1
同步精品课堂
第十七章 欧姆定律
人教版九年级物理
第3节 电阻的测量
第1课时 伏安法测电阻

## Slide 2
1
课堂导入
1.电流可以用电流表测量，电压可以用电压表测量。那么，用什么方法测量电阻呢？
2.如何运用欧姆定律找到间接测出导体的电阻的方法？
I =
U
R
R=
U
I

## Slide 3
学习目标
1.掌握电压表和电流表的使用方法，学会用伏安法测量电阻。
2.通过实验探究小灯泡电阻不断变化的原因。
02
学习目标

## Slide 4
实验目的
用电压表、电流表间接测电阻
实验原理
I =
U
R
一、伏安法测电阻
2
课堂活动

## Slide 5
实验器材
电源、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线、待测电阻。

## Slide 6
实验设计
A
V
R
R'
S
电路图
实物图

## Slide 7
实验要求
1．写出你的实验步骤及实验数据记录表格；
2．按电路图连接电路，并进行测量；
3．将测量的数据记录在自己设计的记录表中；
4．根据测得的数据，利用欧姆定律算出电阻值；
5．多测几组数据，看看测得的电阻值是否一样。

## Slide 8
实验步骤
1.调节电流表、电压表的指针到零刻度；按电路图连接实物。调节滑动变阻器到阻值最大端；
2.闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至适当位置，分别读出电流表的示数 I、电压表的示数U，并记录在表格中；
3.根据公式 计算出R 的值，并记录在表格中。
4.调节滑动变阻器的滑片改变待测电阻中的电流及两端的电压，再测几组数据，并计算R 的值。
R=
U
I

## Slide 9
注意事项
1.在连接电路前要调节电流表、电压表到零刻度。
2.连接电路时开关要断开，连接完电路要调节滑动变阻器到阻值最大端。
3.连接好电路，在检查电路连接无误后要用开关试触，在确定电路完好后再闭合开关S。
4.电压表和电流表要注意选择适当的量程。

## Slide 10
记录数据
测量次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω
1 | 2 | 0.2 | 10
2 | 3 | 0.3 | 10
3 | 4.5 | 0.44 | 10.2

## Slide 11
1.将上述实验中的定值电阻换成小灯泡，用同样的方法测定小灯泡的电阻。
2.多测几组数据，根据实验数据分别计算出小灯泡的电阻。
3.比较计算出的几个数值，看看每次算出的电阻的大小相同吗？有什么变化规律吗？
4.如果出现的情况和测量定值电阻时不同，你如何解释？
交流与讨论

## Slide 12
实物图
电路图
A
V
L
R
S
测量小灯泡的电阻

## Slide 13
3.8 | 5.6 | 7.1 | 8.3 | 9.6
记录数据
结论：灯丝的电阻随着温度的升高而增大。

## Slide 14
3
课堂小结

## Slide 15
4
课堂练习
1．（2020秋•招远市期中）在测量电阻的实验中，下列说法中错误的是（ ）
A．实验原理是欧姆定律
B．将变阻器连入电路时，滑片应移动到使电路中电流最小的位置
C．在无法估计被测电压、电流时，应采用试触法选取合适的量程
D．测量时只要测量一组数据即可
D

## Slide 16
2．（2020秋•孟津县期末）某同学指出：在用伏安法测量电阻的实验中，连接电路时，必须注意下列几点，你认为其中不必要的一条是（ ）
A．向电路中连接滑动变阻器时，应该使滑片位于滑动变阻器阻值最大的位置
B．向电路中连接开关时，应该将开关断开
C．电压表应与待测电阻并联，电流表应与待测电阻串联
D．开关应该接在靠近电源电流流出的一端
D

## Slide 17
3．（2021春•开鲁月考）在“伏安法测电阻”的实验中，关于滑动变阻器作用的下列说法中正确的是（ ）
A．控制电源的电压，以免损坏电压表
B．改变电阻两端的电压和电路中的电流，实现多次测量
C．使电压表和电流表的读数更加准确
D．只能使电阻两端的电压升高，电阻中的电流变大
B

## Slide 18
4．（2020秋•江北区期中）某同学用“伏安法”分别测量了一个小灯泡和一个定值电阻的阻值，由实验数据绘出了如图所示的三条图线a、b、c，则下列说法正确的是（ ）
A．a是定值电阻的图象，b是灯泡的图象
B．b是灯泡的图象，c是定值电阻的图象
C．a是灯泡的图象，c是定值电阻的图象
D．b是定值电阻的图象，c是灯泡的图象
C

## Slide 19
5. 在“测量小灯泡的电阻”的实验中，某同学在连接电路时，不小心将电流表和电压表接错了位置，如图所示。闭合开关可能出现的现象是( )
A.电流表烧坏，电压表示数为0
B.小灯泡烧坏
C.电流表示数为0，电压表示数为电源电压值
D.电流表示数为0，电压表示数为0
C

## Slide 20
6．（2021•平谷区一模）某同学为了测量未知电阻Rx阻值，选择了满足实验要求的实验器材，连接的实验电路如图甲所示。
（1）在闭合开关S前，应使滑动变阻器的滑片P置于 （选填“左”或“右”）端。
（2）闭合S，滑动变阻器滑片P滑动到某一位置时，电压表、电流表的示数如图乙、丙所示，则Rx两端的电压为 V，通过Rx的电流为 A，电阻Rx的阻值为 Ω。
左
2.5
0.5
5

## Slide 21
7．（2020秋•东城区期末）小文为了测量未知电阻Rx阻值，选择了满足实验要求的实验器材，连接的实验电路如图甲所示。闭合开关S，滑动变阻器滑片P滑动到某一位置时，电压表、电流表的示数如图乙、丙所示。则Rx两端的电压为 V，通过Rx的电流为 A，电阻Rx的阻值
为 Ω。
2.5
0.5
5

## Slide 22
8．（2021•达州）如图所示是“伏安法测电阻”的实验电路图，R为待测电阻，阻值约为5Ω．实验器材有：滑动变阻器（规格为10Ω 2A）、电压表（量程分别为0～3V、0～15V）、电流表（量程分别为0～0.6A、0～3A）、电源（3节新干电池串联）。为使测量时能较准确地读数（指针最好偏过中间刻度线），则电压表应选 的量程，电流表应选 的量程；为了保证两电表安全，应控制滑动变阻器的阻值大约在 的范围内移动。
0～3V
0～0.6A
2.5Ω～10Ω

## Slide 23
9．（2021•台州）图甲为“伏安法”测电阻的实验电路。
（1）请用笔画线代替导线将电路补充完整。
（2）闭合开关，当滑动变阻器的滑片移动到某一位置时，电压表和电流表的指针位置如图乙，则被测电阻的阻值为 欧。
（3）为减小实验误差，需进行多次测量。完成第一次测量后，接下来的操作是 。
6
移动滑动变阻器的滑片，记录电压表和电流表示数。

## Slide 24
10．（2021•山西）实践小组的同学们进行“伏安法测定小灯泡电阻”的实验，小灯泡正常发光时的电压为2.5V（阻值约为10Ω），滑动变阻器规格为“20Ω 1A”。
（1）请你用笔画线代替导线，将图甲中的电路连接完整（导线不得交叉）。
（2）滑动变阻器在实验中除保护电路外，还有 作用。同学们把电路元件接入电路，刚接好最后一根导线，灯泡就立即发光，发生这种现象的原因可能
是 。
改变小灯泡两端的电压
电路连接过程中开关没有断开

## Slide 25
（3）经检查无误后，接通电路，向左移动滑动变阻器的滑片P，观察到 ，表明小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡正常发光时的阻值为 Ω．继续向左移动滑片，则可能出现的现象有 （写出一条即可）。
（4）实验结束后，小组同学根据实验数据，绘制了如图丙所示的图象，分析图象可得出结论： 。
电压表示数为2.5V
8.3
小灯泡变亮
小灯泡两端的电压和电流之比不是定值