## Slide 1
第三章
第1节 温度

## Slide 2
新知导入
如图所示,在辽宁省气象台楼外有一个“身高”达45米的温度计,这个巨型温度计从气象台的1楼一直延伸到18楼,温度计上有很醒目的刻度线和亚克力温度读数发光字。这个巨型温度计与计算机相连,温度传感器将监测到的温度传至计算机后，再在巨型温度计上显示出来,气温测量误差为正负0.3摄氏度。
你能说出常用温度计的工作原理吗?

## Slide 3
学习目标
1. 知道温度及摄氏温度的规定；通过观察和实验,了解温度计的结构及工作原理；掌握一些生活环境中常见的温度值。
2. 知道温度计的使用方法,会用温度计测液体的温度。

## Slide 4
知识探究
冰雪消融
春暖花开
夏日炎炎
秋高气爽
感受春夏秋冬的冷热不同
物理学中通常用温度来表示物体的冷热程度。
温度不同

## Slide 5
知识探究
过一会儿，再把双手同时放入温水中。两只手对“温水”的感觉相同吗？
如上图所示，把两只手分别放入热水和冷水中。
试一试
凭感觉判断物体的冷热，是不可靠的。
凭感觉判断物体的冷热范围是有限的。
感觉可靠吗？
要准确地判断温度的高低，就要用测量温度的工具——温度计进行测量。

## Slide 6
知识探究
温度计
自制温度计是根据液体的热胀冷缩的规律来测量温度的。
液柱
液柱升高，反映温度升高；反之，反映温度下降。
知识点 1

## Slide 7
知识探究
常用温度计
常用温度计是根据液体热胀冷缩的规律制成的。
酒精温度计
温度计
液体种类
水银温度计
煤油温度计
用途
实验用温度计
体温计
寒暑表
Notes: 在一般情况下，当物体的温度升高时，物体的体积膨胀、密度减小，也就是通常所讲的“热胀冷缩”现象。然而水在由0℃温度升高时，出现了一种特殊的现象。人们通过实验得到了水的密度随温度变化的曲线。由图可见，在温度由0℃上升到4℃的过程中，水的密度逐渐加大；温度由4℃继续上升的合过程中，水的密度逐渐减小；水在4℃时的密度最大。水在0℃至14℃的范围内，呈现出“冷胀热缩”的现象，称为反常膨胀。

## Slide 8
知识探究
温度计的构造
玻璃泡
测温液体
毛细管
玻璃管

## Slide 9
巩固练习
例1（呼和浩特中考）小明同学设计的一个温度计，如图所示，瓶中装的是气体，瓶塞不漏气，弯管水平部分有一小段液柱。
（1）这个温度计是根据_____________（选填“液体热胀冷缩”或“气体热胀冷缩”）的规律制成的；
（2）将此装置放在室内，当周围的温度降低时，
液柱将向_____（选填“左”或“右”）移动。
气体热胀冷缩
左
连接中考

## Slide 10
知识探究
标准大气压下冰水混合物的温度规定为0摄氏度
10
20
40
30
50
60
70
80
90
50
标准大气压下沸水的温度规定为100摄氏度
0
100
等分100份
1份为1摄氏度
记作1℃
100
0
－1 ℃
101 ℃
摄氏温度
知识点 2

## Slide 11
巩固练习
例2（呼伦贝尔中考）用同一支温度计分别测量当天正午与晚上的气温，两次温度计的示数如图甲、乙所示，其中_______图是晚上的气温，其示数是_________℃。
乙
-4
连接中考

## Slide 12
巩固练习
℃
℃
℃
读出下列温度计的示数。
25℃
-10℃
0℃

## Slide 13
知识探究
温度计的使用
知识点 3

## Slide 14
知识探究
℃
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
量程
最低温度？
最高温度？
1℃
分度值
110℃
－20℃
1.量程：温度计所能测量的最高温度和最低温度的温度范围。
2.分度值：每一小格代表的温度值。
零刻度线
3.零刻度线：看清零刻度线的位置。
观察温度计

## Slide 15
知识探究
如果所测的温度过高，超出了温度计所能测量的最高温度，会出现什么后果?
想想议议
如果所测的温度过低，低于温度计所能测量的最低温度，会出现什么后果?
将测不出温度
使用前应选择量程合适的温度计。
温度计里的液体可能将温度计胀破。
！
90
80
70
60
50
40
30
20
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10

## Slide 16
知识探究
玻璃泡碰到容器壁
玻璃泡碰到容器底
玻璃泡未全浸入液体中
温度计的放置
B
D
C
A
正确
错误

## Slide 17
知识探究
偏大
偏小
正确
温度计的读值
甲
乙
丙
（俯视）
（平视）

## Slide 18
知识探究
温度计的使用方法
玻璃泡要全部浸入被测物质；
要等示数稳定后再读数；
读数时玻璃泡要继续留在被测物质中；
视线要与液柱上表面相平。
量程
分度值
零刻度
一不：
四要：
三看：
使用口诀
液泡浸入被测液,
不能触碰底或壁。
插入稍后一会儿,
稳定读数要仔细。
读数仍留被测液,
视线与柱上面平。
玻璃泡不能碰到容器底或容器壁。

## Slide 19
巩固练习
例3（梧州中考）如图所示是实验室常用温度计，
关于它的说法正确的是 （ ）
A．该温度计的示数为39℃
B．该温度计的分度值是0.1℃
C．常用温度计是根据固体热胀冷缩的原理制成的
D．在使用该温度计测量物体温度时，可以离开被
测物体读数
A
连接中考

## Slide 20
知识探究
量程
35℃～42℃
0.1℃
分度值
知识点 4
体温计
内径更细
精确程度高
人体体温的变化一般在35℃～42℃之间。
知识点 4

## Slide 21
知识探究
探究实验：体温计中缩口的作用

## Slide 22
知识探究
水银膨胀能 缩口升到直管内。
测体温时
体温计离开人体，水银遇冷收缩，直管内水银来不及退回玻璃泡就在缩口处 ，故仍然指示原来的温度。
读体温时
使用体温计前要往下用力甩几下。
！
缩口
通过
断开
缩口的作用

## Slide 23
例4（2018•枣庄）用体温计测量病人甲的体温，示数是38℃，如果该体温计未经甩过就用来测量病人乙的体温，示数也是38℃，下列判断正确的是 （ ）
  A．乙的体温一定等于甲的体温
  B．乙的体温不可能等于甲的体温
  C．乙的体温不可能高于甲的体温
  D．乙的体温一定低于甲的体温
C
连接中考
巩固练习

## Slide 24
课堂检测
1. 下列温度值最接近实际的是（ ）
  A．健康成年人的体温是39℃
  B．让人感觉温暖而舒适的室内温度是25℃
  C．洗澡时淋浴的适宜水温是60℃
  D．加冰的橙汁饮料温度为-20℃
B
基础巩固题

## Slide 25
课堂检测
3.实验室常用的温度计不如体温计精确,原因是 ( )
A.体温计的内径小
B.体温计的玻璃泡与玻璃管相接处有缩口
C.体温计的测量范围小
D.以上说法都不对
2.太阳表面的温度约为5 500 ℃,读作 ( )
A.摄氏5 500度 B. 5 500度
C. 5 500摄氏度 D. 5 500度摄氏
C
A

## Slide 26
课堂检测
4.如图所示的温度计，关于它的说法正确的是（ ）
  A．该温度计是根据固体热胀冷缩的原理制成的
  B．在使用该温度计测量物体温度时，可以离开被测物体读数
  C．该温度计的量程是20～100℃
  D．该温度计此时的示数为32℃
D

## Slide 27
课堂检测
5. 张艳同学所在的小组在做“用温度计测量水的温度”的实验时，她观察到教室墙上的温度计示数如图甲所示，则此时教室的温度是________℃；实验中如图乙所示测量水温的做法正确的是_________。
15
D

## Slide 28
6、有一支温度计，其刻度是均匀的，但示数不准，但它插入冰水混合物中，示数为2℃，而放在1标准大气压下的沸水里，示数为94℃，用这支温度计测一杯热水的温度，示数是48℃，则这杯热水的实际温度是多少？

## Slide 29
课堂检测
暑假的一天,佳欣发烧了,被在医院做护士的妈妈带到了医院。在用体温计测量体温时, 佳欣想体温计是怎样消毒的，联想到餐具可以用沸水消毒，那么给体温计消毒是不是也用沸水煮?同学们,你认为体温计应该如何消毒?为什么?
答：不能采用沸水煮的消毒方法,因为体温计所能测量的最高温度是42℃,而一个标准大气压下沸水的温度为100℃,远远超过了体温计的测量范围,若将体温计放在沸水中煮,玻璃管里的液体就会急剧膨胀,导致体温计炸裂,引发危险。给体温计消毒,应该采用酒精擦拭体温计的做法,既消除了污物,又杀了菌。
能力提升题

## Slide 30
课堂小结

## Slide 31
课后作业
1.教材作业
2.练习册作业