## Slide 1: 第三章 物态变化
第1节 温度
Notes: ppt中的视频可正常播放，动画请静音播放

## Slide 2
知识讲解
新课引入
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
1. 知道温度及摄氏温度的规定。
2. 通过观察和实验，了解温度计的结构及工作原理。
4. 了解生活中一些常见的温度值，感受物理与生活的紧密联系。
3. 会用温度计测量温度。
5. 通过“用温度计测量水的温度”的实验，学会温度计的使用方法，体会观察和测量的意义。
学习目标
难点
重点

## Slide 3
知识讲解
新课引入
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
青铜冰鉴——中国古代的“冰箱”
古人对热现象的认识

## Slide 4
知识讲解
新课引入
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
对自然界冷热的感知
夏季炎热
冬季寒冷

## Slide 5
知识讲解
新课引入
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
对食物冷热的感知
冷饮
热火锅

## Slide 6
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
物理意义：表示物体冷热程度的物理量。
温度
冷的物体温度低
热的物体温度高

## Slide 7
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
把两只手分别放入热水和冷水中。过一会，再把双手同时放入温水中。两只手对“温水”的感觉相同吗？

## Slide 8
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
温度计
常见温度计：实验室用温度计、体温计、寒暑表。
体温计
寒暑表
实验室用温度计
要准确地判断温度的高低，就要用测量温度的工具——温度计进行测量。

## Slide 9
课堂小结
新课引入
知识讲解
实验探究
随堂练习
布置作业
拓展延伸
用自制温度计测温度
在小瓶里装满带颜色的水。给小瓶配一个橡皮塞，橡皮塞上插进一根细玻璃管，使橡皮塞塞住瓶口。如图。
将小瓶放入热水中，观察细管中水柱的位置，然后将小瓶放入冷水中，观察细管中水柱的位置。
小实验
1. 自制温度计是根据什么原理测温的呢？
2. 它是如何显示温度高低的呢？

## Slide 10
课堂小结
新课引入
知识讲解
实验探究
随堂练习
布置作业
拓展延伸
用自制温度计测温度
小实验
在热水中
在冷水中
温度计的原理：液体的热胀冷缩性质；
用液柱长短表示温度高低(转换法)

## Slide 11
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
摄氏温度
符号
温度计上的符号℃表示的是摄氏温度
摄氏温度的单位：摄氏度，用符号℃表示。
1. 摄氏度

## Slide 12
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
冰水混合物的温度规定为0℃
沸水的温度规定为100℃
2. 摄氏温度的规定
在标准大气压下

## Slide 13
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
2. 摄氏温度的规定
在0℃和100℃之间分成100等份，每一等份就是叫做1摄氏度。

## Slide 14
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
人正常体温为36~37℃
人体最适宜的环境温度约为23℃
3. 一些物体的温度
人洗澡水温度约40℃
太阳表面约6 000 ℃

## Slide 15
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
标压下烧开的水为100℃
3. 一些物体的温度
冰箱冷冻室的温度约为-5℃
冷藏室的温度约为5℃
标压下冰水混合物为0℃
高压锅内沸水的温度可以达到120℃

## Slide 16
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
3. 一些物体的温度
我国最高气温（新疆火焰山）可达49.6℃
我国最低气温（黑龙江漠河）可达-52.3 ℃
地球表面最低气温可达 -88.3 ℃
氢弹爆炸中心5×107 ℃

## Slide 17
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
1. 构造
玻璃泡
液体
毛细管
刻度
符号
不同温度计中的液体不同，常见温度计中的液体分别是：
实验室用温度计——煤油、水银
体温计——水银
寒暑表——酒精
温度计的使用

## Slide 18
认清温度计的量程和分度值
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
温度计的使用
1
会认
2
会选
3
会拿
要拿住温度计的上部，不可让手触及温度计的玻璃泡
先估计被测物体的温度，选择量程和分度值合适的温度计
分度值：
实验室用温度计量程:
-20℃ ~100 ℃
1℃

## Slide 19
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
温度计的使用
4
会放
测量液体温度时，温度计的玻璃泡应该全部浸入被测的液体中，且不要碰到 容器底或容器壁 。

## Slide 20
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
会读
待温度计的示数稳定后再读数，读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中，视线要与温度计中液柱的液面相齐平 。
温度计的使用
5

## Slide 21
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
6
会记
温度计的使用
写成：18℃
读成：18摄氏度
写成：- 4℃
读成：负4摄氏度或
零下4摄氏度
不可记做摄氏18度
记录温度值时，不必估读，要写单位，且要注意温度是
零上还是零下。

## Slide 22
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
体温计
1. 构造
分度值：
体温计量程:
35℃ ~ 42 ℃
0.1℃
测温液体：
水银
缩口
特殊构造：
细弯缩口

## Slide 23
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
测温时,水银沿缩口上升
离开人体后，水银从缩口处断开
体温计
1. 使用时，可离开人体读数；
2. 用前甩一甩，使水银回到玻璃泡。
2. 使用

## Slide 24
正常情况下，37℃应该属于( )
A. 人的正常体温
B. 冰水混合物的温度
C. 桂林冬季的最低温度
D. 国家规定商场夏季室內空调设置最低温度
新课引入
随堂练习
实验探究
知识讲解
课堂小结
布置作业
拓展延伸
A
解析
A、人的正常体温是37℃;
B、冰水混合物的温度为0℃;
C、桂林在南方冬季的最低温度为0℃左右;
D、国家规定商场夏季室內空调设置最低温度为26℃;

## Slide 25
用温度计测液体温度有以下说法：
(1)使用前应观察它的量程和认清最小刻度值；
(2)测量时使温度计的玻璃泡与被测液体充分接触；
(3)读数时应在温度计示数稳定后读数；
(4)读数时温度计的玻璃泡不一定要留在被测液体中．其中正确的是( )
A.(1)(2)(3)(4) B.(1)(3) C.(2)(4) D.(1)(2)(3)
D
新课引入
随堂练习
实验探究
知识讲解
课堂小结
布置作业
拓展延伸
读数时温度计的玻璃泡一定要留在被测液体中，不留在被测液体中测量不准确。
解析

## Slide 26
新课引入
课堂小结
实验探究
知识讲解
随堂练习
布置作业
拓展延伸
温度
温度
温度计
表示物体的冷热程度
原理：液体的热胀冷缩
摄氏温度的规定
1. 标准大气压下，冰水混合物0 ℃，沸水100℃。
2. 在0℃到100 ℃之间分成100个等份，每等份为1℃。
温度的使用
认、选、拿、放、记、读
体温计
体温计的构造及使用

## Slide 27
拓展延伸
布置作业
新课引入
实验探究
知识讲解
随堂练习
课堂小结
红外线体温仪
各式各样的温度计
电子温度计
测温枪
热电偶温度仪

## Slide 28
布置作业
新课引入
实验探究
知识讲解
随堂练习
课堂小结
拓展延伸
作业：
月 日

## Slide 29
再 见