## Slide 1
人教版物理 第十七章
第1节 电流与电压和电阻的关系

## Slide 2
学习目标
2.进一步熟悉探究实验中常用的一种方法控制变量法。
02
1.通过实验探究电流跟电压、电阻的关系，让学生经历科学探究的全过程。
01
03
3.会观察、收集、分析实验中的数据并尝试采用图象法分析实验数据。
03
4.能说出电流与电压、电阻间的正比、反比关系。

## Slide 3: 从生活走向物理
约5 A
约1 A
约10 A
约2 A
约0.5 A
约0.2 A
你知道下列用电器工作时的电流有多大吗？

## Slide 4: 思考一下
通过前面的学习已经知道：电压是产生电流的原因；电阻表示导体对电流的阻碍作用。
提出问题
问题1：各种用电器的电流大小不同，那么电流大 小与哪些因素有关？

## Slide 5: 思考一下
提出问题
问题2：流过导体的电流与导体的电阻及加在 它两端的电压存在怎样的定量关系呢？

## Slide 6: 思考一下
猜想
猜想1：
若电阻一定，电流与电压存在什么关系？
猜想依据是什么？

## Slide 7: 思考一下
猜想
猜想2：
若电压一定，电流与电阻存在什么关系？
猜想依据是什么？

## Slide 8: 思考一下
给你以下实验器材：如何设计实验？

## Slide 9: 一、探究电流与电压的关系
测电阻两端电压，选择什么器材？
如何改变电阻两端电压？怎么操作？
测通过电阻的电流，选择什么器材？
实验过程中的不变量是什么，如何控制其不变？
滑动变阻器在实验中起到什么作用？
1．实验探究电流与电压的关系
设计实验

## Slide 10: 一、探究电流与电压的关系
A
V
R
R'
S
电阻一定，研究电流与电压的定量关系。
设计实验

## Slide 11: 一、探究电流与电压的关系
1.连接电路时开关应该处于什么状态？
2.滑动变阻器的滑片应该滑到哪一端？
思考一下

## Slide 12: 一、探究电流与电压的关系
 | 10 Ω |  |  |  |  | 
电压U/V | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0
电流I/A |  |  |  |  |  | 
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
电阻R
自变量
因变量
控制变量
记录实验数据
进行实验

## Slide 13: 一、探究电流与电压的关系
I/A
U/V
O
4.0
6.0
8.0
10.0
0.1
0.3
0.5
0.6
0.4
0.2
0.7
0.8
2.0
·
·
·
·
3.0
5.0
7.0
1.0
9.0
·
·
·
0.9
R
绘制图象

## Slide 14: 一、探究电流与电压的关系
归纳结论
当导体的电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比。

## Slide 15: 二、探究电流与电阻的关系
在电路中如何改变电阻，选用什么器材？怎么操作？
如何使电阻两端电压不变，如何控制其不变？
滑动变阻器在实验中起到什么作用？
2．实验探究电流与电阻的关系
设计实验
控制电压一定，研究电流与电阻的定量关系。

## Slide 16: 二、探究电流与电阻的关系
电压U | 5 V |  |  |  |  | 
电阻R/Ω | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0
电流I/A |  |  |  |  |  | 
0.17
0.2
0.25
0.33
0.5
1
自变量
因变量
控制变量
进行实验

## Slide 17: 二、探究电流与电阻的关系
归纳结论
当导体的电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比。

## Slide 18: 课堂巩固
1．已知R1＝3R2，分别把R1、R2接到6 V的电源上，通过它们的电流比I1∶I2等于（ ）
A．1∶3 B．3∶1 C．2∶1 D．4∶1
2．一导体接到电路中 ，如果把它两端的电压增大到原来的三倍，下列说法中正确的是（ ）
A．它的电阻是原来的三倍
B．它的电流保持不变
C．它的电流是原来的三分之一
D．它的电流是原来的三倍
A
D

## Slide 19: 课堂巩固
3.小刚用图所示电路“探究一段电路中电流跟电阳的关系”，在此实验过程中，当A、B两点间的电阻由5Ω更换为10Ω后，为了探究上述问题，他应该采取的唯一操作是（ ）
A.保持变阻器渭片不动
B.将变阻器滑片适当向左移动
C.将变阻器滑片适当向右移动
D.适当增加电池的节数
C

## Slide 20: 课堂巩固
4.某同学按如图所示的电路研究通过导体的电流跟导体电阻的关系。电源电压保持不变，他不断改变电阻箱R1(符号用 表示)的阻值，测得相应的电流如下表。分析表中数据可知：电流跟电阻__________，这与其他同学的结论不一样，其原因是_____________________。
次数 | R1/W | I/A
1 | 2 | 0.40
2 | 4 | 0.32
3 | 8 | 0.25
V
A
S
R1
R2
P
不成反比
没有保持电压一定

## Slide 21: 课堂小结
电流与电压的关系
电流与电阻的关系
电流与电压和电阻的关系
当导体的电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比。
当导体的电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比。