## Slide 1
第三章 物态变化
第1节 温度

## Slide 2
第1节 温度 学习内容导览
温度
温度计的使用
温度计
摄氏温度

## Slide 3
1.知道温度是描述物体冷热程度的物理量，能说出生活环境中常见的温度值。
2.认识液体温度计的结构和工作原理。
3.会用常见液体温度计测量液体的温度，会用体温计测量人体温度。（重点、难点）

## Slide 4
请你用一句话描述两位同学所处的环境。
甲地炎热
乙地寒冷

## Slide 5
定义：物体的冷热程度叫作温度。

## Slide 6
自制温度计

## Slide 8
想想看，自制的温度计是根据什么
道理来测量温度的？
热胀冷缩

## Slide 9
常见温度计
实验室用温度计
电子数显温度计
寒暑表

## Slide 10
观察温度计：

## Slide 11
温度计的基本结构：
A
玻璃泡
B
测温液体
C
毛细管
D
玻璃壳

## Slide 12
1.在一标准大气压下将纯净的冰水混合物的温度规定为0℃。
2.在一标准大气压下水沸腾时的温度规定为 100℃。
3.把0℃和100℃之间等分100份，每个等份代表1℃，读作1摄氏度。

## Slide 13
人的正常体温是：37 ℃。读作37摄氏度。
北京，2016年1月21日最低气温是：–16℃。
读作：
零下16摄氏度或负16摄氏度。

## Slide 14
读出下列温度计的示数
3℃
9℃
-8℃

## Slide 15
°C
最高温度？
最低温度？
130℃
－20℃
量程
分度值
2℃

## Slide 18
使用温度计的步骤：
1.看清温度计的量程和分度值；
分度值
量 程

## Slide 19
超出温度计的测量范围
估计待测物体的温度，选择合适的温度计
使用温度计的步骤：

## Slide 20
2.温度计的玻璃泡要全浸在液体中,不要靠碰到容器底和容器壁；
A B C D
使用温度计的步骤：

## Slide 21
3.温度计浸入被测物体后要稍等一会儿,待温度计的示数稳定后再读数。
使用温度计的步骤：

## Slide 22
4.读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,视线要与温度计内的液面相平。
俯视
仰视
——读数结果偏大
——读数结果偏小
使用温度计的步骤：

## Slide 23
学生测量

## Slide 24
阅读课本P62的科学世界
补充知识点 体温计

## Slide 25
补充知识点 体温计
量程：
35 ~42℃
0.1℃
分度值：

## Slide 26
1.每次使用之前都要把水银甩回去
2.与身体接触时间保持5分左右待示数稳定
3.读数时可以离开被测物体— 人体
体温计的使用
补充知识点 体温计

## Slide 27
比较体温计和普通实验室温度计在结构上有什么不同？
补充知识点 体温计

## Slide 28
（可以防止水银的倒流）
构造：
玻璃泡
玻璃毛细管
缩口
补充知识点 体温计

## Slide 29
测量体温时
水银受热膨胀，通过缩口挤到直管内
体温计离开人体后
水银遇冷收缩，因为缩口处 管径很细，直管内的
水银柱液面不会下降
水银来不及退回玻璃泡内，会在缩口处断开，所以
补充知识点 体温计

## Slide 30
用体温计测量体温之前
需要用手拿着它的上部用力向下甩几下，使水银重新回到玻璃泡内，再进行测量，才能保证读数的准确性
补充知识点 体温计

## Slide 31
39.3℃
38.2℃
37.6℃
例题 读出下列体温计的示数。
补充知识点 体温计

## Slide 32
练习使用体温计
补充知识点 体温计

## Slide 33
例1 班内组织测量体温时，卫生员用体温计给小明测得的体温是37.5 ℃；由于粗心，卫生员没有将体 温计甩一甩，就接着给小华测量体温，测得的示数也是37.5 ℃。关于小华的体温，下列说法中正确的是( )
A．小华的体温一定是37.5 ℃
B．小华的体温可能低于37.5 ℃
C．小华的体温可能高于37.5 ℃
D．小华的体温一定低于37.5 ℃
B
补充知识点 体温计

## Slide 34
例2 如图所示，是体温计和实验室用温度计，请简要说出它们在构造或使用上的三个不同点：
(1)____________________________________；
(2)____________________________________；
(3)____________________________________。
量程不同
分度值不同
体温计有缩口，实验室用温度计没有
补充知识点 体温计

## Slide 35
温度
概念：物体的冷热程度
摄氏温度
测量：温度计
规定（标准大气压）
冰水混合物的温度为0 ℃
原理：液体的热胀冷缩
使用方法：二看、一不、三要
分类
符号：℃
沸水的温度为100 ℃
电子数显温度计
实验室温度计
寒暑表

## Slide 36
根据课堂安排适量练习

## Slide 37
教材课后练习题