## Slide 1
第三章 物态变化
第1节 温度

## Slide 3
夏季炎热 冬季寒冷
1、温度的物理意义：表示物体冷热程度的物理量。
一、温度
热的物体温度高
冷的物体温度低

## Slide 4
过一会儿，再把双手同时放入温水中。两只手对“温水”的感觉相同吗？
如上图所示，把两只手分别放入热水和冷水中。
一、温度
小实验：凭感觉判断温度高低

## Slide 5
气体温度计原理：
气体的热胀冷缩
测温物质:空气
球形容器
玻璃管
伽利略（1564-1642）
水槽
世界上第一支温度计

## Slide 6
小实验：用自制温度计测温度
二、温度计
在小瓶里装满带颜色的水。给小瓶配一个橡皮塞，橡皮塞上插进一根细玻璃管，使橡皮塞塞住瓶口。这样就制成了一个简单的温度计。
把自制温度计放入热水和冷水中，观察细管中水柱的变化。

## Slide 7
小实验：用自制温度计测温度
二、温度计
观察实验并思考
1. 自制温度计是根据什么规律测温的？
2. 它是如何显示温度高低的呢？

## Slide 8
二、温度计
冷水
原来在空气中
冷缩
热水
原来在空气中
热胀
根据液体热胀冷缩的性质
用液柱长短表示温度高低（转换法）
自制温度计是根据什么规律测温的呢？
2. 它是如何显示温度高低的呢？

## Slide 9
二、温度计
改进自制温度计
实际温度计
玻璃瓶缩小为玻璃泡，
用热胀冷缩更明显的水银、煤油、酒精等液体。
自制温度计
温度计模型
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
加刻度
内径更细

## Slide 10
二、温度计
1 原 理
2 常用温度计
根据液体热胀冷缩的规律制成
体温计
寒暑表
实验用温度计

## Slide 11
二、温度计
3 基本构造
毛细管
玻璃泡
玻璃外壳
刻度
单位：℃
液柱

## Slide 12
二、温度计
3 基本构造
毛细管
玻璃泡
玻璃外壳
刻度
单位：℃
液柱
安德斯·摄尔修斯

## Slide 13
摄氏温度的规定
冰水
混合物
沸水
沸水温度： 100℃
冰水混合物温度: 0℃
在标准大气压下

## Slide 14
10
20
40
30
50
60
70
80
90
0℃
100℃
等分100份，1份
为1摄氏度（℃）
在 0 ℃和100 ℃之间分成100个等份，每个等份代表1 ℃ 。
冰水
混合物
沸水

## Slide 15
三、摄氏温度
0 ℃和100 ℃之间分成100个等份，
每个等份代表1 ℃。
在标准大气压下
冰水混合物的温度:0℃； 沸水的温度: 100℃。
1 摄氏温度规定
2 摄氏温度单位
摄氏度，用符号℃表示。

## Slide 16
氢弹爆炸中心 | 5×107 | 高压锅内 最高温度 | （ ） | 我国最低 气温 | （ ）
太阳表面 | 约6000 | 我国最高 气温 | （ ） | 地球表面 最低气温 | -88.3
金的熔点 | 1064 | 人的正常 体温 | （ ） | 酒精凝固点 | -117
铅的熔点 | 328 | 水银凝固点 | -39 | 绝对零度 | -273.15
小资料
自然界的一些温度/ ℃
-52.3
120
49.6
36.0~37.4
三、摄氏温度

## Slide 17
最大值50 ℃
最小值-20 ℃
分度值：
1℃
寒暑表量程:
-20 ℃ ~50 ℃
常见的温度值：
1：人的正常体温：
36.0~37.4℃
2：比较舒适的室温：
23℃左右
3：洗澡水的温度：
40℃左右
4：冰箱保鲜室的温度：
冷冻室的温度：
4℃
-10℃以下

## Slide 18
四、温度计的使用
0刻度线
分度值：1℃
量程：- 20 ℃～100 ℃
+
-
先要估测待测物体的温度。
再选用合适量程的温度计。

## Slide 19
四、温度计的使用
思考下图中哪些做法和读数是正确的，哪些是错误的，错误的错在哪里。
①玻璃泡碰到容器底部
③玻璃泡未
全浸入液体中
②玻璃泡碰到容器侧壁
④正确
③温度计的玻璃泡应全部浸入待测液体中，
不要碰容器底部或容器侧壁。

## Slide 20
① 要待温度计的示数稳定后再读数。
② 读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中。
③ 视线要与温度计内液柱的液面相平。
四、温度计的使用


俯大
仰小

## Slide 21
四、温度计的使用
首先要确定零刻线的位置。
观察液面,根据液面在零刻线以上还是以下来读数，并记作零上或零下多少摄氏度。
26℃
_-14℃
零刻度线
零刻度线

## Slide 22
五、体温计
量程：
分度值：
测温物质：水银
35℃~42℃
0.1 ℃

## Slide 23
五、体温计
量程：35℃~42℃
分度值：0.1 ℃
测温物质：水银
有个细弯缩口

## Slide 24
测温时,水银沿缩口上升
离开人体后，水银从缩口处断开
五、体温计
缩口的作用
使用体温计前要往下用力甩几下。

## Slide 25
各式各样的温度计
科 学 世 界
电子体温计
半导体制成的体温计
腋 窝 （36.0～37.4 ℃）
口腔舌下（36.7～ 37.7℃）
直 肠 （36.9～37.9℃）

## Slide 26
各式各样的温度计
科 学 世 界
红外线温度计

## Slide 27
各式各样的温度计
科 学 世 界
热电偶温度计

## Slide 28
六、课堂小结
二 温 度 计
1. 原理：液体的热胀冷缩
2. 基本构造
1. 物理意义：表示物体冷热程度
一 温 度
三 体温计
1. 量程：35~42℃
2. 分度值：0.1℃

## Slide 29
七、练习巩固
1、练习使用温度计：
(1)实验室常用的温度计是根据
___________ 的规律制成的。
(2)如图甲所示，错误的操作是
温度计的玻璃泡______________。
液体热胀冷缩
接触到容器底
（3）图乙温度计的分度值是_____℃，读数方法正确的是 ______（选填“A”“B”或“C）”，示数为_____℃；如图丙所示温度计的示数是______℃。
1
B
42
－3

## Slide 30
七、练习巩固
2、如图1所示，温度计的示数为_____℃。
图 1
40
℃
30
36
3、如图2所示，温度计的示数为_____℃。
图 2
10
℃
20
-14

## Slide 31
七、练习巩固
    4、100 ℃的水和100 ℃的水蒸气相比较（ ）
    A. 100 ℃的水比100 ℃的水蒸气热
    B. 100 ℃的水比100 ℃的水蒸气冷
    C. 100 ℃的水和100 ℃的水蒸气冷热程度相同
    D. 水和水蒸气的状态不同，无法比较
C

## Slide 32
七、练习巩固
5、下列温度值最接近实际的是（ ）
  A．健康成年人的体温是39℃
  B．让人感觉温暖而舒适的室内温度是25℃
  C．洗澡时淋浴的适宜水温是60℃
  D．加冰的橙汁饮料温度为-20℃
B

## Slide 33
七、练习巩固
6、张艳同学所在的小组在做“用温度计测量水的温度”的实验时，她观察到教室墙上的温度计示数如图甲所示，则此时教室的温度是________℃；实验中如图乙所示测量水温的做法正确的是_________。
15
D

## Slide 34
七、练习巩固
8、用体温计测量病人甲的体温，示数是38℃，如果该体温计未经甩过就用来测量病人乙的体温，示数也是38℃，下列判断正确的是 （ ）
  A．乙的体温一定等于甲的体温
  B．乙的体温不可能等于甲的体温
  C．乙的体温不可能高于甲的体温
  D．乙的体温一定低于甲的体温
C

## Slide 35
七、练习巩固
9、小明同学设计的一个温度计，如图所示，瓶中装的是气体，瓶塞不漏气，弯管水平部分有一小段液柱。
（1）这个温度计是根据_____________（选填“液体热胀冷缩”或“气体热胀冷缩”）的规律制成的；
（2）将此装置放在室内，当周围的温度降低时，
液柱将向_____（选填“左”或“右”）移动。
气体热胀冷缩
左